# 水上介质阻挡放电等离子对典型环境激素降解的研究

### 论文摘要

近年来,由于环境激素不断干扰,使得动物以及人类的内分泌系统、生殖系统频繁出现了异常的现象,已被列为继臭氧层破坏、温室效应之后又一全球性重大的环境问题。其中雌酮（E1）、雌二醇（E2）、雌三醇（E3）、烷基苯酚和乙炔基雌二醇（EE2）是造成污水处理厂的出水中具有激素活性的主要物质,且E1、E2、EE2和E3的相对雌激素活性（EEF）较大。目前,双酚A（BPA）是典型的环境激素,是在中国需求量增长最快的工业化学品之一大量有关于BPA的研究报道其在水、空气、土壤、沉积物以及环境生物相中均有一定量检测出。由于常规的污水处理工艺难以完全将环境激素去除,所以仍然有一部分残留在水体中。虽然环境激素的浓度一般都是ng·L’或μg·L-1级,但其仍具有很大的相对雌激素活性,所以其危害性依然很大。本文选BPA、E1、E2以及E3作为目标物,利用高效液相色谱（HPLC）对南宁市某污水厂各处理工段进出水中的BPA、E1、E2以及E3的含量进行分析测定。检测结果表明,进水BPA、E1、E2以及E3的浓度分别为2.86、10.32、4.62和1.78μg·L-1,经过污水厂常规工艺后BPA、E1、E2以及E3浓度出水浓度为0.87、2.65、2.45和0.53μg·L-1；其总去除率分别为69.7%、74.3%、47.0%以及70.2%。但总出水中4种典型环境激素的含量仍然很高。在此基础上,本文采用了水上介质阻挡放电等离子对BPA进行处理效果的研究,在室温和常压下,考察了电压频率、BPA的初始浓度、pH值及电导率等对降解率的影响。结果表明,初始浓度为0.6418mg·L-1BPA经过30min的处理之后的处理率分别高达约为80%以上。调节不同的电压频率,BPA的降解率随着电压频率的降低而升高,在低频率下,电导率的变化范围较大。初始浓度、pH值以及电导率对BPA降解的影响较大。论文还利用离子色谱（IC）以及气-质联用（GC-MS）对水上介质阻挡放电等离子降解BPA的机理进行分析测定,研究表明,在水上介质阻挡放电等离子对BPA进行降解的过程中,不仅对BPA有所降解,且在气-液界面之间等离子所产生的高能波以及UV将空气中氮气转化为反应液中的硝酸根离子使得反应水溶液中电导率有所改变。由于BPA降解的中间产物含量较少,一部分产物无法达到检测条件,因此只能确定BPA在水上介质阻挡放电等离子作用下降解的主要产物是4-硝基-苯酚,2,5-二叔丁基酚,丙三醇以及乙二醇。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 环境激素概述

- 1.1.1 环境激素的种类

- 1.1.2 环境激素的危害以及作用途径

- 1.1.3 典型环境激素的物理化学性质、用途以及毒性

- 1.2 环境激素在世界以及我国的污染情况

- 1.2.1 国外环境激素的污染状况

- 1.2.2 国内环境激素污染状况

- 1.3 环境激素去除研究进展

- 1.3.1 生物法

- 1.3.2 物理法

- 1.3.3 高级氧化法

- 1.4 本文研究目的、意义以及内容

- 1.4.1 研究目的及意义

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 南宁市某污水厂常规处理工艺进出水中的典型环境激素

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 仪器设备

- 2.1.3 标准溶液的配制

- 2.2 HPLC测定典型环境激素方法以及标准曲线的建立

- 2.2.1 HPLC测定典型环境激素方法

- 2.2.2 标准曲线

- 2.3 南宁市某污水厂水样的采集和富集

- 2.3.1 水样的采集和保存

- 2.3.2 水样的富集预处理条件优化

- 2.3.3 回收率

- 2.4 南宁市某污水厂各个处理工艺中BPA、E1、E2以及E3浓度的变化趋势

- 2.5 本章小结

- 第三章 水上介质阻挡放电等离子技术去除典型环境激素BPA的研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试剂与仪器

- 3.1.2 分析方法

- 3.1.3 实验装置

- 3.1.4 试验方法

- 3.2 结果与分析

- 3.2.1 频率对降解的影响与降解过程中pH值及电导率的变化

- 3.2.2 不同初始浓度对降解的影响

- 3.2.3 pH值对降解的影响

- 3.2.4 电导率对降解的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 等离子降解过程中典型环境激素BPA降解产物的研究

- 4.1 实验试剂以及仪器

- 4.1.1 水样

- 4.1.2 试剂

- 4.1.3 仪器设备

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 BPA降解产物的测定

- 4.2.2 BPA降解过程中离子的测定

- 4.3 典型环境激素BPA的降解机理探讨

- 4.3.1 IC分析

- 4.3.2 GC-MS分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 创新点

- 5.3 建议

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].《水上使者》[J]. 杭州农业与科技 2018(02)

- [2].南沙至澳门水上客运航线开通[J]. 广东交通 2010(03)

- [3].水上自行车的改良设计实践研究[J]. 美与时代(上) 2019(11)

- [4].九门口水上长城[J]. 中国价格监管与反垄断 2019(08)

- [5].模块化儿童水上拼搭玩具设计[J]. 包装工程 2020(02)

- [6].水域政区化:新中国水上民主改革的历史透视(1950～1955)年[J]. 当代中国史研究 2019(06)

- [7].水上市场[J]. 电影评介 2019(21)

- [8].海南疍家“水上民歌”及其表演人才培养[J]. 音乐传播 2019(Z1)

- [9].水上多功能遥控救生装置设计[J]. 机械工程师 2020(04)

- [10].地域文化视角下疍家“水上民歌”解读与分类[J]. 音乐生活 2020(04)

- [11].《世说新语 档案百年》第五十一集 雁翎队——水上苇丛有奇兵[J]. 档案天地 2020(04)

- [12].水上调解 造福雄安水区群众[J]. 人民调解 2020(04)

- [13].封闭式水上乐园生态化设计策略[J]. 建筑与文化 2020(05)

- [14].文化地理学视野下疍家“水上民歌”文献整理与分析[J]. 音乐生活 2020(05)

- [15].图说“疍民”——兼论南海“水上民歌”的历史成因[J]. 音乐生活 2020(06)

- [16].武汉水上马拉松赛事发展研究[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版) 2020(03)

- [17].国家级非遗《水上婚嫁》文创设计作品[J]. 食品工业 2020(07)

- [18].全球水上光伏产业的发展现状及市场前景分析[J]. 太阳能 2020(07)

- [19].水上绿色综合服务区经营管理模式研究[J]. 中国海事 2020(08)

- [20].循环经济视角下水上体育运动的现状与未来——评《水上娱乐》[J]. 水利水电技术 2020(08)

- [21].“乐”谈“疍民”——南海“水上民歌”音乐形态分析[J]. 音乐生活 2020(08)

- [22].江南美[J]. 当代音乐 2018(01)

- [23].“互联网+”下泰国水上银行对我国中小银行发展的启示[J]. 中国战略新兴产业 2018(40)

- [24].长江黄石江段开展水上灭火搜救应急演练[J]. 水上消防 2016(06)

- [25].应用北斗系统提升水上应急反应能力分析[J]. 世界海运 2017(02)

- [26].多重模糊条件下的水上服务区类型决策[J]. 船海工程 2017(01)

- [27].海事部门对水上非法载客行为的安全监管职责探讨[J]. 世界海运 2017(04)

- [28].《水上森林》[J]. 包装世界 2017(03)

- [29].水上世界[J]. 四川理工学院学报(社会科学版) 2017(05)

- [30].湖北兴山最美水上生态环保公路[J]. 中华建设 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/142193d45bb09457d1f9d726.html