# 碳系复合材料的吸波性能和力学性能研究

### 论文摘要

隐身武器在现代化战争中所具有的突防能力和纵深打击能力,已经受到了越来越多国家的重视,特别是隐身技术中关键因素吸波材料的研究,已成为各国研究的焦点。本文采用碳纤维,碳纳米管,碳黑作为吸波剂制备吸波材料,成功地制备出了具有优异的吸收性能的复合材料。探讨了吸波剂的含量,排列方式,电导率的大小对复合材料的吸波性能和力学性能的影响,并对吸波剂的吸波机理进行了解释。本论文的实验内容主要包括以下三个部分:(一)以碳纤维为吸波剂,玻璃纤维为增强剂,环氧树脂为粘合剂制备碳纤维复合材料。采用矢量网络分析仪对复合材料的吸波性能进行分析,研究了碳纤维的含量和不同排列方式对吸波性能的影响;用高阻仪测量碳纤维的电导率,揭示不同碳化温度对电导率的影响,探讨碳纤维电导率与复合材料吸波性能的关系;通过冲击强度仪等研究碳纤维的含量对复合材料力学性能的影响。结果表明:复合材料的吸波性能随着碳纤维含量的增加而增强,复合材料多层铺设的吸波性能优于单层铺设;碳纤维的电导率随着处理温度的升高而增强,电导率为0.14 S/m的碳纤维有利于电磁波的吸收;复合材料的力学性能符合结构材料的要求。(二)以碳纳米管,碳黑分别为吸波剂,玻璃纤维为增强剂,环氧树脂为粘合剂制备复合材料。采用红外光谱以及扫描电镜等分析研究硝酸活化对碳纳米管、碳黑在复合材料中分散性的影响;通过高阻仪比较碳纳米管、碳黑复合材料电导率的大小;采用矢量网络分析仪研究碳纳米管、碳黑的介电常数以及相应的吸波性能;通过冲击强度仪研究吸波剂的含量对复合材料力学性能的影响。结果表明:经过硝酸活化处理有利于碳纳米管、碳黑在复合材料的分散;碳黑的相对电导率大于碳纳米管,相对应复合材料的吸波性能优于碳纳米管,当复合材料中碳黑的含量为6wt%时,最大吸收值为－23dB;复合材料的力学冲击性能随着碳纳米管,碳黑含量的增加基本保持不变,而弹性模量则随着含量的增加而降低。(三)同时采用碳纤维、碳黑为吸波剂,形成多组分吸波剂的结构复合材料,采用矢量网络分析仪HP8722ES测量复合材料的吸波性能,并建立模型从理论上分析复合材料的吸波性能变化。结果表明以碳黑作为透波层有利于电磁波的吸收,且与模型计算的结果相符。本实验制备的吸波材料在垂直极化下,其吸收峰值达到－33dB,带宽2.5G/Hz,平行极化吸收峰值达到－20dB,带宽4GHz。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 吸波材料的发展背景和种类

- 1.1.1 涂层型吸波材料

- 1.1.2 结构型吸波材料

- 1.2 吸波材料的设计以及吸波性能的评价

- 1.2.1 设计理论

- 1.2.2 吸收材料结构设计

- 1.2.3 吸波性能评价

- 1.3 本课题研究的意义,内容和创新点

- 参考文献

- 第二章 碳纤维复合材料吸波性能及力学性能的研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料及试剂

- 2.1.2 实验设备及仪器

- 2.1.3 碳纤维电导率的测定

- 2.1.4 碳纤维复合材料的制备

- 2.1.5 复合材料的吸波性能测试

- 2.1.6 复合材料力学性能测试

- 2.2 结果与分析

- 2.2.1 碳纤维电导率的变化

- 2.2.2 碳纤维复合材料的吸波性能

- 垂直极化时碳纤维吸波性能的变化以及吸波机理的探讨

- 平行极化时碳纤维吸波性能的变化

- 碳纤维不同排列方式对复合材料吸波性能的影响

- 2.2.3 复合材料冲击力学性能

- 参考文献

- 第三章 碳纳米管、碳黑复合材料吸波性能及力学性能的研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料及试剂

- 3.1.2 实验设备及仪器

- 3.1.3 硝酸氧化法活化处理碳纳米管、碳黑

- 3.1.4 碳纳米管,碳黑介电常数的测定

- 3.1.5 碳纳米管/玻璃纤维,碳黑/玻璃纤维复合材料的制备

- 3.1.6 碳纳米管/环氧树脂,碳黑/环氧树脂复合材料吸波测试

- 3.1.7 碳纳米管/环氧树脂,碳黑/环氧树脂复合材料电导率的测定

- 3.1.8 复合材料力学性能测试

- 3.2 结果与分析

- 3.2.1 红外光谱测试

- 3.2.2 SEM观察CNT/环氧树脂,CB/环氧树脂复合物断面

- 3.2.3 CNT/环氧树脂、CB/环氧树脂复合物的电性能

- 3.2.4 CNT、CB复合材料的介电常数

- 3.2.5 CB/环氧树脂、CNT/环氧树脂复合材料的吸波性能

- 3.2.5.1 CB/环氧树脂吸波性能的变化

- 3.2.5.2.CNT/环氧树脂吸波性能的变化

- 3.2.6 复合材料冲击性能

- 参考文献

- 第四章 碳黑/碳纤维复合材料吸波性能的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验原料及试剂

- 4.1.2 实验设备及仪器

- 4.1.3 碳纤维-碳黑复合材料的制备

- 4.1.4 复合材料吸波测试

- 4.2 结果与分析

- 4.2.1 碳黑/碳纤维复合材料的吸波性能

- （1）不同透波层对复合材料吸波性能的影响

- （2）以碳黑为透波层,碳纤维的含量以及排列对复合材料吸波性能的影响

- 4.2.2 吸波机理的探讨

- 参考文献

- 第五章 全文总结

- 致谢

- 硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/144f9ef16e15bded20b15f1f.html