# 网络控制系统的分析建模与控制研究

### 论文摘要

随着计算机网络技术、嵌入式系统的发展成熟,加之低廉的硬件价格,使得基于网络环境的自动化控制系统成为一种的新的应用趋势;在远程控制和复杂控制系统的客观需求下,网络控制系统的分析与综合迅速成为当前控制理论的研究热点之一;本文基于鲁棒控制理论、随机控制理论,切换系统理论、时滞系统理论、以及线性矩阵不等式方法,对线性系统、不确定系统、非线性系统的网络化控制问题、以及网络控制系统的实际应用进行了深入地研究,主要包括以下内容:对当前网络控制系统的发展以及国内外研究进展进行了概述,对网络控制系统的研究方法进行了详细的综合分析和总结;为了对网络控制系统的建模、设计提供有理的依据,本文对几种网络媒介的传输特性、网络延时特性进行了分析和总结;测试了Internet的通信延时,提出了基于支持向量机（SVM）的网络延时预测方法,对于基于Internet网络控制系统的研究具有重要的指导意义。针对一类由于节点间的竞争而导致访问滞后的网络化控制系统,本文通过等价变换,将网络控制系统建模为时滞系统,然后采用时滞系统的最新研究方法-奇异系统方法-来研究,得出了网络控制系统渐近稳定且时滞相关的充分条件。该结论具有较小的保守性,能够应用于网络控制系统的工程设计。针对一类具有长随机时滞特性的网络化线性控制系统,分别对状态反馈和输出反馈的情况,提出了基于对象模型的多步预测实现时滞补偿控制的策略;并分析了采用时滞补偿策略网络控制系统的稳定性,得出了保证网络控制系统稳定的充分条件。进一步,将该时滞补偿策略推广到不确定系统的网络化控制中,基于鲁棒控制理论和线性矩阵不等式方法导出了其稳定充分条件。研究了一类多包传输网络控制系统的建模与稳定问题;根据现场总线网络的传输特性,提出了一种合适的建模和设计方法,即:传感器节点和控制器节点以时间驱动方式工作,将多包传输网络控制系统建模为切换控制系统,最后分析了其稳定性,得出了渐近稳定的充分条件。针对一类单输入-单输出仿射非线性系统,首先通过微分同胚变换实现了仿射非线性系统的无反馈精确线性化;然后基于精确化线性模型,分别讨论网络延时为常时滞,随机时滞小于一个采样周期和随机长时滞情况的控制问题。通过一个具体的实例,给出了其设计方法与步骤。研究了基于Internet的网络控制系统的实现、控制问题。基于Socket通信技术,采用LabWindows/CVI 8.0开发了Internet环境下的液位过程控制系统。利用该网络控制系统实验平台,实现了校园网环境下液位过程控制系统的实时控制;采用时滞补偿策略,实现了Internet（广域网）环境下的液位过程控制系统。最后对全文进行了总结,指出了下一步需要研究的工作,对网络控制系统的未来进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 网络控制系统概述

- 1.3 网络控制系统研究综述

- 1.4 本文的结构

- 2 网络传输性能及时滞特性分析

- 2.1 控制网络传输特性及时滞分析

- 2.2 INTERNET 传输特性及网络延时分析

- 2.3 本章小结

- 3 基于时滞系统理论的网络化控制系统的分析与设计

- 3.1 引言

- 3.2 网络化控制系统建模

- 3.3 稳定性分析

- 3.4 控制器设计

- 3.5 仿真举例

- 3.6 本章小结

- 4 网络化控制系统的时滞补偿控制

- 4.1 问题描述

- 4.2 状态反馈网络控制系统的时滞补偿控制

- 4.3 输出反馈网络控制系统的时滞补偿

- 4.4 本章小结

- 5 不确定系统的网络化控制研究

- 5.1 问题描述

- 5.2 网络化不确定控制系统的建模

- 5.3 时滞补偿控制策略

- 5.4 稳定性分析

- 5.5 仿真举例

- 5.6 本章小结

- 6 多包传输网络控制系统的研究

- 6.1 问题描述

- 6.2 多包传输网络控制系统的分析和建模

- 6.3 稳定性分析

- 6.4 仿真举例

- 6.5 本章小结

- 7 非线性系统的网络化控制研究

- 7.1 问题描述

- 7.2 精确线性化基本理论

- 7.3 网络化非线性控制系统的建模和控制

- 7.4 仿真举例

- 7.5 本章小结

- 8 基于INTERNET 的网络化控制系统

- 8.1 问题描述

- 8.2 系统模型参数辨识及其实现

- 8.3 基于校园网的液位过程控制系统

- 8.4 基于INTERNET 的网络化控制系统

- 8.5 本章小结

- 9 总结与展望

- 9.1 论文取得的研究成果

- 9.2 论文创新点

- 9.3 进一步研究工作

- 9.4 NCS 未来展望

- 参考文献

- 附录 攻读博士期间发表的主要论文

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/145645eac9e39f82d6592310.html