# 氯苯在VOx/TiO2催化剂上的催化燃烧

### 论文摘要

氯苯是一类主要的大气污染物,对环境有巨大的破坏作用,催化燃烧是一种有效去除氯苯的方法。VOx/TiO2催化剂由于其较高的活性而在催化燃烧中得到广泛应用。本论文通过改变VOx的负载量和Ti02的种类,以及络合剂和焙烧温度的改变,通过XRD, BET,XPS等表征手段对催化剂的制备因素和第三组分的引入对VOx/TiO2催化剂性能的影响进行了考察,对催化剂的氯苯催化燃烧活性进行了评价。结果表明,VOx负载量为3%时,采用TiCl4水解得到的Ti02和纳米Ti02作为载体制备的VOx/TiO2催化剂活性较好,催化剂的活性与其表面积无关。草酸络合剂与偏钒酸铵的比例对催化剂的性能影响不大,所制备的催化剂在氯苯催化燃烧中具有良好的稳定性。采用K, Ba, La, Ce, Mn, Cu, Zr作为第三组分对VOx/TiO2催化剂进行修饰,结果显示掺杂后的VOx/TiO2催化剂的活性均有不同程度的下降,其中K,Ba掺杂的催化剂的活性下降最为显著,这可能与K,Ba的强碱性能有关；掺杂少量弱碱性的La,活性下降不多,但随La掺杂量的上升,活性剧烈下降,说明催化剂表面的酸中心在催化燃烧氯苯中有重要作用。掺杂具有储放氧功能的Ce,Zr后活性略有下降,说明Ce,Zr的储放氧功能在VOx/TiO2的氯苯燃烧过程中作用较小,或是这种储放氧功能与VOx/TiO2催化剂的催化性能未形成良好匹配；掺杂过渡金属Cu,Mn后,VOx/TiO2催化剂的活性下降,说明Cu,Mn对氯苯的催化燃烧活性比V低,且与V不能形成协同效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 CVOCs消除的主要催化方法

- 1.1.1 催化加氢脱氯

- 1.1.2 催化水蒸气重整

- 1.1.3 光催化氧化法处理

- 1.1.4 催化燃烧处理

- 1.2 CVOCs催化燃烧催化剂

- 1.2.1 钙钛矿型催化剂

- 1.2.2 层柱状黏土催化剂

- 1.2.3 贵金属催化剂

- 1.2.4 固体酸催化剂

- 1.2.5 金属氧化物催化剂

- x/TiO2催化剂'>1.3 VOx/TiO2催化剂

- 1.3.1 二氧化钛的特性

- 1.3.2 钒氧化物的特性

- x/TiO2催化剂'>1.3.3 VOx/TiO2催化剂

- 1.4 论文的选题目的及设计

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验所用原料及仪器

- 2.1.1 气体

- 2.1.2 实验所用药品原料

- 2.1.3 实验所用仪器

- 2.2 催化剂的制备

- x/TiO2'>2.2.1 等体积浸渍法制备催化剂VOx/TiO2

- 2'>2.2.2 等体积浸渍法制备催化剂VCe/TiO2

- 2'>2.2.3 分步浸渍法制备催化剂V/K/TiO2

- 2.2.4 水解二氧化钛

- 2.2.5 溶胶凝胶二氧化钛

- 2.2.6 SBA-15负载二氧化钛

- 2.3 催化剂的活性测试

- 2.4 催化剂的表征

- 2.4.1 BET表征

- 2.4.2 XRD表征

- 2.4.3 XPS表征

- 第3章 钒钛催化剂制备因素的考察

- 3.1 引言

- x负载量的影响'>3.2 VOx负载量的影响

- 2的影响'>3.3 载体TiO2的影响

- 3.3.1 催化剂制备

- 3.3.2 氧化钛的催化燃烧活性

- 2载体的VOx/TiO2催化剂活性'>3.3.3 不同TiO2载体的VOx/TiO2催化剂活性

- 3.3.4 BET表征

- 3.3.5 XPS表征

- 3.3.6 XRD表征

- 2的改性对VOx/TiO2催化剂的影响'>3.4 载体TiO2的改性对VOx/TiO2催化剂的影响

- 2'>3.4.1 硫酸改性TiO2

- 2'>3.4.2 硫酸钛与四氯化钛共水解制备TiO2

- 2作为载体'>3.4.3 SBA-15负载TiO2作为载体

- 3.5 络合剂的影响

- 3.6 焙烧温度的影响

- 3.7 催化剂的稳定性

- 3.8 小结

- x/TiO2催化剂的影响'>第4章 第三组分的添加对VOx/TiO2催化剂的影响

- 4.1 引言

- x/TiO2化剂'>4.2 K掺杂的VOx/TiO2化剂

- x/TiO2催化剂'>4.3 Ba掺杂的VOx/TiO2催化剂

- x/TiO2催化剂'>4.4 Mn掺杂的VOx/TiO2催化剂

- x/TiO2催化剂'>4.5 Cu掺杂的VOx/TiO2催化剂

- x/TiO2催化剂'>4.6 Zr掺杂的VOx/TiO2催化剂

- x/TiO2催化剂'>4.7 Ce掺杂的VOx/TiO2催化剂

- x/TiO2催化剂'>4.8 La掺杂的VOx/TiO2催化剂

- x/TiO2催化剂的比较'>4.9 不同第三组分修饰的VOx/TiO2催化剂的比较

- 4.10 小结

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

- 卷内备考表

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/145c413e3c988a0ac8d6ba20.html