# 基于机理分析的抽油机动态建模及控制

### 论文摘要

游梁式抽油机是最常见的有杆采油机械,由于其结构简单,能适应野外恶劣天气,便于维护,能长时间运转,依旧广泛应用于各大油田。但其能耗大、效率低的缺点至今仍没有很好的解决。无论是以水换油还是以电驱油,都造成了能源的浪费,因此针对游梁式抽油机节能降耗问题的研究显得十分重要。本文分析了游梁式抽油机的运动规律,并对其四连杆机构进行精确分析和仿真研究。在此基础上,结合游梁式抽油机的悬点动、静载荷,曲柄扭矩等,计算出游梁式抽油机的等效力矩和等效转动惯量,得到系统的等效动力学模型。在施耐德电气平台上,通过Unity Pro软件、PLC和变频器实现对游梁式抽油机实验装置的转速控制,分析了产液量、悬点峰值载荷、电机输出功率和电机频率之间的关系,设计通过泵充满度进行动态反馈控制电机转速的节能方案。通过变频器实现对电机的软启动和无级调速,可以有效保护电机,延长其使用寿命。在Unity Pro中实现了对转速的PID控制和操作员屏幕组态,再结合人机界面工程软件Vijeo Designer实现触摸屏画面的组态,通过将工程下载到单个或多个目标机器中,可在触摸屏上直接进行操作,简单方便。本实验充分利用中国石油大学(华东)——施耐德联合电气实验室的现有装置,通过以太网连接,实现上位机、PLC、变频器和触摸屏之间的交互式通信。结合游梁式抽油机实验装置,进行节能问题的研究和控制。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 课题研究目的

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 游梁式抽油机技术发展

- 2.1 有杆抽油技术装备发展现状与趋势

- 2.2 游梁式抽油机的工作原理

- 2.2.1 游梁式抽油机的结构和基本参数

- 2.2.2 游梁式抽油机平衡原理

- 2.3 游梁式抽油机技术发展方向

- 2.3.1 常规游梁式抽油机的特点和存在的问题

- 2.3.2 游梁式抽油机技术发展方向

- 2.4 本章小结

- 第3章 游梁式抽油机等效动力学模型

- 3.1 游梁式抽油机运动规律分析

- 3.2 游梁式抽油机的动态特性

- 3.2.1 抽油机的悬点载荷计算

- 3.2.2 抽油机机构的等效力矩

- 3.2.3 抽油机构等效转动惯量

- 3.2.4 抽油系统等效动力学模型

- 3.3 本章小结

- 第4章 可编程逻辑控制器PLC

- 4.1 可编程控制器概述

- 4.2 可编程控制器的组成及工作原理

- 4.2.1 可编程控制器的控制系统

- 4.2.2 PLC的基本组成

- 4.3 PLC的工作过程

- 4.4 本章小结

- 第5章 抽油装置节能控制方案实验研究和设计

- 5.1 抽油机实验装置介绍及软硬件组成

- 5.1.1 抽油机整体实验装置

- 5.1.2 Modicon M340

- 5.1.3 Unity Pro编程软件

- 5.1.4 变频器ATV71

- 5.2 Modicon M340 通讯

- 5.2.1 PLC网络简介

- 5.2.2 Modicon M340 与ATV71 的以太网通讯

- 5.3 PID控制器在抽油机实验装置的应用

- 5.3.1 数字PID控制算式

- 5.3.2 Unity Pro 中的PID控制器

- 5.4 节能控制方案设计

- 5.5 本章小结

- 第6章 抽油机实验装置人机界面

- 6.1 人机界面组成

- 6.1.1 触摸屏XBTGT5230

- 6.1.2 Vijeo Designer

- 6.1.3 SCADA系统监控组态软件Vijeo Citect

- 6.2 人机界面通讯

- 6.2.1 Vijeo-Designer配置

- 6.2.2 人机界面画面组态

- 6.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/145f5ae8319f0bd641214f61.html