# 基于ADAMS仿真新型滚子链链轮齿形的研究

### 论文摘要

链轮作为国民经济中不可或缺的重要机械基础传动件,已广泛应用于矿山机械、农业机械、工程机械、林业机械、石油化工、自动流水线等传动机械上。我国一直沿用前苏联和欧洲的三圆弧一直线齿形,虽然传动性能较好,但设计和制造相对复杂；同时传统滚子链传动由于存在多边形效应和啮入冲击效应,振动、噪声较大,不适于高速传动,因此需要研究新型滚子链来提高滚子链机构的传动性能。首先,本文从理论上分析了滚子链传动的多边形效应和啮入冲击的形成原理,并提出了补偿措施。同时以降低高速传动过程中链条的波动量和链条与链轮的啮合冲击力及提高从动轮运转的平稳性为基本原则,进行了新型滚子链链轮齿形的研究。以滚子在齿根圆上作纯滚动为前提,得出了新型链轮的外摆线方程；利用包络线求等距线的方法,推导出了新型链轮的齿廓方程；参照国标链轮的设计,得到了外摆等距线链轮的设计方法。其次,基于三维建模技术建立了GB1244-85标准链轮、日本JIS B 1801-90标准链轮、外摆等距线链轮及与它们相配套的传统滚子链传动模型。通过在ADAMS中添加旋转副、驱动力等约束,建立了以上三种滚子传动系统的多刚体系统动力学模型。完成了主动链轮转速为1000-8000r／min时的仿真实验,并从理论上提出了修正新型链轮齿形的方法。最后,通过仿真实验,对比分析了在不同的转速下GB1244-85标准链轮、日本JIS B 1801-90标准链轮及新型外摆等距线链轮滚子传动机构的紧边链条中心波动量、紧边链条与主动链轮的啮入冲击力及从动链轮角速度的不均匀系数。分析结果表明：使用修正后的新型外摆等距线链轮,能显著降低紧边链条的波动量,尤其是当转速高于3000r／min时,这种优势更加明显；对紧边链条与主动链轮的啮入冲击力的峰值取平均值,则新型外摆等距线链轮的冲击力数值最小；新型外摆等距线链轮从动轮的角速度不均匀系数最低。仿真实验证明使用新型外摆等距线链轮的滚子链传动系统,能够有效的减小多边形效应及啮入冲击效应的影响,从而降低了整个传动系统的振动及噪声,提高了系统在高速传动时的动态性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 滚子链传动的研究背景及现状

- 1.2.1 滚子链传动研究背景

- 1.2.2 我国链传动的行业现状

- 1.2.3 滚子链传动国内外研究现状

- 1.3 多体系统动力学发展及研究现状

- 1.4 课题的主要工作内容

- 第2章 链传动理论概述

- 2.1 滚子链机构的技术参数

- 2.1.1 滚子链结构与尺寸参数

- 2.1.2 滚子链轮齿形

- 2.2 滚子链传动的运动学

- 2.2.1 链传动的多边形效应

- 2.2.2 链条的速度变化

- 2.2.3 从动链轮的角速度变化

- 2.2.4 多边形效应的补偿措施

- 2.3 链传动动力学

- 2.3.1 传动链条受力分析

- 2.3.2 链条运动轨迹变化引起的附加动载荷

- 2.4 链传动的啮合过程

- 2.5 滚子链系统多体动力学建模基础

- 2.5.1 滚子链传动模型建立

- 2.5.2 滚子链传动运动方程

- 2.6 本章小结

- 第3章 新型滚子链三维实体建模

- 3.1 链轮齿形标准

- 3.1.1 国家标准GB 1244-85滚子链轮齿形

- 3.1.2 日本JIS B 1801-90滚子链轮齿形

- 3.2 外摆线等距线滚子链轮

- 3.2.1 外摆线方程

- 3.2.2 新型链轮齿廓方程的建立

- 3.3 新型齿廓链轮三维实体模型的建立

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于ADAMS多体动力学建模

- 4.1 ADAMS简介

- 4.1.1 ADAMS软件模块组成

- 4.1.2 ADAMS分析方法

- 4.1.3 动力学方程的建立与求解

- 4.1.4 计算方法

- 4.1.5 计算分析过程综述

- 4.2 MECHANISM/Pro模块

- 4.2.1 MECHANISM/Pro简介

- 4.2.2 MECHANISM/Pro的设计流程

- 4.3 机械系统在ADAMS中仿真分析基本过程

- 4.4 滚子链传动系统仿真模型

- 4.4.1 滚子链传动模型简介

- 4.4.2 MECHANISM/Pro中的模型设置

- 4.4.3 ADAMS中约束的添加

- 4.5 仿真前的验证工作

- 4.6 本章小结

- 第5章 滚子链传动系统仿真结果及优化方法

- 5.1 滚子链传动系统的仿真结果

- 5.1.1 滚子传动系统的链条波动量

- 5.1.2 啮合冲击力

- 5.1.3 从动链轮角速度变化

- 5.2 外摆等距线链轮的优化

- 5.2.1 外摆线等距线链轮齿形修正机理

- 5.2.2 外摆等距线链轮齿形的修正方法

- 5.4 外摆等距线链轮修正后的动态特性

- 5.4.1 外摆等距线链轮修正后的波动量

- 5.4.2 外摆等距线链轮修正后的啮合冲击力

- 5.4.3 新型外摆等距线链轮的从动轮角速度变化

- 5.5 本章小结

- 结论与展望

- 全文总结

- 工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间参与课题

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].齿轮传动中轮齿的失效分析及对策[J]. 南方农机 2017(14)

- [2].轮齿连续啮合动力学仿真与实验[J]. 机械科学与技术 2015(08)

- [3].采煤机行走轮轮齿与销齿啮合的接触强度研究[J]. 机械管理开发 2020(08)

- [4].“复合轮齿机构”在气体压缩机产品中的研究与应用[J]. 佳木斯教育学院学报 2012(08)

- [5].驱动轮齿焊接径向变形的优化与预测[J]. 农机化研究 2020(01)

- [6].啮合轮齿温度可靠性对齿轮参数的灵敏度分析[J]. 机械设计与研究 2015(03)

- [7].误差对轮齿刚度的影响分析[J]. 农业机械学报 2008(03)

- [8].旋挖钻机动力箱内齿轮轴轮齿断裂分析及改进建议[J]. 工程机械 2020(02)

- [9].轮齿啮合综合刚度的计算方法研究[J]. 车辆与动力技术 2013(03)

- [10].轮齿时变啮合弹性变形数值计算方法研究[J]. 机械工程师 2008(09)

- [11].在数控铣床上加工链轮齿形[J]. 金属加工(冷加工) 2020(10)

- [12].链轮齿部盐浴炉淬火工艺[J]. 煤矿机械 2016(06)

- [13].直齿轮的轮齿变形分析及其快捷计算方法[J]. 机械传动 2015(10)

- [14].轮齿结构变化对热应力影响的研究[J]. 湖北工业大学学报 2010(04)

- [15].风力发电机齿轮箱轮齿断裂原因分析[J]. 重型机械 2016(01)

- [16].基于强度的轮齿压力角的优化计算与分析[J]. 青海大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [17].齿轮发生随机断裂的原因和预防措施[J]. 金属加工(热加工) 2020(02)

- [18].风机齿轮轴轮齿断裂原因分析[J]. 物理测试 2017(06)

- [19].航空弧齿锥齿轮轮齿应力谱精确获取及分布估计[J]. 新技术新工艺 2016(09)

- [20].轮齿弹性变形对变速箱动态特性影响研究[J]. 机械传动 2015(04)

- [21].数控加工链轮齿形的应用研究[J]. 机电产品开发与创新 2012(02)

- [22].连轧机组立式减速机轮齿折断原因与防范[J]. 科技信息 2010(07)

- [23].渐开线形和摆线形轮齿的钟表型延期保险机构分析[J]. 成组技术与生产现代化 2020(02)

- [24].采煤机齿轨轮齿形优化有限元分析[J]. 煤矿机电 2013(01)

- [25].大型链轮齿形加工方法的改进[J]. 机电工程技术 2010(04)

- [26].单螺杆压缩机星轮齿磨损问题的研究[J]. 压缩机技术 2009(06)

- [27].根据轮齿的疲劳强度确定齿轮传动的可靠性[J]. 国外机车车辆工艺 2008(04)

- [28].浅谈去除大型驱动轮齿部毛刺的工艺[J]. 民营科技 2017(01)

- [29].基于ANSYS的弧齿锥齿轮温度场分析[J]. 鞍山师范学院学报 2017(04)

- [30].卸船机传动系统轮齿微观接触的自组织解析[J]. 中国工程机械学报 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/14748df518b4bdc8932bd890.html