# TC1钛合金织构演变与各向异性研究

### 论文摘要

TC1（Ti-Al2%-Mn1.5%）钛合金具有良好的塑性、热稳定性和焊接性,可在高温条件下稳定工作,广泛应用于航空航天领域。在TC1钛合金塑性加工过程中往往形成织构进而导致各向异性,从而影响其力学性能和加工性能。因此,通过织构控制,消除不良影响,业已成为材料工作者关注的重要课题。本文选用TC1钛合金为研究对象,对于TC1钛合金板材进行冷轧变形,并对65%变形量的板材在850℃条件下进行不同加热方式的退火,研究了TC1钛合金板材的变形织构和再结晶织构演变规律,并进一步研究了织构对其静态和动态力学性能的影响;同时本文也对TC1钛合金棒材热挤压织构及织构对棒材静态和动态力学性能的影响进行了研究,以期对特殊环境下服役的TC1钛合金产品的加工和制造提供理论支持。研究结果表明,经过不同变形量冷轧变形TC1钛合金形成了强{0002}面织构以及分离式基面{0002}织构即{-2115}<5-1053>{45°, 30°, 60°} ,而{0002}面织构有{0002}<10-10>和{0002}<11-20>两个组分组成,同时在65%变形量冷轧时还形成了{-2112}<2-1-13>织构。对冷轧板材进行再结晶退火,再结晶织构主要遗传了冷轧变形织构,这是“择优形核”和“择优生长”的结果,其{0002}<11-20>和{0002}<10-10>组分分别对应的较低Σ12和Σ11重位晶界在{0002}织构形成过程中起着重要作用。加热速率对再结晶进程影响很大,盐浴加热可促进再结晶进程,而分级加热则会延缓再结晶进程。通过静态拉伸、压缩和动态冲击实验,{0002}织构对各向异性影响很大,沿RD方向具有很高的延伸率和断面收缩率,而沿ND方向具有较高的抗压强度,在沿TD、RD方向压缩和沿ND、RD、TD方向动态冲击时出现大量的孪晶协调宏观变形。TC1钛合金棒材在热挤压过程中形成典型的<10-10>∥E D丝织构,经过退火<10-10>∥E D丝织构强度显著增强。静态拉伸、压缩和动态冲击实验表明,挤压试样的延伸率和断面收缩率分别为25%、36%;在压缩和冲击过程中试样均出现了大量的孪晶协调变形,而挤压试样在冲击过程中孪晶的数量明显比原始试样多,且在不同的冲击载荷条件下,挤压试样和原始试样表现出了不同的应变速率效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 钛合金

- 1.1.1 钛合金简介

- 1.1.2 钛合金的使用现状

- 1.2 TC1 钛合金的应用

- 1.3 钛合金织构

- 1.3.1 织构形成与表述

- 1.3.2 变形织构

- 1.3.3 再结晶织构

- 1.4 织构三维取向分布函数

- 1.5 织构对各向异性的影响

- 1.6 本文研究目的与内容

- 第2章 实验方案

- 2.1 材料加工处理

- 2.2 材料测试分析

- 2.2.1 金相样品腐蚀液的配制

- 2.2.2 金相样品制备

- 2.2.3 X 射线衍射分析

- 2.2.4 力学性能实验

- 第3章 TC1 钛合金冷轧织构和再结晶织构演变

- 3.1 TC1 钛合金冷轧变形织构

- 3.1.1 原始状态的TC1 合金的组织及其织构

- 3.1.2 冷轧试样微观组织变化

- 3.1.3 冷轧试样织构演变

- 3.1.4 冷轧织构演变分析

- 3.2 TC1 钛合金再结晶织构

- 3.2.1 空气炉再结晶退火条件下的再结晶织构演变

- 3.2.2 盐浴炉再结晶退火条件下的再结晶织构演变

- 3.2.3 分级加热再结晶退火条件下的再结晶织构演变

- 3.2.4 分析与讨论

- 3.3 本章小结

- 第4章 TC1 钛合金板材各向异性

- 4.1 织构对TC1 板材静态力学行为的影响

- 4.2 织构对TC1 板材动静态力学行为的影响

- 4.2.1 试样的拉伸应力-应变曲线

- 4.2.2 试样的压缩应力-应变曲线

- 4.2.3 织构对TC1 钛合金板材静态力学行为的影响

- 4.3 织构对TC 钛合金板材动态力学行为的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 挤压 TC1 钛合金静态与动态力学行为

- 5.1 挤压棒材微观组织及其织构演变

- 5.1.1 原始态棒材微观组织及其织构

- 5.1.2 挤压态TC1 钛合金微观组织及其织构

- 5.1.3 原始态和挤压态TC1 钛合金的退火组织及织构

- 5.1.4 织构演变分析

- 5.2 织构对TC1 钛合金棒材静态力学行为的影响

- 5.2.1 试样拉伸应力-应变曲线

- 5.2.2 试样压缩应力-应变曲线

- 5.2.3 织构对静态力学行为的影响

- 5.3 织构对动态力学行为的影响

- 5.3.1 冲击试样动态应力-应变曲线

- 5.3.2 冲击试样变形组织

- 5.3.3 织构对TC1 钛合金棒材动态力学行为的影响

- 5.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].类Tc1转座子研究进展[J]. 中国科学:生命科学 2011(02)

- [2].鲤基因组中1个新Tc1类转座子的发现与鉴定[J]. 中国水产科学 2011(06)

- [3].TC1钛合金板激光切割热影响区组织分布[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [4].TC1超短波电疗机使用注意事项及故障分析[J]. 中国医疗设备 2010(08)

- [5].TC1深型腔负角度零件超塑成形模具设计与优化[J]. 稀有金属 2010(04)

- [6].TC1钛合金板的机械性能和面内各向异性（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [7].刀鲚类Tc1转座子的分子特征及拷贝数变化的意义[J]. 水产学报 2016(02)

- [8].某地铁车Tc1振动特性及振动传递分析[J]. 机械 2015(02)

- [9].TC1钛合金棒材超声波检测过程中未超标异常波的分析[J]. 钛工业进展 2009(05)

- [10].TC1电阻微焊接接头显微组织及力学性能[J]. 精密成形工程 2017(02)

- [11].温度和轧制方向对TC1合金板材疲劳行为的影响[J]. 沈阳工业大学学报 2012(05)

- [12].超声振动对TC1钛合金板材拉伸性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2019(01)

- [13].TC1在星形细胞瘤中表达及其与临床病理因素的关系[J]. 解剖科学进展 2018(01)

- [14].TC1和β-catenin在舌鳞状细胞癌中的表达及意义[J]. 中国医科大学学报 2016(03)

- [15].TC1钛合金蜂窝夹层结构的钎焊工艺研究与分析[J]. 航空制造技术 2012(13)

- [16].TC1钛合金板材的超声振动辅助V型弯曲工艺[J]. 锻压技术 2017(11)

- [17].Th17、Tc1细胞在宫颈鳞癌组织中的表达及意义[J]. 现代妇产科进展 2014(05)

- [18].ICR小鼠感染日本血吸虫后Tc1和Tc2细胞的动态观察及其功能分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志 2012(01)

- [19].刚模热胀形TC1半球零件试验与数值模拟研究[J]. 锻压技术 2011(06)

- [20].Tc1、Th17细胞在宫颈鳞癌组织中表达的意义及相关性研究[J]. 中国妇幼保健 2015(30)

- [21].β相区锻造变形量对TC1钛合金板坯组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(11)

- [22].TC1钛合金的腐蚀加工及其对基体性能影响[J]. 材料工程 2015(07)

- [23].冷床炉熔炼TC1合金轧制过程中组织演变与力学性能[J]. 金属学报 2015(03)

- [24].织构对TC1棒材动态冲击力学行为的影响[J]. 沈阳航空航天大学学报 2011(01)

- [25].TC1钛合金板激光切割热影响区组织分布[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [26].高精度TC1合金薄壁细长管的机加工艺研究[J]. 机械工程师 2008(08)

- [27].熔炼工艺对TC1钛合金铸锭中Mn元素分布的影响[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [28].黄芪复方制剂对重症肌无力患者外周血Th1、Th2及Tc1、Tc2细胞亚群的影响[J]. 武警医学 2010(05)

- [29].HFCVD聚晶金刚石薄膜与TC1对磨摩擦磨损性能研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2014(03)

- [30].轧制变形TC1和TC2钛合金的高周疲劳性能[J]. 热加工工艺 2011(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/149e17824d592024d7d13125.html