# 离子液体电沉积Zn及Zn-Ti合金的研究

### 论文摘要

离子液体因其具有电化学窗口宽、可室温操作、热稳定性好、导电导热性好等优点,广泛的应用于纳米材料制备、清洁燃料生产等领域,其中离子液体电沉积金属,特别是电沉积活泼的金属,有着重要的作用。本文研究了尿素（Urea）和氯化锌（ZnCl2）熔融的离子液体的物化性质,并以LiCl、NaCl、KCl、NH4Cl、TMAC（四甲基氯化铵）为添加剂,系统研究了添加剂对Urea-ZnCl2和Urea-ZnCl2-TiCl4离子液体熔点、电导率等物化性质的影响,以及在不同的沉积条件下,添加剂对Zn-Ti合金中钛含量和沉积层形貌的影响。研究结果表明：Urea-ZnCl2离子液体为清亮透明的液体,该离子液体的熔点随着ZnCl2摩尔分数的增加先减小后增大,当x（ZnCl2）=25%时,体系熔点最低为20℃；在Urea-ZnCl2离子液体中加入MCl（M=Li、Na、K、NH4、（CH3）4N）,离子液体熔点随ZnCl2摩尔分数的增加先减小后增大,显著降低了体系的熔点,其中含NaCl的离子液体熔点最低可降低至-4℃；同一温度下,在Urea-ZnCl2离子液体中,当x（ZnCl2）<25%时,体系电导率随着ZnCl2浓度的增加而升高；在Urea-ZnCl2离子液体中加入添加剂MCl后,离子液体电导率随着ZnCl2浓度的增加而降低,但相比同一ZnCl2浓度下的Urea-ZnCl2（x（ZnCl2）<22%）离子液体的电导率要高的多,MCl的加入可显著提高体系的电导率；在Urea-ZnCl2离子液体中添加TiCl4,可降低体系熔点,提高电导率；在Urea-MCl-ZnCl2离子液体中添加TiCl4,可降低体系熔点,但电导率也随之降低；电导率与温度的关系符合Kohlraush equation方程：κ=κ0+α（t-t0）+β（t-t0）2。本文还测定了Urea-ZnCl2离子液体的电化学窗口,相对于铂电极, Urea-ZnCl2离子液体的电化学窗口为2.2V,阴极极限电位是-1.1V；在Urea-ZnCl2离子液体加入MCl（M=Li+, Na+, K+, NH4+,（CH3）4N+）,锌的还原电位负移,且电导率越大,还原电位越负；在Urea-MCl-ZnCl2离子液体中,锌和锌钛可以被还原,高价钛离子的还原历程为:Ti（Ⅳ）→Ti（Ⅲ）→Ti（Ⅱ）→Ti; ZnCl2对合金的沉积起阻化作用,其含量增加,合金还原电位负移：在Urea-MCl-ZnCl2和Urea-MCl-ZnCl2-TiCl4离子液体中,通过改变基体、沉积电位、温度、ZnCl2和Ti4+浓度等参数进行锌及锌钛合金的电沉积,应用XRD、SEM、EDS以及X-Ray荧光等检测手段对沉积层的形貌和成分进行分析,结果发现在ZnCl2的摩尔分数为10%,温度为80℃,沉积电位为-1.5V～-2.0V,该条件下可得到沉积层致密均匀,颗粒细小,晶粒大小约为0.8μm的沉积层。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 锌

- 1.2 锌钛合金

- 1.2.1 锌钛合金的成分性质

- 1.2.2 锌钛合金的性质

- 1.2.3 锌钛合金的应用

- 1.2.4 锌钛合金的发展

- 1.3 锌钛合金的工艺现状及展望

- 1.4 离子液体

- 1.4.1 离子液体的定义

- 1.4.2 离子液体的分类

- 1.4.3 离子液体的物理化学性质

- 1.5 离子液体的应用

- 1.5.1 离子液体的电化学应用

- 1.5.2 离子液体中的金属电沉积研究

- 1.5.3 离子液体在其它方面中的应用

- 1.6 离子液体电沉积锌及锌钛合金的研究

- 1.7 本课题研究的主要内容及意义

- 1.7.1 研究主要内容

- 1.7.2 论文创新点

- 第二章 离子液体的制备及表征

- 2.1 离子液体的制备

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器及装置

- 2.1.3 离子液体的制备

- 2.2 离子液体的红外表征

- 2离子液体IR的测试'>2.2.1 尿素和Urea-MCl-ZnCl2离子液体IR的测试

- 2和Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体IR的测试'>2.2.2 Urea-NaCl-ZnCl2和Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体IR的测试

- 2.3 本章小结

- 第三章 离子液体熔点和电导率的测定

- 3.1 离子液体的熔点的测定

- 2离子液体的熔点'>3.1.1 Urea-ZnCl2离子液体的熔点

- 2-MCl和Urea-ZnCl2-MCl-TiCl4离子液体的熔点'>3.1.2 Urea-ZnCl2-MCl和Urea-ZnCl2-MCl-TiCl4离子液体的熔点

- 3.2 离子液体电导率的测定

- 2离子液体的电导率的影响'>3.2.1 NaCl对Urea-ZnCl2离子液体的电导率的影响

- 2-MCl和Urea-ZnCl2-MCl-TiCl4离子液体的电导率'>3.2.2 Urea-ZnCl2-MCl和Urea-ZnCl2-MCl-TiCl4离子液体的电导率

- 3.3 本章小结

- 第四章 离子液体的电化学测试

- 4.1 电化学测试

- 4.1.1 循环伏安法（CV）

- 4.1.2 取样直流伏安法（SDCV）

- 2+电化学还原'>4.2 Zn2+电化学还原

- 4.2.1 Urea-NaCl熔体的CV曲线

- 2离子液体的CV曲线'>4.2.2 Urea-NaCl-ZnCl2离子液体的CV曲线

- 2离子液体的CV曲线'>4.2.3 Urea-MCl-ZnCl2离子液体的CV曲线

- 4+电化学还原'>4.3 Ti4+电化学还原

- 4离子液体的CV曲线'>4.3.1 Urea-NaCl-TiCl4离子液体的CV曲线

- 2-TiCl4离子液体的CV曲线'>4.3.2 Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体的CV曲线

- 2-TiCl4离子液体的CV曲线'>4.3.3 不同扫速下Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体的CV曲线

- 2含量对Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体的CV曲线的影响'>4.3.4 ZnCl2含量对Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体的CV曲线的影响

- 2-TiCl4离子液体的CV曲线'>4.3.5 Urea-MCl-ZnCl2-TiCl4离子液体的CV曲线

- 2-TiCl4离子液体的SDCV曲线'>4.4 Urea-NaCl-ZnCl2-TiCl4离子液体的SDCV曲线

- 4.5 本章小结

- 第五章 离子液体中电沉积锌及锌钛合金

- 5.1 金属的电沉积过程

- 5.1.1 基本历程

- 5.1.2 电化学还原

- 5.1.3 电化学结晶

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 电极处理

- 5.2.2 电解液制备和实验装置

- 5.3 电沉积锌的分析

- 5.3.1 添加剂对沉积层形貌的影响

- 5.3.2 电位对沉积层形貌的影响

- 5.4 电沉积锌钛合金的体系筛选

- 5.4.1 纯体系中的沉积锌钛合金

- 5.4.2 添加剂对沉积层形貌的影响

- 2对沉积层形貌的影响'>5.4.3 ZnCl2对沉积层形貌的影响

- 5.5 电沉积锌钛合金的分析

- 5.5.1 温度对沉积层形貌的影响

- 5.5.2 电位对沉积层形貌的影响

- 4对沉积层形貌的影响'>5.5.3 TiCl4对沉积层形貌的影响

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].Zn(Ⅱ)2Cys6锌指转录因子的结构和功能研究进展[J]. 江西科技师范大学学报 2019(06)

- [2].玉米醇溶蛋白水解物的Zn~(2+)螯合能力及抗氧化活性分析[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2020(01)

- [3].Zn~(2+)浓度和藻密度对多刺裸腹溞生命表统计学参数的影响[J]. 水产养殖 2020(02)

- [4].电沉积Zn预处理对高压阳极铝箔电解腐蚀行为的影响[J]. 电子元件与材料 2020(02)

- [5].国有企业养老保险管理现状及对策研究——以ZN集团公司为例[J]. 中国商论 2020(21)

- [6].一种新的喹啉基苯并咪唑Zn~(2+)荧光探针研究[J]. 广东化工 2017(07)

- [7].硫酸盐还原菌转化Zn~(2+)的实验研究[J]. 化工技术与开发 2015(11)

- [8].细胞内Zn~(2+)内流减少在低氧保护髓核细胞中的作用及其机制[J]. 中国临床医学 2015(05)

- [9].土施B、Zn对扁桃叶片矿质营养元素含量的影响[J]. 新疆农业科学 2013(12)

- [10].一种用于活体细胞Zn~(2+)检测的高灵敏度比例计量荧光探针[J]. 无机化学学报 2020(01)

- [11].一种席夫碱荧光探针的合成及对Zn~(2+)选择性识别[J]. 分析科学学报 2020(04)

- [12].生物炭对重金属（Zn）的吸附特性及动力学[J]. 化工进展 2019(11)

- [13].基于喹啉Zn~(2+)荧光探针的合成及其性能[J]. 精细化工 2017(05)

- [14].EDTA对Zn胁迫下紫花苜蓿生长和Zn积累特性的影响[J]. 河南农业科学 2016(08)

- [15].包膜尿素对污染土壤上水稻吸收Zn的影响[J]. 环境科学与技术 2014(S2)

- [16].Zn~(2+)荧光探针活性染料的制备及性能研究[J]. 功能材料 2015(04)

- [17].高炉渣对Zn(Ⅱ)的吸附性能[J]. 环境工程学报 2015(10)

- [18].Zn含量对铸铁组织和低温冲击性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(16)

- [19].基于不同终点测定土壤中Zn的毒性阈值及其田间验证[J]. 农业环境科学学报 2013(03)

- [20].重金属Zn对菊芋幼叶生理生化指标的影响[J]. 安徽农业科学 2012(12)

- [21].精浆Zn水平与精子密度之间的关系研究[J]. 现代生物医学进展 2012(13)

- [22].硫脲壳聚糖Zn(Ⅱ)配合物的制备、表征及生物活性[J]. 天然产物研究与开发 2012(08)

- [23].改性沸石去除废水中Zn~(2+)的试验研究[J]. 水处理技术 2011(04)

- [24].Zn~(2+)对硫酸长春碱抗癌活性影响研究[J]. 大连理工大学学报 2011(S1)

- [25].Zn~(2+)对滴水观音抗氧化性的影响[J]. 安徽农业科学 2011(18)

- [26].海泡石改性及吸附Zn~(2+)研究[J]. 岩石矿物学杂志 2011(04)

- [27].Zn对斯特林银组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2011(07)

- [28].纳米羟基磷灰石对Zn~(2+)的吸附行为[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [29].改性海泡石去除废水中重金属离子(Zn~(2+))的特性研究[J]. 化工科技市场 2010(10)

- [30].Zn~(2+)对蛋白核小球藻生长影响的实验研究[J]. 水资源保护 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/14ad775a5154e6929e933512.html