# 双孔径毛细芯的研制及其在环路热管中的应用研究

### 论文摘要

环路热管（Loop Heat Pipe,LHP）是一种利用毛细力驱动的热控制和热传输设备。它是近20年内发展起来的新技术,由于其具有传热量大、传输距离长、管路可弯曲、反重力能力强、无需运动部件、可靠性高等特点,广泛应用于航天器热控制和电子器件散热。环路热管由蒸发器,冷凝器,气体管路和液体管路组成,其中,蒸发器是整个环路热管的核心,它直接与热源相连接,利用其中的工质相变带走热源的热量,其设计结构直接决定了环路热管的运行情况。而位于蒸发器中的毛细芯,则是蒸发器中的核心部件,它为整个环路热管提供了毛细芯驱动力,其制作是整个环路热管中技术含量最高,过程最复杂的。本文在环路热管的上述两个方面进行研究:双孔径烧结型毛细芯的研制和具有二次毛细芯的环路热管系统实验。在烧结型毛细芯上,针对高热流密度情况下,单孔径毛细芯容易出现干烧,本文研究制作出双孔径毛细芯,通过对气相和液相的分离达到更好的性能。搭建了毛细芯制备台架,测量了毛细芯的孔隙率,并用经验公式计算了毛细芯的渗透率,使用扫描电子显微镜来观察毛细芯的孔径与孔径分布。结果表明,造孔剂含量为30%,5Mpa下加压成型,700℃烧结出的毛细芯,孔隙率为77.40%,渗透率为3.15×10-13m2,并具有足够的机械强度满足机械加工要求。在环路热管实验上,设计了具有二次毛细芯的平板式蒸发器,辅助主毛细芯抽吸液体,使用上面制作的双孔径毛细芯作为主毛细芯,以不锈钢丝网作为次毛细芯,使用甲醇作为工质,主要研究了环路热管的启动特性、变工况性能、温度波动情况和系统热阻。结果表明,具有二次毛细芯的环路热管具有良好的启动特性,热负荷从20W到100W均可以正常启动;在变工况工作条件,热负荷从20W到160W范围内变化,系统均可以稳定工作。环路热管在30W到90W的热负荷范围内,系统运行出现温度波动,在此区间外,系统温度无波动现象出现。系统在160W（热流密度16.6W/cm2）工作时,壁面温度为84.0℃,说明,将研制的双孔径毛细芯应用于环路热管,如果结构设计合理,完全可以满足高热流散热场合的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 环路热管工作原理

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文研究内容及方法

- 2 毛细芯的制作及其性能参数的测量

- 2.1 引言

- 2.2 毛细芯的制作

- 2.3 毛细芯性能参数的测量

- 2.4 机械加工对毛细芯孔结构的影响

- 2.5 烧结参数对于毛细芯性能参数的影响

- 2.6 本章小结

- 3 环路热管系统设计与制作

- 3.1 引言

- 3.2 环路热管的设计

- 3.3 环路热管的制作

- 3.4 模拟热源系统

- 3.5 冷源系统

- 3.6 数据采集

- 3.7 本章小节

- 4 环路热管系统的性能测试

- 4.1 引言

- 4.2 实验步骤

- 4.3 环路热管系统启动实验数据分析

- 4.4 本章小节

- 5 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1 作者在攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].浅谈空调热管除湿再热问题[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [2].丝网型超薄热管结构参数影响的实验探究[J]. 科学通报 2020(17)

- [3].低温环路热管综述[J]. 热能动力工程 2020(03)

- [4].新型太阳能热管集热墙性能研究[J]. 制冷与空调(四川) 2020(03)

- [5].高温钾热管稳态运行传热特性研究[J]. 原子能科学技术 2020(10)

- [6].新疆典型自然气候条件下热管的应用研究[J]. 科技创新与应用 2020(31)

- [7].微型沟槽型热管加工技术现状和展望[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [8].纳米流体及分散剂对重力热管性能影响试验[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [9].热管散热器的数值仿真模型分析[J]. 中国化工装备 2020(01)

- [10].双层毛细芯对环路热管传热性能的实验分析[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [11].突出气相压头环路热管的启动及温度波动研究[J]. 工程热物理学报 2020(06)

- [12].环路热管融冰雪效果影响因素试验分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [13].储液器在被动式热交换下环路热管的热性能研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [14].重力型热管结构优化数值模拟及传热试验研究[J]. 通用机械 2017(03)

- [15].热管制造的新工艺及性能测试的试验研究[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [16].分离式太阳能热管供暖供热水技术[J]. 山东工业技术 2015(12)

- [17].导热冠军——热管(下)[J]. 百科探秘(航空航天) 2016(05)

- [18].热管冷却在工业生产中应用[J]. 吉林教育 2015(17)

- [19].热管[J]. 电子制作 2012(02)

- [20].超导热管与常规热管异同的探讨[J]. 现代制造技术与装备 2008(05)

- [21].环路热管精密控温性能的热真空实验研究[J]. 制冷学报 2020(01)

- [22].N-甲基吡咯烷酮热管启动性能和等温性能实验研究[J]. 计量学报 2020(02)

- [23].重力铯热管等温性能研究[J]. 计量学报 2020(01)

- [24].突出气相压头的环路热管真空度对启动性能的影响[J]. 制冷学报 2020(03)

- [25].微型热管的研究分析与发展综述[J]. 节能 2019(05)

- [26].重力热管几何结构优化的数值研究[J]. 天津城建大学学报 2019(05)

- [27].不同蒸发器结构的超薄平板环路热管的传热性能的差异化[J]. 科学通报 2017(07)

- [28].循环变化功率的环路热管工作特性研究[J]. 工程热物理学报 2017(03)

- [29].充注量对水冷式环路热管性能影响的实验研究[J]. 制冷技术 2017(01)

- [30].多级分离式重力热管设计[J]. 科技资讯 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/14b0e571de05bf898d0ac754.html