# 应用于氧化还原电池的氨基磺酸电解液研究

### 论文摘要

Ce3+/Ce44电对的氧化还原电位较高,具有极大的氧化还原电池开发潜力。本文工作首次研究了氨基磺酸（SA）应用于氧化还原电池支持电解质的性能,包括对氨基磺酸铈（III）电解液及Ce3+/Ce4+在SA中的电极过程进行了系统地研究,并通过加入添加剂进一步改善了电池体系充放电循环性能。研究了Ce3+/Ce4+电对在氨基磺酸电解质中的氧化还原反应及Ce3+氧化的动力学过程,得到相关动力学参数。研究结果表明,Ce3+/Ce4+电对在Pt电极上的反应是准可逆的,Ce3+/Ce4+电对在2.0MSA中的表观电极电位为1.52V。计算得到Ce3+的扩散系数D（Ce3+/SA）为5.93×10-6cm2·s-1,交换电流密度j0为5.95×10-4A·cm-2,标准速率常数k0为4.95×10-5cm·s-1。通过循环伏安,H+浓度为2.0M时Ce3+/Ce4+电对电极反应的可逆性最好,升高温度可加速反应的进行。研究了添加剂对氨基磺酸铈（III）电解液的电导率及电化学性能的影响。发现加入NH4+、K+、Na+能够增大氨基磺酸铈（III）电解液的电导率,能改善Zn-Ce氧化还原电池的充放电循环性能。计算得到,Ce3+在这些体系中的扩散系数分别为5.62×10-6cm2·s-1、3.91×10-6cm2·s-1和3.10×10-6cm2·s-1。当电流密度为20mA·cm-2, NH4+浓度为3.0M时,电池充电电压较低,以微孔膜为隔膜的电池稳定循环20次,平均能量效率（AEE）为47.8%,以离子交换膜为隔膜的电池稳定循环54次,库伦效率（CE）较高,AEE为47.2%。当MSA作为支持电解质时,以微孔膜为隔膜的电池稳定循环20次,AEE为46.7%,以离子交换膜为隔膜的电池稳定循环20次,CE较高,AEE为47.8%。从电池的成本及使用寿命上考虑,SA比MSA价格便宜,且腐蚀性低,说明以SA作为Zn-Ce电池的支持电解质具有它本身的优势。同时还研究了两种乙酸盐对氨基磺酸铈电解液性能的影响,发现NH4Ac使氨基磺酸铈（III）电解液电导率增大了,而NaAc却降低了氨基磺酸铈（III）电解液的电导率。二者均在一定程度上延长了电池体系的使用寿命,但都降低了放电电压平台。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 氧化还原液流电池

- 1.3 铈的应用

- 3+／Ce4+电对在不同支持电解液中的研究'>1.4 Ce3+／Ce4+电对在不同支持电解液中的研究

- 1.5 氧化还原电池添加剂的研究

- 1.6 氨基磺酸及其应用

- 1.7 本课题的研究意义及创新点

- 1.7.1 研究意义

- 1.7.2 主要研究内容及创新点

- 第二章 实验原理与方法

- 2.1 实验原材料及仪器

- 2.2 电解液的配制

- 2.2.1 正极电解液

- 2.2.2 负极电解液

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 电导率测试

- 2.3.2 粘度测试

- 2.3.3 电化学测试

- 2.3.4 充放电测试

- 第三章 氨基磺酸铈电解质及动力学研究

- 3.1 铈（Ⅲ）在氨基磺酸介质中的溶解度及稳定性

- 3.1.1 不同酸浓度下的氨基磺酸铈（Ⅲ）溶解度及稳定性

- 3.1.2 温度对氨基磺酸铈（Ⅲ）电解质溶解度的影响

- 3+／Ce4+电极反应研究'>3.2 Ce3+／Ce4+电极反应研究

- 3.2.1 循环伏安

- 3+的扩散系数'>3.2.2 Ce3+的扩散系数

- 3.3 Ce3+的电极氧化反应研究

- 3.3.1 极化曲线

- 3.3.2 高过电位区的动力学

- 3.3.3 低过电位区的动力学

- 3.3.4 交流阻抗

- 3.4 电极反应过程影响因素研究

- +浓度'>3.4.1 H+浓度

- 3.4.2 温度

- 3.5 本章小结

- 第四章 简单阳离子添加剂的研究

- 4.1 添加剂对电解液的粘度和电导率的影响

- 4.1.1 电解液的粘度

- 4.1.2 电解液的电导率

- 4+对电解液电化学性能的影响'>4.2 NH4+对电解液电化学性能的影响

- 4.2.1 循环伏安

- 3+的氧化反应研究'>4.2.2 Ce3+的氧化反应研究

- 4.2.3 电池充放电性能

- +对电解液电化学性能的影响'>4.3 K+对电解液电化学性能的影响

- 4.3.1 循环伏安

- 3+的氧化反应研究'>4.3.2 Ce3+的氧化反应研究

- 4.3.3 电池充放电性能

- +对电解液电化学性能的影响'>4.4 Na+对电解液电化学性能的影响

- 4.4.1 循环伏安

- 4.4.2 交流阻抗

- 4.4.3 电池充放电性能

- 4.5 本章小结

- 第五章 乙酸盐对电解液性能的影响

- 4Ac对氨基磺酸铈电解液性能的影响'>5.1 NH4Ac对氨基磺酸铈电解液性能的影响

- 5.1.1 电导率

- 5.1.2 交流阻抗

- 5.1.3 电池充放电性能

- 5.2 NaAc对氨基磺酸铈电解液的影响

- 5.2.1 电导率

- 5.2.2 交流阻抗

- 5.2.3 电池充放电性能

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].超级电容器用solvent-in-salt型电解液的研究进展[J]. 化工学报 2020(06)

- [2].铅锌硒在镍电解液固体杂质中的形态分析[J]. 冶金分析 2020(05)

- [3].银电解液树脂吸附净化除钯工艺的研究[J]. 山东化工 2020(10)

- [4].离子交换法净化金电解液的研究[J]. 贵金属 2020(S1)

- [5].高安全锂硫电池电解液研究进展[J]. 储能科学与技术 2018(06)

- [6].银电解液中钯的测定[J]. 文山学院学报 2016(06)

- [7].钒电解液标准化战略浅析[J]. 品牌与标准化 2016(10)

- [8].锂离子电池低温电解液研究进展[J]. 储能科学与技术 2017(01)

- [9].锂离子电池高压电解液应用及电化学性能分析[J]. 化工设计通讯 2016(12)

- [10].用椰壳炭从开路银电解液中富集铂、钯试验研究[J]. 湿法冶金 2017(03)

- [11].阻燃-成膜添加剂复配高安全性电解液在锂离子电池中的应用[J]. 电池工业 2017(04)

- [12].镍电解液烧伤的临床特点和治疗方法探析[J]. 浙江医学 2014(24)

- [13].新型高电压电解液用于锂电池的研究进展[J]. 中国校外教育 2018(26)

- [14].铝电解电容器驱动用电解液及其主溶质的制备方法[J]. 电子制作 2013(23)

- [15].添加剂对钒电池V(Ⅲ)/V(Ⅳ)混合电解液的影响[J]. 电源技术 2013(10)

- [16].电解液导电时电流分析[J]. 新课程学习(基础教育) 2010(01)

- [17].江苏国泰 电解液龙头再谱新篇章[J]. 证券导刊 2011(08)

- [18].电解液及其界面电化学性质的机理研究进展[J]. 物理学报 2020(22)

- [19].铬酸中和法去除铬酸钠电解液中硅的实验研究[J]. 盐湖研究 2020(02)

- [20].亚铁离子对工业电解液中镍电结晶行为的影响[J]. 电镀与涂饰 2020(19)

- [21].一种锂电池电解液检测方法[J]. 化学分析计量 2017(04)

- [22].电解液生产工艺的优化改进[J]. 天津化工 2017(01)

- [23].杂质影响锌电解液理化性质研究进展[J]. 有色金属设计 2016(03)

- [24].锂离子电池低温电解液优化途径[J]. 电池工业 2017(04)

- [25].新型高电压电解液用于锂电池的研究进展[J]. 化学通报 2017(11)

- [26].谈铅酸蓄电池的电解液及其密度调整[J]. 中国自行车 2016(04)

- [27].丁基钠黄药脱除银电解液中钯的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2016(05)

- [28].利用失效钒电解液回收钒制备偏钒酸铵工艺[J]. 化工进展 2016(09)

- [29].钒电解液生产、使用过程的安全、环境保护方案[J]. 山东化工 2015(08)

- [30].电解液:为电池安全“保驾护航”[J]. 创新时代 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/14f40d05a294ca91dda237b6.html