# 有限时间稳定性分析与控制设计研究

### 论文摘要

本文主要研究了有限时间稳定性分析与控制设计问题.针对非线性系统、线性时不变系统和线性时变系统,分别研究了有限时间稳定性、有限时间收敛稳定性以及有限时间有界性等,并相应地给出了状态或输出反馈有限时间稳定(有界)控制器设计.本文主要内容可分为以下三个部分:一、非线性系统有限时间稳定性分析与控制设计本部分研究了非线性系统有限时间稳定性分析与控制设计问题.不同于现有文献的结果,本部分所研究的问题更为一般:(1)基于K_∞类函数,给出了更具一般性的非线性系统各类有限时间稳定的定义;(2)基于Lyapunov函数,得到了更加简单易行的判定非线性系统各类有限时间稳定的充分条件;(3)运用Sontag公式,分别给出了非线性系统有限时间稳定、准收敛稳定和扰动抑制的控制器设计.二、一类线性时不变系统的有限时间稳定性分析与控制设计本部分研究了一类线性时不变系统的有限时间稳定性分析与控制设计问题.不同于现有文献中研究的系统,本部分所研究系统的扰动是由外部系统产生、具有固定参考模型的扰动.首先基于Lyapunov函数,给出了判定线性时不变系统有限时间有界的充分条件,然后依据该充分条件进一步给出了系统利用状态反馈和动态输出反馈实现有限时间有界的控制器设计.其中在输出反馈有限时间有界控制器设计中用到了线性系统理论中著名的分离性原理:首先假设系统的状态可用,找到可使闭环系统有限时间有界的状态反馈控制器;然后基于龙伯格观测器,设计能够使系统在已得的状态反馈控制器下保持其有限时间有界性质的状态观测器.最后,对本部分主要结果进行了可行性分析,将所有的充分条件都转化成线性矩阵不等式(LMIS).三、一类线性时变系统的有限时间稳定性分析与控制设计本部分研究了一类线性时变系统的有限时间稳定性分析与控制设计问题.与第二部分相比,该部分将研究的系统从时不变情形推广到时变情形,因而研究方法也是大不相同:首先基于时变Lyapunov函数,给出了一种与第二部分完全不同的判定线性时变系统有限时间有界的充分条件,然后依据该充分条件进一步给出了系统利用状态反馈和动态输出反馈实现有限时间有界的控制器设计.不同于第二部分,该部分的输出反馈设计是作为单个最优化问题来实现的(即观测器和控制器是同步设计的)并且其控制器的结构也更一般,因此局限性较小.最后,对本部分主要结果进行了可行性分析,将所有的充分条件都转化成线性微分矩阵不等式.

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 有限时间稳定性研究的意义及发展概况

- 1.2 有限时间稳定的基本概念

- 1.2.1 非线性系统有限时间稳定性

- 1.2.2 线性时不变系统有限时间稳定性

- 1.2.3 线性时变系统有限时间稳定性

- 1.3 预备知识

- 1.3.1 Lyapunov稳定性理论

- 1.3.2 关键性引理

- 1.4 本文的主要内容

- 第二章 非线性系统有限时间稳定性分析与控制设计

- 2.1 系统模型与问题描述

- 2.1.1 系统模型

- 2.1.2 问题描述

- 2.2 主要结论

- 2.2.1 有限时间稳定性分析

- 2.2.2 有限时间稳定控制器设计

- 2.3 仿真举例

- 2.4 小结

- 第三章 一类线性时不变系统的有限时间稳定性分析与控制设计

- 3.1 系统模型与问题描述

- 3.1.1 系统模型

- 3.1.2 问题描述

- 3.2 主要结论

- 3.2.1 有限时间稳定性分析

- 3.2.2 有限时间有界控制器设计

- 3.2.3 可行性分析

- 3.3 仿真举例

- 3.4 小结

- 第四章 一类线性时变系统的有限时间稳定性分析与控制设计

- 4.1 系统模型与问题描述

- 4.1.1 系统模型

- 4.1.2 问题描述

- 4.2 主要结论

- 4.2.1 有限时间稳定性分析

- 4.2.2 有限时间有界控制器设计

- 4.2.3 可行性分析

- 4.3 小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目

- 致谢

- 简历

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].分数阶中立型时滞系统的鲁棒有限时间稳定性（英文）[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].分数阶线性时滞微分系统的有限时间稳定性[J]. 应用数学和力学 2020(08)

- [3].线性时变系统有限时间稳定性的数值判定算法[J]. 控制理论与应用 2019(02)

- [4].随机Markov跳跃系统有限时间稳定性[J]. 山东大学学报(工学版) 2016(02)

- [5].带有时滞的分数阶神经网络的有限时间稳定性分析[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [6].时变多时滞连续系统的有限时间稳定性分析（英文）[J]. 新疆大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [7].具有时滞的脉冲随机神经网络的有限时间稳定性[J]. 控制理论与应用 2020(01)

- [8].带有Hebbian学习型和比例延迟的二阶网络的有限时间稳定性[J]. 应用数学学报 2019(05)

- [9].时滞离散系统的有限时间稳定性分析[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2017(03)

- [10].工业机器人的鲁棒有限时间稳定性跟踪控制[J]. 机电工程技术 2015(04)

- [11].非线性时滞切换系统的有限时间稳定性[J]. 惠州学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [12].不确定切换系统的有限时间稳定性[J]. 惠州学院学报 2019(03)

- [13].网络化时滞控制系统的有限时间稳定性分析[J]. 计算机系统应用 2015(02)

- [14].带乘性噪声的非齐次Markov跳跃系统有限时间稳定性[J]. 控制与决策 2018(03)

- [15].非线性系统有限时间稳定的一个新的充分条件[J]. 控制与决策 2011(06)

- [16].一类非线性齐次切换系统的有限时间稳定性[J]. 武汉理工大学学报 2012(10)

- [17].线性时变系统有限时间稳定性分析[J]. 控制理论与应用 2018(04)

- [18].一类非线性时滞分数阶q—差分系统的有限时间稳定性[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [19].带干扰观测器的机器人有限时间稳定性控制[J]. 机械设计与制造 2014(07)

- [20].离散时间不确定脉冲系统的有限时间稳定性与滤波[J]. 应用数学 2018(02)

- [21].脉冲切换时滞系统的有限时间稳定性[J]. 阴山学刊(自然科学版) 2016(03)

- [22].一类非线性离散系统的有限时间有界性[J]. 合肥学院学报(综合版) 2020(02)

- [23].状态依赖下不确定切换线性系统有限时间稳定性分析[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [24].一类非线性时滞系统的有限时间稳定性[J]. 山东大学学报(工学版) 2012(02)

- [25].一类非局部非自治分数阶时滞微分系统的稳定性[J]. 太原理工大学学报 2018(05)

- [26].一类伊藤型广义随机系统的有限时间稳定性[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [27].分数阶非线性变时滞脉冲微分系统的有限时间稳定性[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [28].二阶有向网络的鲁棒有限时间包容控制[J]. 控制与决策 2012(10)

- [29].欠驱动水面船舶的有限时间航迹跟踪控制[J]. 哈尔滨工程大学学报 2017(05)

- [30].分数阶系统有限时间稳定性理论及分数阶超混沌Lorenz系统有限时间同步[J]. 物理学报 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/14f89b0ad7cf7828fdece522.html