# 混凝土强度尺寸效应的实验研究

### 论文摘要

尺寸效应是准脆性材料的一个普遍性质,混凝土作为一种准脆性材料也存在尺寸效应。混凝土强度的尺寸效应是指混凝土的强度不仅由材料的性质决定,还会随着试件或构件的尺寸的大小而变化,而不是一个定值。随着混凝土材料的运用越来越广泛,结构高度和跨度的增加,混凝土结构尺寸也越来越大,但受到试验研究条件的和认识水平的限制,目前我们大尺寸试件的设计还是参考小尺寸试件研究成果而建立的设计理念和方法、计算公式等,当它们用于现代实际工程中时,将缺乏科学依据的推导。虽然我们在混凝土强度尺寸效应的研究领域中取得一些成绩,但还没有一个统一的衡量尺寸效应的标准或指标,目前为止还没有把尺寸效应考虑到行业规范和标准中去。针对上述情况,本文开展了以下几个方面工作：(1)本文进行了混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度两方面的尺寸效应实验研究,抗压试验考虑了立方体、棱柱体和圆柱体三种试件形式；劈裂受拉试验考虑了立方体和圆柱体两种试件形式。(2)混凝土抗压强度的尺寸效应实验中,各种试件形式考察了边长或直径为150mm、250mm、350mm、450mm四组不同试件尺寸。实验结果表明,无论哪种试件形式混凝土的抗压强度都存在尺寸效应,且随着试件尺寸的增加,混凝土抗压强度在减小。同时采用Bazant基于应力重分布的尺寸效应公式及其修正式和Carpinteri多种分形理论尺寸效应公式拟合了实验结果,两种理论均能较好的说明实验结果。(3)混凝土劈裂受拉强度的尺寸效应实验中考察了边长为150mm、250mm、350mm、450mm、550mm、750mm六组不同立方体试件尺寸和直径为150mm、250mm、350mm、450mm、550mm五种圆柱体试件尺寸。实验结果显示,混凝土的劈裂受拉强度存在尺寸效应,且随着试件尺寸的增加,混凝土抗压强度在减小,但无论试件形式如何当劈裂面积达时1000mm2时,尺寸效应接近消失,劈拉强度趋近一个定值。同时采用Weibull统计尺寸效应理论分析了实验结果,研究表明混凝土劈裂受拉强度与劈裂面积存在很好的相关性。(4)通过对试件形式对混凝土强度尺寸效应影响的比较,发现无论是混凝土的抗压强度实验还是劈裂抗拉强度试验,试件的形式对混凝土的强度尺寸效应存在影响,虽然在大体趋势上表现相同,但是在具体尺寸上试件形状对混凝土强度的尺寸效应的影响有差异。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 混凝土尺寸效应理论的国内外研究现状

- 1.2.1 Weibull尺寸效应统计理论

- 1.2.2 能量释放引起的尺寸效应理论——Bazant尺寸效应律

- 1.2.3 裂纹的分形特性引起的尺寸效应理论——Carpinteri多重分形尺寸效应理论

- 1.3 尺寸效应的试验研究现状

- 1.3.1 抗压强度的尺寸效应

- 1.3.2 抗拉强度的尺寸效应

- 1.3.3 抗弯强度的尺寸效应

- 1.3.4 复合受力的尺寸效应

- 1.3.5 其他因素对混凝土尺寸效应的影响

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 试验综述

- 2.1 前言

- 2.2 试件设计

- 2.2.1 抗压试验试件

- 2.2.2 抗拉试验试件

- 2.3 模板制作

- 2.4 试件制作和养护

- 2.4.1 试件的制作

- 2.4.2 试件的养护

- 2.4.3 试件的处理

- 2.5 应变片的测点布置

- 2.5.1 应变片规格

- 2.5.2 抗压试验试件的测点布置

- 2.6 试验设备和试验方法

- 2.6.1 实验设备

- 2.6.2 试验方法

- 2.7 本章小结

- 3 混凝土抗压强度的尺寸效应试验研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验的找平和保护措施

- 3.2.1 试件的找平

- 3.2.2 抗压试验中的保护措施

- 3.3 试件的破坏形态及试验结果

- 3.3.1 试件的破坏形态

- 3.3.2 应变片测试结果

- 3.3.3 抗压试件的实验结果

- 3.3.4 各种抗压强度之间的关系

- 3.4 抗压强度尺寸效应的理论研究

- 3.4.1 抗压强度的尺寸效应

- 3.4.2 不同曲线的比较

- 3.5 本章小结

- 4 混凝土劈裂抗拉强度的尺寸效应试验研究

- 4.1 前言

- 4.2 垫条的尺寸及大尺寸试件的吊装就位

- 4.2.1 垫条尺寸的确定

- 4.2.2 垫条的安置方向

- 4.2.3 大尺寸试件的吊装就位

- 4.3 试件的破坏形态及试验结果

- 4.3.1 试件的破坏形态

- 4.3.2 劈裂受拉强度试验结果

- 4.4 劈裂抗拉强度尺寸效应的理论研究

- 4.4.1 本劈裂抗拉强度实验的理论分析

- 4.4.2 不同曲线的比较

- 4.5 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 混凝土强度尺寸效应试验研究结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文等情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

- [2].浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

- [3].混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

- [4].房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

- [5].试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [6].混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [7].低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [8].浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

- [9].混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

- [10].浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

- [11].轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

- [12].道路桥梁施工中混凝土裂缝成因与防治措施[J]. 华东公路 2019(06)

- [13].基于温度应力影响混凝土面板裂开的数理模拟分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [14].海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

- [16].浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

- [17].浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

- [18].防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [19].民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [20].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析[J]. 门窗 2019(23)

- [21].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 门窗 2019(23)

- [22].混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J]. 居舍 2020(03)

- [23].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策[J]. 居业 2020(01)

- [24].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居业 2020(01)

- [25].水利工程混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施研究[J]. 低碳世界 2019(12)

- [26].混凝土裂缝的产生与防治方法解析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [27].农业水利工程施工中混凝土裂缝的防治技术研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [28].机制砂在混凝土中的应用技术研究[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [29].使用镍渣砂与高石粉机制砂制备混凝土的试验研究[J]. 福建建材 2020(03)

- [30].科学家创造出能更好抵抗地震的可弯曲混凝土[J]. 江西建材 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1506ef0ddc1aefdc8c2d7fec.html