# 离子交换法去除氰化循环用水中金属杂质离子的研究

### 论文摘要

本文针对山东胶东某金矿选矿生产循环用水中金属杂质离子不断累积,降低选矿厂生产效率的缺点,采用离子交换法去除氰化循环用水中的金属杂质离子,提高循环用水的质量,对提高选矿厂生产效率具有重要的意义。本研究使用大孔型离子交换树脂对氰化循环用水中的杂质离子进行交换吸附。实验用水从山东胶东某金矿生产中采取,经分析化验,所含的主要金属杂质离子为Fe3+、Zn2+、Cu2+、Pb2+,其中Fe3+含量最高,为1704 mg/L。Zn2+、Cu2+、Pb2+含量在300～580 mg／L左右。由于氰化循环用水中四种金属杂质离子含量均较高且Fe3+含量远高于其他离子,本文进行如下研究：1.静态吸附实验：确定离子交换树脂的静态吸附条件,包括pH值、温度和树脂的饱和吸附量,确定吸附用离子交换树脂的种类及用量。2.动态吸附实验：确定离子交换树脂的动态吸附条件,主要是确定流速和流量对吸附效果的影响。3.离子交换树脂的解吸与再生：确定离子交换树脂解吸所使用HCl的最佳浓度和树脂的解吸率。对再生后的树脂进行静态吸附实验,确定离子交换树脂是否可循环使用。4.通过吸附等温线对D418型离子交换树脂对四种金属杂质离子的吸附能力进行研究,确定D418型离子交换树脂对四种金属杂质离子的吸附性能。通过离子交换法处理后的氰化循环用水,金属杂质离子浓度大大降低,动态吸附实验中D418型离子交换树脂对铁离子的去除率达到87.9%。对Zn2+、Cu2+、Pb2+的去除率达到97.1%、96.3%、96.2%,可满足生产需求。本实验方法操作简单,树脂可循环使用,且处理效果良好,具有良好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和内容

- 1.1.1 项目来源

- 1.1.2 研究目的及意义

- 1.1.3 国内外研究现状

- 1.1.4 发展趋势

- 1.1.5 研究内容

- 1.2 胶东某金矿矿石特征

- 1.2.1 化学组成

- 1.2.2 矿物组成

- 1.3 选矿工艺及氰化工艺概述

- 1.3.1 磨矿及浮选工艺简介

- 1.3.2 氰化工艺简介

- 1.4 离子交换树脂

- 1.4.1 离子交换树脂作用原理

- 1.4.2 大孔型离子交换树脂特征

- 第二章 实验研究过程及讨论

- 2.1 实验研究方案

- 2.2 实验准备

- 2.3 氰化循环用水特性研究

- 2.4 树脂预处理研究

- 2.5 静态吸附实验

- 2.5.1 PH对树脂吸附量的影响

- 2.5.2 温度对树脂吸附量的影响

- 2.5.3 时间对树脂吸附量的影响

- 2.5.4 树脂吸附离子成分分析

- 2.6 动态吸附实验

- 2.6.1 流速对流出液中各种离子浓度的影响

- 2.6.2 树脂处理量

- 2.7 解吸与再生实验

- 2.7.1 A型离子交换树脂的解吸

- 2.7.2 A型离子交换树脂的再生实验

- 第三章 吸附机理

- 3.1 吸附等温线

- 3.2 等温吸附方程的拟合

- 第四章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 在学期间公开发表论文及著作情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].循环用水[J]. 中学地理教学参考 2018(05)

- [2].邢东矿循环用水项目投用[J]. 洁净煤技术 2008(03)

- [3].家庭循环用水装置[J]. 技术与市场 2013(11)

- [4].多功能循环用水机[J]. 学苑创造(3-6年级阅读) 2014(03)

- [5].工业循环用水的激励机制[J]. 经营与管理 2015(01)

- [6].基于无堵塞BAF技术的洗车循环用水处理设备[J]. 中国给水排水 2008(22)

- [7].工业园区企业循环用水研究——以杭州市为例[J]. 经营与管理 2016(10)

- [8].推进循环用水和中水回用——工业企业、园区和社会的选择[J]. 水利发展研究 2015(02)

- [9].废纸制浆造纸封闭循环用水技术路线研究[J]. 中国造纸 2011(10)

- [10].合理利用水资源及节水对策研究[J]. 江西农业 2020(10)

- [11].循环用水浴室[J]. 学苑创造B版 2011(05)

- [12].离子交换树脂去除金矿选矿循环用水中金属杂质离子的研究[J]. 黄金 2010(02)

- [13].数字[J]. 学习博览 2009(06)

- [14].清洁生产循环用水废物再利用 江西赣县工业经济循环发展[J]. 稀土信息 2010(07)

- [15].一次性用水[J]. 河南水利与南水北调 2014(01)

- [16].龙矿热电公司循环用水年节约千万元[J]. 洁净煤技术 2008(05)

- [17].轻松视窗[J]. 小学生导刊(高年级) 2011(06)

- [18].建节水型社会 促可持续发展[J]. 河南水利与南水北调 2010(02)

- [19].一种煤矿井下定向钻进循环用水工艺[J]. 煤矿安全 2018(09)

- [20].北京市高效循环水洗车技术应用研究[J]. 水资源与水工程学报 2017(02)

- [21].铁路废水的污染危害及处理工艺[J]. 资源节约与环保 2012(02)

- [22].中班探索性区域活动:循环用水大作战[J]. 福建教育 2019(42)

- [23].从节水到循环用水的北京梭草渔场节水渔业调查研究[J]. 农学学报 2014(09)

- [24].东莞市生态型农业灌溉技术及节水补偿实践研究[J]. 节水灌溉 2016(10)

- [25].循环用水制度研究[J]. 水利发展研究 2009(05)

- [26].家庭节能减排潜力巨大[J]. 当代广西 2008(07)

- [27].浅谈生活污水处理厂建设及运行中需注意的几个问题[J]. 四川水泥 2015(05)

- [28].加快农村治污促进新农村循环用水[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15142680557541d8015b9fc3.html