# 发动机曲柄连杆机构结构分析

### 论文摘要

曲轴是汽油机的重要零件,其强度和刚度直接影响到整机的工作性能。因为曲轴的结构形状比较复杂,曲拐的受力又在发生周期性的变化,所以运用经典力学对其进行强度和刚度计算有一定的困难。计算机技术的飞速发展使得有限元法在曲轴的强度、刚度计算中得到了广泛应用。本文以此为立足点,针对某GX160汽油机发生的曲轴断裂问题进行了有限元分析和改进。首先,对断裂曲轴进行受力分析,建立了整根曲轴的有限元模型,施加约束和载荷后计算得到曲轴拉、压工况的应力云图,确定其危险点,并对危险点进行了静强度和疲劳强度校核。查明曲轴断裂的原因是在低载荷作用下由于应力集中而引起的疲劳断裂。其次通过曲轴的断口分析,说明曲轴的设计没有问题,继而采用更换材料的方式对曲轴进行了改进。然后对改进后的曲轴进行静强度分析,并对危险点进行了静强度和疲劳强度校核,结果说明改进后的曲轴符合要求,再通过400h耐久性试验证明仿真的正确性。接着对改进后的曲轴进行了模态分析,提取前8阶固有频率,得到曲轴前8阶模态的振型图,并得出结论曲轴从启动到标定工况运转不会发生共振现象。最后对改进后的曲轴轴系进行多刚体动力学仿真,通过仿真得到曲轴运转过程中活塞和轴承点的受力情况等,为以后的曲轴设计提供参考。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 本文的主要工作

- 2 结构系统动态分析理论与方法

- 2.1 模态分析的基本理论

- 2.1.1 多自由度系统的固有频率

- 2.1.2 系统的主振型（模态形状）

- 2.1.3 主振型的正交性

- 2.1.4 模态坐标和模态参数

- 2.2 模态分析技术在工程领域的应用

- 2.3 有限元法在结构动态分析中的应用

- 2.3.1 有限元法

- 2.3.2 动力分析中的有限元法

- 2.4 有限元技术的介绍

- 2.4.1 有限元网格生成技术

- 2.4.2 边界条件的确定方法

- 2.4.3 有限元技术应用于发动机结构设计中的问题

- 2.5 CAD/CAE软件介绍

- 2.5.1 CAD软件介绍

- 2.5.2 CAE软件介绍

- 2.5.3 多体动力学软件介绍

- 2.6 本章小结

- 3 某GX160汽油机曲轴的静强度分析

- 3.1 三维模型的建立

- 3.1.1 模型简化

- 3.1.2 模型的建立

- 3.1.3 曲轴的边界条件

- 3.2 某GX160汽油机曲轴的断口分析

- 3.3 本章小结

- 4 曲轴的改进

- 4.1 两种材料的静强度分析

- 4.2 试验验证

- 4.2.1 试验用曲轴材料确认

- 4.2.2 试验过程

- 4.2.3 试验结果

- 4.3 采用40Cr材料的模态分析

- 4.3.1 边界条件的设定

- 4.3.2 计算结果

- 4.4 本章小结

- 5 曲轴轴系多体动力学分析

- 5.1 概述

- 5.2 多体动力学仿真

- 5.2.1 多刚体动力学概述

- 5.2.2 多刚体动力学算法原理

- 5.3 曲轴轴系多刚体动力学模型

- 5.3.1 曲轴轴系三维几何模型的建立

- 5.3.2 曲轴轴系多刚体动力学模型

- 5.4 曲轴轴系多刚体动力学仿真

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 本课题的展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于柔性曲轴多体动力学模型的曲轴优化设计[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].“粤道浚1号轮”主机曲轴修理工艺流程[J]. 船舶物资与市场 2020(06)

- [3].基于在线监测的曲轴主动再制造时机识别[J]. 现代制造工程 2020(08)

- [4].论农用拖拉机曲轴飞轮组的检修[J]. 农民致富之友 2017(22)

- [5].曲轴氮化变形的分析[J]. 内燃机与配件 2018(04)

- [6].机械击鼓小童木[J]. 发明与创新(学生版) 2008(08)

- [7].大型柴油机新曲轴与旧飞轮的配对安装[J]. 广东造船 2020(05)

- [8].3500HP型钻井泵曲轴结构研究与优化[J]. 工业加热 2019(06)

- [9].曲轴飞轮组的检测与装配[J]. 农机使用与维修 2016(12)

- [10].船用曲轴的制造工艺现状介绍[J]. 科技创新与应用 2016(06)

- [11].双质量飞轮曲轴系统扭振分析方法研究[J]. 汽车实用技术 2016(08)

- [12].9L21/31曲轴制造工艺关键技术研制[J]. 现代制造技术与装备 2020(09)

- [13].某曲轴结构参数疲劳特性影响研究[J]. 内燃机与配件 2020(05)

- [14].往复式压缩机曲轴的修复方法[J]. 设备管理与维修 2017(02)

- [15].浅谈船用曲轴产品的质量管理[J]. 上海电气技术 2015(04)

- [16].单缸柴油机曲轴装配方式的改进设计[J]. 时代农机 2016(01)

- [17].非凡动力 歇马曲轴[J]. 摩托车信息 2011(12)

- [18].河柴重工首制9L21/31中速机曲轴下线[J]. 机电工程技术 2013(02)

- [19].浅谈车曲轴时的变形及克服方法[J]. 中国新技术新产品 2013(08)

- [20].天润曲轴走向国际化[J]. 商用汽车新闻 2012(01)

- [21].跑马圈地 钢曲轴上演“三国演义”[J]. 汽车零部件 2012(01)

- [22].应用有限元技术的曲轴零件强度分析[J]. 常州信息职业技术学院学报 2012(06)

- [23].如何大批量生产曲轴[J]. 工具技术 2009(03)

- [24].崔怀旭 大国曲轴，智造未来[J]. 锻造与冲压 2020(03)

- [25].林肯MKX 2.0L Ecoboost发动机正时校对方法[J]. 汽车维修技师 2020(01)

- [26].四缸发动机曲轴设计开发[J]. 内燃机与配件 2020(14)

- [27].世界首支22000箱船曲轴下线[J]. 船舶物资与市场 2018(06)

- [28].曲轴高速外铣和内铣技术比较[J]. 金属加工(冷加工) 2019(10)

- [29].发动机曲轴的惯性力分析[J]. 南方农机 2018(17)

- [30].解读曲轴位置信号中蕴藏的秘密[J]. 汽车维护与修理 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1569bcc9571e94349792b6bc.html