# 重金属污染农田土地整理技术研究

陕西省不动产登记服务中心陕西西安710075

摘要：城市化进程的不断加快，在提升人们生活水平的同时，也造成了农田土地污染问题的出现。其中，重金属污染对于农田土地的污染非常严重，加剧了土地整理与耕地需求之间的矛盾。为了改变这种不利的发展现状，需要深入理解重金属污染农田土地整理技术的相关内容，采取有效的控制措施全面提升我国农田土地的管理水平。基于此，对重金属污染农田土地整理技术进行研究。

关键词：重金属污染；农田土地整理技术；管理水平

我国是世界上的人口大国，人口基数大、增长速率快，再加上我国土地资源分布失衡，土地生产力水平较低，可以开发成为耕地的后备土地资源数量极其有限，这就导致了土地资源的严重缺乏。随着社会经济的高速发展、工业化与城市化的迅速推进，人地矛盾日益尖锐。为了更好的协调人与土地之间的关系，满足人们对土地资源日益增长的需求，实现土地资源的开发利用和人口协调发展，土地整理技术应运而生。土地整理技术是通过改善农业生产条件、科学的组织土地利用、土地权属重划等措施，达到土地资源的高效、可持续利用的目的。土地整理工程的广泛开展与实施，为增加有效耕地面积起到了积极而显著的作用。但是，目前的土地整理工程更多的是关注增加的耕地的“量”，而往往不重视耕地土壤的“质”，忽略了土地整理对土壤质量造成的影响。目前，随着各产业的迅速发展，大量有毒有害污染物正以各种方式，通过不同途径进入到土壤环境之中，导致土壤污染日益加剧。

灵活运用相关的污染修复措施，加强对重金属污染农田土地相关问题的有效处理，有利于提高农田土地的利用率，为我国农业经济的快速发展打下坚实的基础。实现这样的发展目标，需要结合现阶段农田土地的实际应用状况，扩大重金属污染农田土地整理技术的应用范围，构建完善的农田土地污染管理机制，推动现代化农田产业的快速发展。

1农田土地土壤质量现状的主要研究方法

1.1有效的布点采样方法

为了加强对重金属污染农田土地实际状况的深入分析，需要结合空间遥感图、土地规划图、各种水系分布资料等数据资料，获取相关的土地信息。与此同时，加强“3S”技术的合理运用，将重金属污染土地作为主要的研究对象，增强对各种土地信息空间及属性方面的实际处理效果，构建可靠的农田土地数据库，采取合理的方式设置采样单元，确保采样点分布的合理性，获取可靠的农田土地污染采样信息。

1.2有效的分析方法

利用有效的分析方法，可以实现对农田土地土壤及植物样品的深入分析，从而为重金属污染源的有效处理提供可靠的参考信息。因此，需要对重金属污染作用下的土地状况进行必要的分析，促使这些土地的改良措施在制定与实施过程中能够达到预期的效果，不断提高农田土地的利用效率。在对农田土地植物样品分析的过程中，主要是通过火焰原子吸收分光光度法的作用，确定土壤中重金属的含量大小；在对农田土地土壤样品分析的过程中，采用酸度计确定土壤pH值，比重计法确定机械组成，加热-重铬酸钾容量法确定农田土地土壤的有机质含量等，实现对受到重金属污染农田土地的有效处理。

2重金属污染农田土地的评价要点

2.1单项污染指数评价

在可靠的专业仪器支持下，确定出农田土地中重金属含量，从而对土壤质量状况进行全面的评估，以便为相关措施的制定与实施提供必要的参考信息。结合农田土地土壤重金属含量分析结果，可知受到重金属污染的农田土地主要的特征包括：①其中的锌含量与铜含量相对较高，前者在土壤中的含量最大可以达到298.32mg/kg，后者可达107.56mg/kg；②铅与镉在农田土地中的含量明显超标，加大了农田土地重金属累积问题发生的概率；③结合土壤环境质量评价标准的内容，可知各种土壤元素超标率的提高，导致单因子污染指数不断上升。

2.2综合污染指数评价

为了更好地反映研究区土壤环境质量，依据农田土壤环境质量监测技术规范，采用综合污染指数法对研究区农田土壤和机砖厂余土重金属污染现状进行评价。通过对评价结果的深入分析，可知不同区域土地整理中的污染程度有所差异。因此，需要制定有效的农田土地修复方案，增强土地整理的实际作用效果，促使相关措施的实施能够加强对土地中各元素含量的有效控制，实现对受到重金属污染农田土地的改良。

3重金属污染农田土地整理修复要点分析

加强重金属污染农田土地整理技术的深入研究，需要明确重金属污染农田土地整理修复要点，制定出可靠的农田土地整理修复方案，促使土地整理措施的实施能够达到预期的效果，确保农田土地资源的合理运用。通过对整理修复要点进行分析，确定重金属污染农田土地整理修复方案的过程中，需要遵循以下原则。一是依据土壤重金属污染评价结果，确定各田块的污染程度并以此为标准修正传统土地整理方案，防止污染转移。二是对于清洁区田块，可直接进行土地整理，不需要污染修复；对于警戒区和轻污染区田块，可采用土地整理与污染修复相结合的方法将两者同时同步进行；对于中度和重度污染区田块，则必须采用先修复后整理或单独采用土壤污染修复技术，待污染修复完成后再进行土地整理。三是在选取污染修复方法时，除应考虑其自身的适用范围和经济技术可行性外，还要充分考虑到其与土地整理工程兼容性，确保提高土地利用率和改善农田质量的双重目的。

结合重金属污染农田土地整理方案及相关污染评价结果的作用，可知农田土地整理技术要点主要包括：①在整理清洁区农田土地时，应充分地考虑土地开发方面的技术规范，提高农田土地资源的利用效率，实现农田土地的有效改良；②结合土方计算方法的作用，有效地避免土地污染范围的扩大，增强区域内土方效果，保持土方挖填挖填过程中的平衡性，并设置污染警戒线，确保一定时间内受到重金属污染的土壤可以得到针对性处理，利用翻土、换土等方式，不断增强重金属污染农田土地整理修复效果；③充分发挥信息计算及计算机模拟分析软件的优势，确保农田土地整理修复时土壤中各元素含量分析的准确性，进而通过土壤培肥、增加有机质等措施，减少重金属污染。

4结语

我国人口众多，对于耕地有着很强的依赖性。因此，为了加强对农田土地受到重金属污染的实时控制，需要充分地发挥农田土地整理技术的优势，优化土地的服务功能，提高农田土地资源的利用效率，最大限度地满足农田土地生产活动开展的多样化需求。在未来农田土地有效利用的过程中，随着可持续发展战略影响范围的不断扩大，重金属污染农田土地现象将会得到有效控制，各种农田土地整理技术将会发挥更大的作用，促使我国农业生产目标得以顺利实现。

参考文献：

［1］王岩.基于土地整理的农田污染防治综合技术研究［D］.济南：山东师范大学，2012.

［2］成杰民，王岩.中国污染农地整理工程的环境问题及解决途径［J］.农业工程学报，2016（16）：1-6.

［3］于玲玲，董泽辰.基于农田土壤重金属污染修复的土地整理工程设计研究［J］.四川农业大学学报，2016（2）：210-214.

［4］孙超.崇明岛农田土壤重金属的分布与累积特征［D］.上海：华东师范大学，2010.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1575858c862df0892e24ed8e.html