# DMB-T/H数字电视接收端系统的构建

### 论文摘要

近年来,数字电视的发展非常迅猛,就国内来说,北京奥运会将采用高清数字电视进行转播,全国的各个地区和城市也都陆续得用数字电视取代了模拟电视,或者正在筹划着用数字取代模拟。可见,数字电视无论在全球还是在我国来看正处于快速发展时期。中国的有线和卫星标准较早就确定为欧洲的DVB-C和DVB-S标准,只有地面数字电视标准一直悬而未决。直到2006年上半年,才初步定为清华DMB-T和上海交大的ADTB-T融合DMB-T/H标准,DMB-T/H标准将是我国地面数字电视的强制标准。在大力发展数字电视的环境下,本文建立了一种支持DMB-T/H标准的机顶盒的研发平台:基于Fujitsu的SmartMPEG解码芯片与北京凌讯华业科技有限公司的LGS-8813-A1解调芯片的硬件平台和基于MetaWare的软件平台。在此平台上设计了完全符合DMB-T/H标准的机顶盒。之后,为了加强系统的可扩展性,提升FLASH的利用效能,在系统中增加了文件系统的支持,再者为了提高系统处理数据的效率,节省处理数据时CPU被占用的资源,在系统中移植了SQLITE嵌入式数据库。大多数机顶盒开发方案中都没有FLASH文件系统的支持,这让机顶盒开发人员处理FLASH存储时非常头疼,不得不经常为FLASH的块（BLOCK）分配头疼。本文介绍了一种FLASH文件系统的实现过程,满足了机顶盒开发中的一般应用。同时简单的介绍了对这一FLASH文件系统测试过程及结果。由于机顶盒软件系统需要处理的表种类繁多,数据大,而且相互关系复杂,但是机顶盒的CPU资源有限,所以传统的机顶盒中通过链表来处理数据的方法由于处理过程复杂,导致系统响应时间过长,影响用户的使用,在本文中介绍了如何在机顶盒软件中嵌入SQLITE数据库,从而很好的解决了以上的问题,让应用软件开发人员从复杂的数据处理中解放出来。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 数字电视发展概述

- 1.2 我国的数字电视标准

- 1.2.1 DMB-T/H简介

- 1.3 数字机顶盒

- 第二章 机顶盒的研发平台

- 2.1 硬件平台设计

- 2.1.1 解码芯片介绍

- 2.1.2 硬件总体设计

- 2.1.3 硬件具体设计

- 2.2 软件设计

- 2.2.1 软件开发平台

- 2.2.2 软件层次

- 2.2.3 软件总体设计

- 2.2.4 软件具体实现

- 第三章 LGS-8813 控制模块与BOOTLOAD模块和AIRLOAD模块的开发

- 3.1 LGS-8813 控制模块的开发

- 3.1.1 LGS-8813 芯片介绍

- 3.1.2 软硬件实现

- 3.2 Bootloader模块的设计

- 3.3 软件升级

- 3.3.1 基本思想

- 3.3.2 空中升级的实现方法

- 第四章 Flash文件系统的开发与应用

- 4.1 STB中数据在Flash中的一般存储形式

- 4.2 Flash文件系统的特点

- 4.3 一般文件系统的分类

- 4.4 Flash文件系统的设计

- 4.5 Flash文件系统的应用与测试

- 4.6 Flash文件系统的开发小结

- 第五章 SQLITE数据库的移植与应用

- 5.1 数据库处理数据在STB中的优势

- 5.2 SQLITE嵌入式数据库的特点和功能

- 5.3 SQLITE嵌入式数据库的移植过程

- 5.4 SQLITE嵌入式数据库的测试及在STB中的初步应用

- 5.5 SQLITE嵌入式数据库应用小结

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].云文件系统中纠删码技术的研究与实现[J]. 计算机科学与探索 2013(04)

- [2].基于虚拟文件系统的安全存储技术的研究[J]. 微电子学与计算机 2013(06)

- [3].基于虚拟文件系统的诱骗主机安全方案研究[J]. 计算机与现代化 2013(02)

- [4].基于镜像的在线文件系统检查工具的研究与实现[J]. 计算机系统应用 2013(08)

- [5].对象存储并行文件系统小文件性能优化研究[J]. 计算机工程与科学 2013(12)

- [6].一种嵌入式实时操作系统高可靠文件系统[J]. 微电子学与计算机 2014(03)

- [7].一种适用于集群文件系统分级存储的分布式锁设计与分析[J]. 计算机研究与发展 2012(S1)

- [8].并行文件系统简介及主流产品对比[J]. 邮电设计技术 2012(07)

- [9].Linux Ext2fs文件系统分析[J]. 电脑知识与技术 2010(17)

- [10].一种基于多应用智能卡文件系统的研究与实现[J]. 计算机应用与软件 2014(09)

- [11].并行文件系统下数据迁移功能的实现[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [12].基于文件系统过滤驱动的文档透明加解密系统的研究[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(04)

- [13].面向并行文件系统的性能评估及相对预测模型[J]. 软件学报 2011(09)

- [14].并行文件系统的应用探讨[J]. 软件 2010(11)

- [15].并行文件系统在集群系统中的应用研究[J]. 信息通信 2014(03)

- [16].Lustre设置优化分析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(20)

- [17].内网安全文件系统的设计与实现[J]. 系统工程理论与实践 2011(S2)

- [18].文件系统过滤驱动技术在网页防篡改中的应用[J]. 信息系统工程 2012(07)

- [19].昆腾StorNext文件系统[J]. 微电脑世界 2012(11)

- [20].集中管控安全文件系统[J]. 信息安全与通信保密 2011(12)

- [21].混合文件系统在嵌入式智能车辆控制器中的应用[J]. 机械管理开发 2011(01)

- [22].一个集群文件系统的虚拟化支持平台研究与实现[J]. 电信科学 2012(09)

- [23].EMC ISILON推出针对海量数据的全球最大单一文件系统[J]. 微电脑世界 2011(06)

- [24].高可靠航电文件系统浏览技术研究[J]. 航空计算技术 2013(05)

- [25].昆腾STORNEXT文件系统出货量跨越70000套里程碑[J]. 中国金融电脑 2012(11)

- [26].昆腾STORNEXT文件系统出货量跨越70,000套里程碑[J]. 计算机与网络 2012(20)

- [27].基于机器学习的并行文件系统性能预测[J]. 计算机研究与发展 2011(07)

- [28].油田设备文件系统数据存储的优化[J]. 油气田地面工程 2014(05)

- [29].云存储环境下文件系统伸缩性研究[J]. 计算机与现代化 2012(10)

- [30].USBKey COS文件系统的研究与分析[J]. 山西电子技术 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15967e43392e917dc3a1fd7c.html