# 虚拟环境下的异地加工技术研究

### 论文摘要

1981年以来,数控系统逐渐具有人机对话、动态图形显示、软件精度补偿、故障诊断功能等等,同时出现了智能化、柔性化、模块化的多处理机结构。本文是在固高科技深圳有限公司生产开放式数控机床上,运用虚拟现实技术和网络化制造技术进行异地加工技术研究。数控加工技术是制造领域的关键技术之一。利用Solidworks构建模型,3D和Virtools动画交互技术创建机床加工的虚拟环境。通过开放式数控系统内部的PC机对物理机床与数字样机进行同步控制。操作人员可以通过PC机监控和改变机床加工过程,从而实现了人机交互。通过网络PC和PROFIBUS总线串口设备和相关程序研究主从式的控制,增强了机床异地加工能力。本文的主要研究内容有：（1）介绍了开放式数控系统的优点和应用领域,对开放式数控系统在虚拟环境下的加工研究现状作了综述,说明了在异地加工中应用虚拟现实技术的必要性和重要意义。（2）对开放式数控系统的多轴运动控制方式和PC机与运动控制卡之间通信方式进行了分析。一方面,分析了开放式数控系统的硬件构成；另一方面,参考机床说明书和PID控制理论,对机床PID参数进行设定。给出了为实现虚拟样机与物理机同步运动的总体设计方案。（3）在对数控机床进行了机械结构分析的基础之上,利用Solidworks软件建立机床三维实体模型。利用3ds Max对模型文件格式进行转化成Virtools识别的格式。（4）实现虚拟环境下的数据处理与交互控制。通过利用Visual C++和Virtools软件提供的SDK库编写程序代码来实现数控加工程序驱动机床进行加工的同时,PC机的虚拟模型进行相应的运动,初步实现了同步运动。利用PROFIBUS通信对异地加工进行初步研究。（5）添加碰撞检测、可变视角摄像机以及渲染虚拟环境,使虚拟环境更加逼真。给出了系统结构流程图、核心代码以及数控加工实验图。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 相关技术特点及研究现状

- 1.2.1 开放式数控技术

- 1.2.2 虚拟现实技术

- 1.2.3 机床通信技术

- 1.3 课题研究的目的与意义

- 1.3.1 课题研究的目的

- 1.3.2 课题研究的意义

- 1.4 课题研究的主要内容

- 1.5 本章小结

- 第2章 实验系统的构成与调试

- 2.1 实验系统的总体框架

- 2.2 运动控制器的构成与接口

- 2.3 系统电路与通信

- 2.4 PID控制理论与系统的调试

- 2.5 总体设计方案流程

- 2.6 本章小结

- 第3章 数控机床的建模与转换

- 3.1 数控机床的机械结构分析

- 3.2 构建机床三维模型

- 3.2.1 SolidWorks简介

- 3.2.2 数控机床结构简化与建模

- 3.2.3 数控机床的虚拟装配

- 3.3 模型格式的转换

- 3.3.1 Autodest 3ds Max简介

- 3.3.2 安装Autodest 3d Max插件与转换模型格式

- 3.4 构建虚拟场景

- 3.4.1 Virtools Dev简介

- 3.4.2 导入并调整模型

- 3.4.3 导入并设定虚拟场景

- 3.4.4 设定零部件层次结构关系

- 3.4.5 渲染机床模型

- 3.5 本章小结

- 第4章 虚拟样机和物理机的同步通信

- 4.1 添加行为模块

- 4.1.1 添加运动脚本

- 4.1.2 添加碰撞检测

- 4.1.3 添加摄像机

- 4.2 数控系统源代码的分析

- 4.2.1 Visual C++简介

- 4.2.2 Windows下的机床动态链接库

- 4.2.3 部分源代码介绍

- 4.3 在Virtools中调用VC++程序

- 4.3.1 调用Virtools SDK库的数据通信

- 4.3.2 构建同步运动脚本

- 4.4 本章小结

- 第5章 实验测试与结果分析

- 5.1 数控代码解析

- 5.1.1 数控编程简介

- 5.2.2 数控代码解析

- 5.2 加工实验

- 5.2.1 现场加工试验

- 5.2.2 VERICUT虚拟加工

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录1. PROFIBUS-DP主站通信程序

- 附录2 数控加工程序

### 相关论文文献

- [1].虚拟环境下的计算机取证分析[J]. 机电工程技术 2019(11)

- [2].虚拟环境对健身者步行中身心状况的影响研究[J]. 人类工效学 2020(04)

- [3].虚拟环境下的广告传播[J]. 新闻传播 2017(23)

- [4].李普曼“虚拟环境”理论浅析[J]. 新闻研究导刊 2017(12)

- [5].浅述影响儿童身心发展的虚拟环境[J]. 教育教学论坛 2015(01)

- [6].在虚拟环境中生发见识[J]. 中学数学月刊 2015(01)

- [7].虚拟环境视频表现研究[J]. 明日风尚 2017(05)

- [8].基于虚拟现实的康复医学模式[J]. 医学与哲学(B) 2016(11)

- [9].积极和消极虚拟环境对大学生情绪的影响[J]. 中国运动医学杂志 2013(08)

- [10].3维虚拟环境下场景专题信息表达方法研究[J]. 测绘与空间地理信息 2012(01)

- [11].协同虚拟环境构建中的云计算应用研究[J]. 测绘与空间地理信息 2012(06)

- [12].基于集合论思想的协同虚拟环境交互研究[J]. 计算机工程与应用 2010(18)

- [13].虚拟环境中的广告传播探析[J]. 现代传播(中国传媒大学学报) 2010(08)

- [14].协作虚拟环境在远程教育中的应用研究[J]. 中国教育信息化 2008(01)

- [15].一种基于移动网络的协同虚拟环境[J]. 计算机工程 2008(05)

- [16].基于角色的协同虚拟环境研究[J]. 计算机与信息技术 2008(05)

- [17].教育视角下的多用户虚拟环境初探[J]. 浙江现代教育技术 2008(02)

- [18].计算机虚拟现实技术的关键点及其应用研究[J]. 网络安全技术与应用 2020(06)

- [19].教育合作虚拟环境中情感的表达[J]. 软件导刊(教育技术) 2013(08)

- [20].一种适用于大规模协同虚拟环境的兴趣管理方法[J]. 系统仿真学报 2008(03)

- [21].虚拟环境下面向装配培训的人机交互技术[J]. 兵器装备工程学报 2018(12)

- [22].虚拟环境中的定向越野训练[J]. 地理空间信息 2016(07)

- [23].基于虚拟环境的外语角问题研究[J]. 安徽文学(下半月) 2011(01)

- [24].虚拟环境中虚拟化身的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2009(09)

- [25].基于机器人力控制表面跟踪的遥控焊接虚拟环境标定[J]. 机器人 2008(02)

- [26].Solarwinds[J]. 网络安全和信息化 2020(11)

- [27].数字雕塑在虚拟环境中的应用[J]. 艺术科技 2019(03)

- [28].空间存在:虚拟环境中何以产生身临其境之感?[J]. 心理科学进展 2018(08)

- [29].次时代游戏技术在虚拟环境交互设计中的应用研究[J]. 影像技术 2017(05)

- [30].虚实有别，交往有道[J]. 福建教育 2019(43)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15b54f3941bb1d42cf0c0707.html