# 应力皱褶规律及大面积有序结构的实现

### 论文摘要

有序结构在材料制备方面有很大的潜在应用价值,而基于大面积有序结构制备的应力自组装方法以其普遍性和实用性受到人们的广泛关注。本论文采用了两种热应力系统,即用二维平面的PDMS/Pt柔性衬底刚性薄膜系统和三维球面的Ag/SiOx软核硬壳系统来得到大面积有序褶皱结构。通过调制热应力,我们在平面系统上得到了有边界条件限制的大面积有序褶皱结构,在三维球面上也得到了符合力学规律的褶皱花样。这些研究为材料学制备规整有序的模板提供了很好的依据。此外,在制备有序褶皱结构的过程中,我们也研究了一些相关的问题,如胶体晶体在褶皱模板上的组装,银晶体的生长和形态演变等。主要研究内容如下:1.利用热应力的方法在PDMS/Pt柔性衬底/刚性薄膜双层系统上自组装得到了大面积规整有序褶皱结构。为了研究褶皱产生的规律,通过在无表面图案修饰的PDMS上构建无规的褶皱,分别研究了褶皱的波长和振幅与薄膜的厚度和热处理温度的关系。为了得到有序褶皱结构,我们利用修饰化的图案作为边界条件,研究了其上褶皱的产生和取向情况。结果表明,这些图案的边界条件会对褶皱的产生起重要的作用。此外,图案的尺寸,距离及排布也会对褶皱的产生和取向产生一些影响。为了得到一维有序平行褶皱,我们还尝试了拉伸方法和毛细管方法,并且发现通过改变拉伸的应力和毛细管的曲率,可以得到不同波长的褶皱。2.得到这些褶皱后,我们还在其上自组装了胶体晶体。实验发现,通过调制悬浮液的浓度,具有不同维数和不同层数的胶体晶体颗粒会规则地排布在褶皱的波谷处。另外,CD盘和DVD盘是良好的模板,我们也尝试了在其上进行胶体晶体的自组装,最后得到了单粒子和双粒子排布的一维胶体晶体。3.利用热蒸发Ag2O和SiO的方法,制备了Ag/SiOx球状核壳结构,通过调节实验参数,得到了表面屈曲的应力褶皱。实验发现,当核壳结构的曲率较小时,一般得到类似平面系统上无规的锯齿状或鲱鱼骨状褶皱结构;而当曲率较大时,容易得到三角铺排的褶皱花样。另外,SiOx在Ag球表面的生长方式是分型结构生长。通过增加实验样品中SiO的量,我们还得到了花状的Ag/Si/SiOx结构。它由顶部的Ag/SiOx核壳结构和Ag/Si/SiOx梢状结构组成。通过研究其生长机理,有助于进一步加深对VLS和OS机理的认识。4.通过共蒸发Ag2O和SiO或单独蒸发Ag2O的方法,得到了银单晶和孪晶。对于单晶,得到了多面体向球晶转变过程中的各种中间体,解释了从正四面体和八面体向球体的转变机理。其中蒸发温度和SiOx杂质效应对银晶体的形貌转变起着决定性的作用。另外,这一转变过程也是高指数面逐渐出现的过程。对于孪晶,得到了十面体和二十面体银孪晶,其中最大的银二十面体孪晶达3μm。研究发现,在气相中,多次孪晶是团簇成核,孪晶内部的内禀应力和相应缺陷的分布会对孪晶的生长起重要作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 平面系统PDMS 上应力自组装的研究

- 1.2.1 平面系统PDMS 褶皱的研究现状

- 1.2.2 在PDMS 褶皱有序结构上组装胶体晶体

- x 核壳结构自组装的研究'>1.3 曲面系统Ag/SiOx核壳结构自组装的研究

- x 核壳结构褶皱的研究现状'>1.3.1 Ag/SiOx核壳结构褶皱的研究现状

- x 核壳结构过程中涉及银晶体的生长'>1.3.2 合成Ag/SiOx核壳结构过程中涉及银晶体的生长

- 1.4 本论文选题的目的、意义及研究内容

- 1.4.1 本论文选题的目的、意义

- 1.4.2 本论文的研究内容

- 1.5 参考文献

- 第二章PDMS

- 2.1 引言

- 2.2 热处理方法制备PDMS/Pt 柔性衬底/刚性薄膜双层有序褶皱结构

- 2.2.1 实验过程

- 2.2.2 结果与讨论

- 2.3 在制备的褶皱结构上或CD 及DVD 盘上进行胶体晶体的自组装

- 2.3.1 实验过程

- 2.3.2 结果与讨论

- 2.4 本章小结

- 2.5 参考文献

- x核壳有序褶皱结构的制备及有关银晶体形貌的研究'>第三章Ag/SiOx核壳有序褶皱结构的制备及有关银晶体形貌的研究

- x 核壳有序皱褶结构的制备'>3.1 Ag/SiOx核壳有序皱褶结构的制备

- 3.1.1 引言

- 3.1.2 实验过程

- 3.1.3 结果与讨论

- x 结构的制备'>3.2 花状Ag/Si/SiOx结构的制备

- 3.2.1 引言

- 3.2.2 实验过程

- 3.2.3 结果与讨论

- 3.3 银晶体形貌的研究

- 3.3.1 引言

- 3.3.2 实验过程

- 3.3.3 结果与讨论

- 3.3.3.1 在气相中微尺寸的银晶体从多面体向球体的形态转变

- 3.3.3.2 十面体和二十面体银孪晶的形成机理及形态演变过程

- 3.4 本章小结

- 3.5 参考文献

- 第四章 结论

- 4.1 主要结论

- 4.2 后续工作展望

- 致谢

- 硕士期间发表论文及参加会议情况

### 相关论文文献

- [1].纳米压痕下孪晶钛铝合金性能的模拟研究[J]. 机械制造 2020(08)

- [2].金属锆中螺位错与孪晶界反应的原子模拟（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(06)

- [3].孪晶界对α铁力学性能影响的模拟研究[J]. 航空材料学报 2017(01)

- [4].含脱铁疏松层铁单晶和孪晶产生内应力的分子静力学模拟[J]. 热加工工艺 2015(20)

- [5].原子尺度下纯锌中{1012}孪晶界的结构表征（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(08)

- [6].基于施密特因子计算分析拉伸孪晶对镁合金变形的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(10)

- [7].贝氏体铁素体内的精细孪晶[J]. 钢铁研究学报 2014(03)

- [8].等通道挤压变形奥氏体不锈钢中孪晶细化机理[J]. 金属热处理 2009(08)

- [9].高周疲劳变形中二次孪晶与锥面位错之间的关系（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(05)

- [10].孪晶界在316L不锈钢三维晶界网络中的分布特征[J]. 金属学报 2018(10)

- [11].多晶纯钴退火组织中的孪晶转变规律研究[J]. 稀有金属材料与工程 2016(02)

- [12].纳米孪晶金属形变机制的定量电子显微学研究取得新进展[J]. 金属功能材料 2015(04)

- [13].介观尺度金属孪晶变形的强烈晶体尺寸效应[J]. 中国基础科学 2010(02)

- [14].基于分子动力学方法的孪晶银纳米线拉伸形变模拟[J]. 物理化学学报 2015(10)

- [15].纳米孪晶金属塑性变形机制[J]. 金属学报 2014(02)

- [16].拉伸轴与孪晶界角度对纳米孪晶材料变形行为的影响[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].我国学者发现金属变形孪晶的强烈晶体尺寸效应[J]. 中国科学基金 2010(05)

- [18].镁合金温变形过程中的孪生及孪晶交叉[J]. 金属学报 2009(11)

- [19].亚稳β型钛合金中的{332}〈113〉变形孪晶[J]. 材料工程 2017(01)

- [20].纳米孪晶铜疲劳样品中的位错特征（英文）[J]. Science China Materials 2015(12)

- [21].形状记忆合金中Ⅱ型孪晶界面的研究进展[J]. 材料导报 2013(07)

- [22].纳米孪晶纯铜的极值强度及纳米孪晶提高金属材料综合强韧性[J]. 中国基础科学 2010(01)

- [23].挤压态镁合金板材复合变形过程中的孪晶组织演变规律[J]. 材料热处理学报 2020(02)

- [24].镁合金棒材扭转变形的孪晶机制[J]. 中国有色金属学报 2020(07)

- [25].铸造Mg-Zn-Cu-Zr合金的生长孪晶行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(02)

- [26].考虑孪晶内二次滑移的镁单晶细观本构模型[J]. 中国科学技术大学学报 2014(09)

- [27].晶体相场方法模拟纳米孪晶结构[J]. 计算物理 2013(04)

- [28].铁磁形状记忆合金孪晶界移动摩擦耗能的热动力学计算[J]. 漯河职业技术学院学报 2011(05)

- [29].退火工艺对低铝低硅孪晶诱发塑性钢组织及性能的影响[J]. 中国计量学院学报 2010(01)

- [30].西安交通大学学者发现金属孪晶变形的强烈晶体尺寸效应——孙军教授等完成的论文在《Nature》上发表[J]. 中国材料进展 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15c386f0040fb2474a248d88.html