# 探讨城市生态公园建设

镇江新区城市建设投资有限公司桓黎明

摘要：随着科学技术的发展和社会的进步，城市生态环境逐渐恶化成为人类自身发展最重要的限制性因素，各种生态危机的频现限制了人类和生态环境的和谐发展，阻碍了人类的可持续发展。建立满足住区居民与大自然接触的需求，健全城市生态和恢复生物多样性的生态公园是重要途径之一。本文分析了我国城市生态公园建设存在的问题，并对具体建设方法进行了详细分析。

关键词：城市生态公园建设；存在问题；建设方法

城市生态公园是依据生态学基本原理，运用生态设计的方法，以节约型园林和可持续园林为原则，借鉴和顺应自然生态系统的结构和过程，具有对城市生态系统保护、修复、改善的功能，试图达到人类和自然环境和谐共赢的目标而建立的公园类型。近几年我国的城市生态公园建设以基础生态学、景观生态学为理论基础，建设了大量得而城市生态公园，例如杭州西溪国家湿地公园、中山岐江公园、成都活水公园等。

1.我国城市生态公园建设存在的问题

我国现阶段处于城市生态公园建设的高潮期，但是仍然存在有许多误区和问题：

1.1许多城市现在都有一定数量的生态公园，但这些生态公园的建设都没有明确生态保护、生态修复的功能和意义，城市生态公园建设似乎成为城市建设或城市公园建设的宣传广告。

1.2城市生态公园建设是一项系统的建设工程项目，从植物配置、植物造景到景观建筑小品亭、廊、榭、花架等的构建，从水景的构建到园路的建设，从各种景观原材料的使用和维护到公园产生的各种废物的处理，从建设过程中资源能源的使用到公园的日常养护都是城市生态建设涉及的范围.

1.3城市生态公园建设是一种综合性公园建设，生态公园功能的发挥依赖于强大的软硬件和建设技术体系，包括完善的植物群落配置、足够的绿地率、合理的规划设计、生态的建设技术体系等等。

2.城市生态公园建设方法

2.1场所建设

城市生态公园建设的场所建设是工程项目中最首要也是最重要，最能体现公园建设特点的一部分，它以生态建设技术体系和生态设计为准则，对整个空间进行有序与可行的改造和利用，以期发挥城市生态公园的各种功能，是将场地中的各种设施设备进行主次分明，建设过程是一个整和的过程。

2.1.1场所附属物的改造与利用

保留就是通过简单地修缮，整体或者绝大部分的保留原有场所及其废弃元素，使之成为公园内部的新景观设施或者其他功能的设施设备，开发其新价值新功能。

2.1.2场所土地类型的改造和利用

城市生态公园建设中的土地类型的改造和利用就是顺应自然的结果，不仅节约建设的经济开支和减少对原有生态环境的破坏，还根据原有生态环境构建小环境，实现改造自然生态环境，取得更为适宜的生态环境的效果。

2.1.3场所表土的保护

场所表土的保护重要性体现在植物的生长状况上。城市生态公园建设中应该结合场所的特点，制定相应的专项施工组织方案，完善各项技术措施，切实做好表土保护工作，落实表土剥离的具体工作。

2.2水景建设

城市滨水景观是生态公园中景观的重要组成部分，是最具动感景观特色、生态过程复杂而又相对稳定的景观要素。

2.2.1驳岸生态建设

生态驳岸的类型和建设方有有以下几种类型：

2.2.1.1自然原型驳岸

在滨水带中坡度减缓的地带中可采用一些水生、湿生植物，合理配置，达到稳定驳岸和美化驳岸的效果。如在靠近陆地的一侧栽植杨树、柳树、池杉、落羽杉、乌桕等耐耐水植物，在靠近水系的一侧栽植芦苇、香蒲、菖蒲、黄菖蒲等水生和湿生植物，用植物的根系固定岸边土壤和驳岸。

2.2.1.2自然型驳岸

对于坡度稍大，存在护岸冲蚀的情况或发生护岸冲蚀的可能，简单的植物群落造景不能满足护岸、水土保持功能，利用工程技术手段，加强驳岸护岸和抗洪的能力。

2.2.1.3台阶式人工驳岸

在坡度较大的水岸线上，必须设置重力挡土墙，必要时采用台阶式分步稳定土坡的工程技术。台阶式驳岸相对于前两种方式，对环境破坏影响较大，非必要时尽量减少使用，必须采用时应该加强此类型驳岸建设结合亲水平台和木栈道的做法，减少对环境的破坏，增强自身景观效果和价值。

2.2.2亲水平台和木栈道生态建设

亲水平台和木栈道的建设，是为了满足人们对水环境、自然环境的好奇心理而架设的园林景观设施，它们是依据生态建设和生态设计中对人尊重的原则下构建的，是城市生态公园建设中体现生态设计的要求，是促进城市生态公园内部物质循环的措施。木质、竹制铺装取代了硬质景观铺装，体现了对自然的尊重，防治园内生态环境的破碎化，为保护生物多样性创造足够大的空间和地域。

2.2.3水资源的节约与回收城市生态公园建设中，简易的雨水收集措施能够满足公园景观对水资源的需求；带有水处理、消毒和净化的雨水收集系统还能够满足公园内人们日常生活对水的需求，具有很高的经济效益和生态效益。

2.3植物景观生态建设

在对城市生态公园的植物景观进行建设时，首先就要考虑树种的生态性原则：对空气质量的改善；降低周围环境温度，增加环境湿度；降低环境噪音效益；适地适树、生态多样性。

2.4能源节约和新能源的开发利用

2.4.1城市生态公园建设中广泛采用智能管理系统，如公园的景观照明系统、喷泉系统、喷灌、滴灌系统等。传感器广泛的运用公园建设中，景观照明的智能系统控制、喷泉的智能系统控制、灌溉系统的智能控制系统能。传感器和智能系统的使用，能够降低能源的消耗，减小公园运营中的开支。

2.4.2利用自然做功，减少外界能源输入城市生态公园系统中，降低能源的使用。如利用重力作用，借助地形竖向设计收集雨水；利用自然湿地系统净化中水和精度污染水；利用乡土树种的选择减低公园管理的能源消耗和开支等。

3.结语

城市生态公园建设工程是一项复杂的系统工程项目，是多学科交叉的建设工程，涉及到大量科技工作和内容，尤其是具体的生态建设方法，随着科学技术的不断发展，更是发展迅速，建设和谐生态的城市公园，需要各专业工作人员提高生态保护意识，融会贯通多专业知识，在建设工程中综合运用新材料、新技术。

参考文献：

[1]吴桂萍，马春等.城市生态公园及其评估[J].环境科学与管理.2007，8

[2]王浩.城市生态园林与城市绿地系统规划[M].北京：中国林业出版社.2003：18

[3]余鸿，朱霁琪等.城市公园生态设计研究进展[J].安徽农业科学.2009，37

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15cf48ebbe853e2545a12f62.html