# LPG四行程摩托车发动机的开发研究

### 论文摘要

“以气代油”是世界各国科学家公认的21世纪科技发展的一项重大课题之一,其目的就是解决能源和环境两大社会问题。我国摩托车工业在21世纪能否持续发展,是关系到国家、行业和民生的大事,借鉴汽车发展中“以气代油”的成功经验,抓住时机,开发出实用新型的“以气代油”摩托车产品,既是迎接新世纪的挑战,也是实现良好转折的机遇。因此,开发和研究液化石油气(以下简称LPG)摩托车,对于保护环境、促进环境与经济的协调发展具有重要意义。本文开展的主要工作及其结果如下。 分析了LPG减压阀的工作要求和结构设计要点,成功设计和研制出平衡式减压阀。通过稳态试验表明,在入口压力较小时,采用平衡式减压阀能较好地保持出口压力和流量的稳定关系,因此,采用背压—平衡式两级减压方案在流量变化时能保持LPG二级减压后的压力基本不随气瓶压力变化的影响。 为改善LPG发动机的动力性能,提出了使用雾化器用汽油加湿LPG的思路。并进行了对比实验。 在对电控喷气器的结构及工作原理进行分析的基础上,提出了两种电控喷嘴的结构方案,并进行了结构设计,同时,还进行了不同型式电磁线圈方案的特性及驱动方式的分析。 完成了电控LPG燃气喷射控制系统的设计和台架实验系统的改造,进行了电控LPG发动机的台架试验。通过试验,对纯LPG、汽油及汽油加湿的LPG发动机进行了性能试验比较。试验结果表明电控LPG发动机与电喷汽油机相比,动力性能有所降低,排放性能有所改善,而经过汽油加湿LPG发动机的动力略低于纯LPG发动机。

### 论文目录

- 第1章 概述

- 1.1 我国摩托车的发展状况

- 1.2 液化石油气的性能特点

- 1.3 液化石油气作为车用燃料的主要优点

- 1.4 和本课题相关的国内外技术发展现状

- 1.5 本论文的目的及任务

- 1.5.1 目的

- 1.5.2 意义

- 1.5.3 本论文的主要任务

- 第2章 LPG摩托车燃料供给系统的设计开发

- 2.1 电控LPG摩托车燃料供给系统的组成与结构

- 2.1.1 进气道LPG气态喷射

- 2.1.2 进气道LPG液态喷射

- 2.2 减压阀的设计原则

- 2.2.1 背压式减压阀设计

- 2.2.2 平衡式减压阀设计

- 2.2.3 LPG减压阀尺寸的确定

- 2.3 雾化器

- 2.3.1 雾化原理

- 2.3.2 结构、工作原理及特性

- 2.4 试验结果与分析

- 2.4.1 平衡-背压式连接方式

- 2.4.2 背压-平衡式连接方式

- 2.4.3 背压-背压式连接方式

- 2.4.4 背压式二级减压阀

- 2.4.5 平衡式二级减压阀

- 2.5 本章小结

- 第3章 LPG电控喷射器的结构与设计

- 3.1 高频电磁阀的工作原理

- 3.1.1 阀的响应特性对系统工作特性的影响

- 3.1.2 电磁阀的运动

- 3.2 LPG电控喷嘴的结构设计

- 3.2.1 磁路原理

- 3.2.2 LPG电控喷嘴设计方案一

- 3.2.3 LPG电控喷嘴结构方案二

- 3.3 实验用电磁阀性能介绍

- 3.4 本章小结

- 第4章 LPG发动机电控单元与实验系统

- 4.1 电控系统与电控单元基本结构

- 4.1.1 电控系统与台架测试系统原理框图

- 4.1.2 ECU及周边电路组成

- 4.1.3 ECU的电路原理图

- 4.2 传感器选择与前向通道设计

- 4.2.1 转速/曲轴位置传感器、点火参考信号

- 4.2.2 节气门位置传感器

- 4.2.3 进气温度、缸体温度传感器

- 4.3 控制系统软件设计

- 4.4 本章小结

- 第5章 台架试验结果与分析

- 5.1 台架测试系统

- 5.1.1 发动机原机及改造

- 5.1.2 实验中使用的主要仪器与测试设备

- 5.2 发动机台架试验结果及分析

- 5.2.1 LPG的动力性试验及分析

- 5.2.2 LPG的排放性试验及分析

- 5.2.3 点火提前角对动力性的影响

- 5.2.4 点火提前角对各排放物的影响

- 5.3 本章小结

- 第6章 全文总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于风险的LPG储配站储罐防火间距的确定[J]. 煤气与热力 2020(03)

- [2].13000m~3 LPG船液罐精度控制技术[J]. 造船技术 2020(02)

- [3].爆炸破片对LPG储罐的影响因素分析[J]. 山西化工 2015(06)

- [4].LPG气化炉在梭式窑中的应用[J]. 现代技术陶瓷 2015(05)

- [5].自闭式直立阀LPG钢瓶的工作性能影响[J]. 山东英才学院学报 2017(02)

- [6].内燃机燃用LPG的研究现状和发展前景[J]. 现代车用动力 2019(04)

- [7].生物柴油溶LPG喷雾特性试验研究[J]. 科技与创新 2014(22)

- [8].闵行LPG储罐场400m~3球罐拆除简介[J]. 上海煤气 2014(06)

- [9].卧式埋地LPG储罐宏观检验要点[J]. 设备管理与维修 2015(07)

- [10].基于递推最小二乘算法的LPG汽车废气再循环控制系统设计与优化[J]. 中国农机化学报 2014(03)

- [11].“发展之路”轮由LPG改为半潜船改装工艺研究[J]. 中国修船 2011(03)

- [12].LPG用作城市燃气能源战略储备的研究[J]. 煤气与热力 2010(05)

- [13].LPG储罐的蒸气云爆炸后果模拟[J]. 石油化工安全环保技术 2009(01)

- [14].液化气(LPG)作为裂解原料的生产工艺分析[J]. 化工进展 2009(S1)

- [15].LPG储罐的蒸气云爆炸后果模拟[J]. 内蒙古石油化工 2008(19)

- [16].基于理化检测的某LPG储罐热影响区裂纹形成机理研究[J]. 中国特种设备安全 2019(12)

- [17].杭州某LPG码头主平台破损调查及修复加固措施[J]. 中国水运(下半月) 2020(07)

- [18].LPG储罐复杂火灾环境下热响应模拟[J]. 广州化工 2017(13)

- [19].LPG储罐爆炸事故评价及安全管理研究进展[J]. 当代化工 2016(01)

- [20].流量控制阀对南山终端LPG工艺流程的控制与应用[J]. 石油化工设备 2015(S1)

- [21].基于“四流合一”的LPG企业物流管理体系研究[J]. 物流技术 2014(05)

- [22].LPG深加工项目在山西实施的可行性分析[J]. 能源与节能 2013(03)

- [23].LPG液体化工码头装卸工艺设计研究[J]. 福建交通科技 2016(02)

- [24].基于罐式集装箱的LPG物流模式研究[J]. 物流科技 2012(10)

- [25].LPG汽车在我国的应用与发展[J]. 汽车工程师 2011(03)

- [26].排队论在瓶装LPG配送呼叫中心的应用研究[J]. 煤气与热力 2010(07)

- [27].空温式气化器在LPG气化站的应用[J]. 煤气与热力 2008(07)

- [28].LPG气敏元件批量测试分选系统硬件设计[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [29].供油提前角对LPG/柴油混合燃料发动机的影响[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [30].低温LPG的仓储[J]. 大众科技 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15cf88e06f367c0c0d7ed2e2.html