# 公路隧道衬砌结构火灾损伤及检测评估技术研究

### 论文摘要

山区公路隧道由于其结构狭长、空间小、道路窄、通风条件差、受火温度高等特点,一旦发生火灾,不能及时扑灭,后果极其严重。大火除了对隧道内的人员造成巨大伤害外,还会由于高温导致混凝土爆裂和力学性能的劣化,对衬砌结构产生不同程度的损坏,大大降低结构的承载力和安全性。火灾后,如何快速准确评估火灾高温对衬砌结构的损伤情况,及时制定隧道结构修复方案和加固补强方案,保证隧道结构的安全等方面有着实际的意义。本论文的主要研究工作如下:①采用数控高温电炉加热方式,进行公路隧道衬砌结构混凝土试块烧蚀试验。通过四种不同等级（C20、C25、C30、C35）的隧道衬砌材料,四种受火温度（300℃、600℃、750℃、900℃）和三种受火时间（1小时、2小时、4小时）火损组合试验,深入研究分析衬砌材料的损伤表观特征和力学性能劣化,获得了强度、烧蚀厚度等物理力学指标与受火温度、时间的定量关系,获得回归数理方程;根据试验结果,分析评定了衬砌结构材料的火灾损伤程度,为隧道衬砌结构的承载力计算提供了理论依据。②建立了一种火灾工况下的隧道衬砌结构计算模型“广义荷载-结构模型”。该模型为改进的荷载结构法,改梁单元为平面应变单元,实现了火灾工况与围岩荷载工况耦合;考虑了不同火灾场规模与衬砌内部温度大小之间的关系,材料参数选取方法与常规荷载结构法不同,实现了沿衬砌截面厚度方向定义衬砌截面各层的弹性模量值、泊松比等力学参数;可求得任意截面沿厚度方向的各应力值,便于分析衬砌任意截面内部应力的变化情况和确定损伤程度。③基于烧蚀试验与“广义荷载-结构模型”,建立了火灾工况下两车道公路隧道衬砌结构安全性评估方法。以浅埋Ⅴ级围岩衬砌结构为例,详细分析了小汽车、公交车、重型货车、油罐车燃烧后,拱顶、拱腰、边墙等关键点沿衬砌厚度方向的应力变化。对比了衬砌厚度减薄前和减薄5cm、10cm、15cm、20cm后的结构承载力计算,应力较完整时均有所增加,但增加幅度没有超过原来的35%;衬砌整体结构在结构设计中,一般安全系数为2～3,即使衬砌减薄后,其应力增加幅度达到原来的35%,在结构设计安全系数的前提下损坏后的衬砌并不会超过其容许应力,虽然安全系数会降低,但结构仍然稳定。因此,可以排除拆毁衬砌结构的方案,仅需对损毁的衬砌结构进行修复补强。④系统研究了衬砌火灾损伤的检测方法,制定了现场火灾调查表,给出了损伤评价分级表,为火灾后隧道修复加固提供理论依据。⑤将上述成果应用于广韶高速公路大宝山隧道,对火灾现场试验数据进行了分析和研究,然后对每个断面的损伤等级做了评价,得出一些具有工程指导意义的现象和结论。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景

- 1.1.1 国内外公路隧道火灾

- 1.1.2 公路隧道火灾的发生原因

- 1.1.3 公路隧道火灾的特点

- 1.1.4 隧道受火后衬砌结构的破坏形式

- 1.1.5 研究的目的和意义

- 1.2 国内外隧道防火研究现状及趋势

- 1.2.1 国内外相关的研究组织与机构

- 1.2.2 国内外开展的隧道防火安全研究项目

- 1.2.3 隧道火灾安全方面的防灾法规、耐火性能及耐火对策

- 1.2.4 高温钢筋混凝土结构的检测研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 依托工程

- 第二章 公路隧道火灾场景分析

- 2.1 标准火灾曲线

- 2.1.1 ISO 834 曲线

- 2.1.2 HC 曲线

- 2.1.3 同济大学基准曲线

- 2.2 基于标准火灾曲线的公路隧道火灾场景

- 2.3 公路隧道火灾时间和温度变化情况

- 2.3.1 火灾最高温度

- 2.3.2 火灾最高温度持续时间

- 2.4 本章小结

- 第三章 衬砌混凝土试块烧蚀实验

- 3.1 实验原理与方法

- 3.2 试验仪器

- 3.3 试验试块的基本情况

- 3.4 衬砌混凝土材料火损情况检测

- 3.4.1 表面观测法

- 3.4.2 混凝土衬砌材料火损后的抗压强度试验结果及分析

- 3.4.3 超声波法检测

- 3.5 本章小结

- 第四章 火灾工况下的衬砌结构承载力计算模型

- 4.1 常规荷载-结构模型

- 4.1.1 荷载-结构法基本原理

- 4.1.2 浅埋公路隧道围岩压力荷载计算

- 4.1.3 局部变形理论

- 4.1.4 梁单元有限元刚度矩阵

- 4.1.5 常规荷载-结构法的局限性

- 4.2 广义荷载-结构模型（火灾工况下）

- 4.2.1 弹簧-平面应变单元耦合体系

- 4.2.2 火灾工况选取原则

- 4.2.3 截面温度分布计算方法

- 4.2.4 火灾工况下材料参数取值方法

- 4.2.5 平面应变有限元刚度矩阵

- 4.2.6 节点力荷载计算方法

- 4.3 数值计算结果处理方法

- 4.3.1 衬砌结构的高温截面承载力的计算理论

- 4.3.2 高温下截面承载力的计算方法（等效截面法）

- 4.4 小结

- 第五章 两车道公路隧道承载力计算分析

- 5.1 隧道工程设计概况

- 5.2 数值计算步骤

- 5.3 数值模拟工况结果及分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 火灾后衬砌结构的损伤评定

- 6.1 评价方法

- 6.1.1 火灾后隧道现场评价方法

- 6.1.2 模型试验评价方法

- 6.2 评价判定

- 6.2.1 衬砌材料烧伤程度的评定

- 6.2.2 火灾后衬砌材料的残余强度的评定

- 6.2.3 浅埋公路隧道衬砌结构火灾损伤评定

- 6.3 隧道火灾后修复加固

- 6.4 本章小结

- 第七章 工程应用

- 7.1 火灾情况简述

- 7.2 隧道地质和设计概况

- 7.2.1 工程地质情况

- 7.2.2 水文地质情况

- 7.2.3 不良地质情况

- 7.2.4 隧道原设计情况简介

- 7.3 检测依据

- 7.4 表观检测检查结果

- 7.5 衬砌混凝土性能超声检测

- 7.6 碳化深度检测

- 7.7 衬砌材料力学性能损伤检测

- 7.8 本章小结

- 第八章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 进一步工作方向

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].隧道衬砌结构断裂粘滑段地震动力响应数值分析[J]. 华南地震 2020(01)

- [2].溶洞对隧道衬砌结构安全影响及回填深度研究[J]. 四川建筑 2020(02)

- [3].地震作用下海底隧道衬砌结构动力研究[J]. 河南科技 2020(10)

- [4].既有裂缝对隧道衬砌结构稳定性影响分析[J]. 中国水运(下半月) 2020(05)

- [5].基于地层结构法的隧道衬砌结构受力数值分析[J]. 四川建材 2020(08)

- [6].隧道衬砌结构火灾灾后损伤检测与评价方法研究[J]. 西部交通科技 2019(09)

- [7].采用独立覆盖无网格法模拟盾构隧道衬砌结构[J]. 力学季刊 2017(01)

- [8].洛带古镇隧道衬砌结构在冲击荷载作用下的受损机理研究[J]. 公路 2017(04)

- [9].软岩隧道衬砌结构安全性评估方法分析研究[J]. 城市住宅 2017(05)

- [10].基于云模型的长时停工隧道衬砌结构质量评价[J]. 安全与环境学报 2017(04)

- [11].隧道衬砌结构高温后应力应变特性分析[J]. 福建交通科技 2017(05)

- [12].试析隧道衬砌结构常见病害和对策[J]. 建材与装饰 2016(23)

- [13].拱顶脱空对隧道衬砌结构安全性影响研究[J]. 北方交通 2020(11)

- [14].背后组合空洞对隧道衬砌结构安全性影响评价研究[J]. 山东交通科技 2020(05)

- [15].探地雷达在隧道衬砌结构质量检测中的应用与研究[J]. 市政技术 2018(02)

- [16].影响隧道衬砌结构耐久性因素综述[J]. 四川水泥 2016(07)

- [17].运营隧道衬砌结构病害检测及成因分析[J]. 公路与汽运 2011(03)

- [18].隧道衬砌结构体系可靠度研究[J]. 铁道科学与工程学报 2010(04)

- [19].邻近双洞隧道衬砌结构的爆破动力响应规律分析[J]. 公路与汽运 2018(01)

- [20].盐类侵蚀对隧道衬砌结构耐久性的影响[J]. 山西建筑 2018(32)

- [21].高地震烈度区隧道衬砌结构优化设计研究分析[J]. 价值工程 2017(13)

- [22].隧道衬砌结构水作用概述[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2017(02)

- [23].石膏围岩隧道衬砌结构腐蚀模型研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [24].城市公路隧道衬砌结构碳化寿命可靠度预测模型[J]. 甘肃科学学报 2016(02)

- [25].运营隧道衬砌结构技术状况的评定方法研究[J]. 北京交通大学学报 2013(04)

- [26].公路隧道衬砌结构火灾损伤检测与评价[J]. 煤炭技术 2012(06)

- [27].深埋山岭富水公路隧道衬砌结构设计模拟分析[J]. 中外公路 2020(03)

- [28].隧道衬砌结构分析及优化研究[J]. 金陵科技学院学报 2019(02)

- [29].基于遗传算法的隧道衬砌结构维修决策研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(02)

- [30].在役隧道衬砌结构的劣化机理研究[J]. 科技创新与应用 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15f2b937edc74d2d6b62a8a1.html