# 硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的合成及性能研究

### 论文摘要

聚合物与无机材料的复合是材料科学与技术的重要组成部分,也是制备高性能聚合物材料的重要方法之一。由于丙烯酸酯聚合物的可加工性、可塑性与多功能性,使之成为复合材料的首选载体之一。本文提出一种新的合成硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的方法,创新点在于用TEOS的水解缩聚产物代替了商用的硅溶胶,并对硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的合成及性能进行了研究。本研究工作首先在碱性条件下,将TEOS水解缩聚制得硅溶胶,分别用阳离子型热引发剂和阴离子型热引发剂引发MMA和BA进行乳液聚台。系统地研究了引发剂种类和浓度、TEOS浓度、聚合反应温度、聚合时pH值、单体滴加速度、搅拌速度等对乳液主要性能的影响,同时对乳胶粒子结构进行了透射电镜分析（TEM）和红外光谱分析（FTIR）。在阳离子型热分解引发体系中,硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的最佳合成工艺：BA:MMA=2:3,引发剂AIBA·2HCl的浓度为0.36wt%～0.45wt%, TEOS的浓度为9wt%～13wt%,聚合反应温度为75℃C,聚合时pH值为5.7-6.5,单体的滴加速度为1滴/1s, TEOS水解缩合过程的搅拌速度为350r/min,聚合过程的搅拌速度为300r/min,保温回流过程的搅拌速度为180r/min。TEM结果显示,杂化粒子的微观结构是聚丙烯酸酯包裹Si02的核壳结构,IR结果显示,SiO2粒子与聚丙烯酯之间存在化学键作用,这也说明有机单体大SiO2粒子表面上引发聚合。乳液的稳定性及涂膜的硬度随着TEOS浓度的升高而升高,但TEOS浓度过高时,乳液会发生沉淀,涂膜也会开裂。在阴离子型热分解引发体系中,硅溶胶／聚丙烯酸酯复合乳液的合成工艺：BA:MMA=2:3,引发剂KPS的浓度为0.32wt%～0.40wt%, TEOS的浓度为6wt%～10wt%,聚合反应温度为80℃,聚合时pH值为6.8-7.5,单体的滴加速度为1滴/1s,TEOS水解缩合过程的搅拌速度为350r/min,聚合过程的搅拌速度为300r/min,保温回流过程的搅拌速度为180r/min。TEM结果显示,Si02粒子在复合乳液中是以游离的形式存在的,这也说明Si02粒子与聚丙烯酯之间不存在化学键。阳离子型热分解体系中硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的机械稳定性、冻融稳定性、钙离子稳定性、稀释稳定性和贮存稳定性等普遍都比阴离子型热分解体系中硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的稳定性好。这就再次证明了,在阴离子型热分解体系中,SiO2粒子与聚丙烯酸酯乳胶粒并没有化学键合,在外部的压力下,SiO2粒子就会沉积下来。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 涂料的应用现状及存在的问题

- 1.1.1 聚丙烯酸酯涂料目前的应用现状及存在的问题

- 1.1.2 无机涂料的应用现状及存在的问题

- 1.1.3 硅溶胶

- 1.2 复合纳米材料制备方法的研究进展

- 1.2.1 溶胶-凝胶法

- 1.2.2 共混法

- 1.2.3 插层法

- 1.2.4 原位聚合法

- 1.3 有机-无机复合乳液合成机理

- 1.3.1 静电作用机理

- 1.3.2 化学键作用机理

- 1.3.3 接枝机理

- 1.3.4 吸附层媒介机理

- 1.4 硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的应用

- 1.4.1 纳米涂料

- 1.4.2 光学材料

- 1.4.3 医学材料

- 1.4.4 造纸和纺织

- 1.5 本文的研究意义和研究内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料及主要装置

- 2.1.1 主要原材料规格及来源

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 合成工艺与涂膜制备

- 2.2.1 乳液的合成工艺

- 2.2.2 涂膜的制备

- 2.3 性能测试与表征

- 2.3.1 乳液外观评价

- 2.3.2 单体转化率的测定

- 2.3.3 凝聚率的测定

- 2.3.4 贮存稳定性测试

- 2.3.5 稀释稳定性测试

- 2.3.6 钙离子稳定性测试

- 2.3.7 冻融稳定性测试

- 2.3.8 机械稳定性测试

- 2.3.9 透射电子显微镜分析（TEM）

- 2.3.10 傅立叶红外光谱分析（FT-IR）

- 2.3.11 成膜性能

- 2.3.12 涂膜硬度测试

- 2.3.13 吸水率测试

- 3 阳离子型热引发体系中硅溶胶/聚丙烯酸酷复合乳液的合成与研究

- 3.1 配方设计实验

- 3.1.1 单体种类及比例的确定

- 3.1.2 引发剂浓度的确定

- 3.1.3 TEOS浓度的确定

- 3.2 聚合工艺的确定

- 3.2.1 聚合反应温度的确定

- 3.2.2 pH值的确定

- 3.2.3 有机单体滴加速度的确定

- 3.2.4 搅拌速度的确定

- 3.3 乳液结构

- 3.3.1 透射电镜分析（TEM）

- 3.3.2 红外光谱分析（FTIR）

- 3.4 TEOS浓度对乳液性能的影响

- 3.4.1 TEOS浓度对乳液稳定性的影响

- 3.4.2 TEOS浓度对涂膜性能的影响

- 4 阴离子型热引发体系中硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的合成与研究

- 4.1 配方设计实验

- 4.1.1 单体种类及比例的确定

- 4.1.2 引发剂浓度的确定

- 4.1.3 TEOS浓度的确定

- 4.2 聚合工艺的确定

- 4.2.1 聚合反应温度的确定

- 4.2.2 pH值的确定

- 4.2.3 有机单体滴加速度的确定

- 4.2.4 搅拌速度的确定

- 4.3 乳液结构的透射电镜分析（TEM）

- 5 阳离子型热分解体系与阴离子型热分解体系中硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液性能的比较

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].异丁基三乙氧基硅烷复合乳液对泡沫混凝土防水性能的影响[J]. 涂料工业 2020(05)

- [2].酶解大豆分离蛋白-磷脂复合乳液的制备及稳定性分析[J]. 食品科学 2020(16)

- [3].水性涂料用有机无机复合乳液的研究进展[J]. 广东化工 2014(12)

- [4].聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液研究进展[J]. 聚氨酯工业 2013(02)

- [5].基于胃消化动态模型的枯草芽孢杆菌对大豆蛋白-磷脂复合乳液的影响[J]. 河南工业大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [6].中空氧化锌的制备及其复合乳液的性能研究[J]. 中国皮革 2020(05)

- [7].硅溶胶-纯丙复合乳液反射隔热涂料的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(03)

- [8].硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的结构和性能研究[J]. 涂料工业 2008(01)

- [9].基于胃消化动态模型乳酸菌对大豆蛋白-磷脂复合乳液的影响[J]. 食品科技 2019(12)

- [10].酚醛树脂/无皂苯丙复合乳液的制备及其对纸张的增强作用[J]. 功能材料 2012(08)

- [11].聚氨酯-环氧树脂复合乳液的合成与性能研究[J]. 中国涂料 2008(12)

- [12].有机硅/丙烯酸酯共聚复合乳液结构形态的研究[J]. 上海涂料 2009(04)

- [13].水性氧化石墨烯/环氧树脂复合乳液的制备及其防腐性能[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2020(12)

- [14].纳米二氧化硅/聚丙烯酸酯复合乳液的合成及其涂膜性能[J]. 电镀与涂饰 2012(09)

- [15].水性聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的性能研究[J]. 粘接 2011(06)

- [16].聚氨酯-聚丙烯酸酯复合乳液的原位合成与表征[J]. 化工生产与技术 2008(04)

- [17].二甲基硅油-液体石蜡复合乳液的制备[J]. 有机硅材料 2013(01)

- [18].硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液的制备及其性能研究[J]. 建筑材料学报 2012(06)

- [19].苯丙-硅溶胶纳米复合乳液的制备及其性能[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [20].聚合物/蒙脱土纳米复合乳液的制备及其表面施胶性能[J]. 应用化学 2009(12)

- [21].植物乳杆菌在体外消化中对大豆蛋白-磷脂复合乳液的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(20)

- [22].高固含量耐磨有机-无机纳米复合乳液的制备研究[J]. 现代涂料与涂装 2017(11)

- [23].非离子型聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的研究[J]. 聚氨酯工业 2018(05)

- [24].苯丙/聚硅氧烷核壳结构复合乳液的制备与表征及在户外涂料中的应用[J]. 山西化工 2017(03)

- [25].聚醋酸乙烯/蒙脱土复合乳液的制备及性能[J]. 兰州理工大学学报 2009(01)

- [26].硅氧烷/聚氨酯复合乳液的制备[J]. 涂料工业 2014(07)

- [27].含氟硅聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的合成[J]. 高分子材料科学与工程 2012(08)

- [28].一步法制备聚氨酯—聚丙烯酸酯复合乳液的工艺研究[J]. 河南化工 2010(22)

- [29].含氟硅丙烯酸酯复合乳液在石质文物保护中的应用研究[J]. 胶体与聚合物 2012(02)

- [30].纳米氧化铝/有机氟复合乳液的组装及其拒水拒油性[J]. 复合材料学报 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/161946ee2ef03dde5819ed18.html