# 基于热释电红外传感器网络的人体跟踪研究

### 论文摘要

人体跟踪是人体运动检测和景物理解的重要组成部分,它包括对人体运动进行识别和定位,在灾害救助、安防以及医疗监护方面,人体运动跟踪得到了较为广泛的应用。常见的人体跟踪技术主要有无线射频定位法、超声波测量法、A-GPS（辅助GPS技术）定位、基于图像序列的人体跟踪方法和主动式红外探测法。上述方法因为能耗和可移动性等因素限制,不适用于一些特殊环境,比如GPS无法进行室内定位。在“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项（2009ZX-03006-001-02）支持下,我们探讨一种被动式红外传感器人体跟踪方法,并应用于无线传感器网络（WSN）。热释电红外传感器对人体的红外辐射有特别的灵敏谱段,在区分人与非人运动目标上具有较强的优势,适合使用于人体定位跟踪领域。该传感器成本低、能耗低,市场应用前景广阔。论文主要工作包括设计基于热释电红外传感器的无线传感器网络定位跟踪方法、设计监控终端、系统实现并进行实验验证。论文中主要研究内容和方法可以归纳为：1.利用菲涅尔透镜阵列对红外传感器外围的空间可视区域（FOV: Field Of View）进行几何分割和标记编码,借助热释电红外传感器对不同区域探测到人体目标时反馈电平信号的不同响应编码来对应获取目标所在位置,从而实现人体跟踪。2.我们设计的人体跟踪实验系统包含4个红外模块从节点,1个主节点和1个PC主机,探讨了把计算工作量分布在从节点、主节点和主机,从而有效地控制计算和通信资源。3.本文对上述设计方案进行了实验验证,采集、处理并分析数据,通过实验验证了系统跟踪的性能与精度。通过相关滤波方法对跟踪数据进行后期处理,并展示了跟踪效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文组织结构与主要研究内容

- 1.3.1 本论文的组织结构

- 1.3.2 本论文的主要工作及研究成果

- 第二章 人体运动跟踪技术研究

- 2.1 人体运动跟踪概述

- 2.2 典型的人体运动跟踪技术

- 2.2.1 无线射频检测法

- 2.2.2 超声波测量法

- 2.2.3 A-GPS定位技术

- 2.2.4 基于图像序列的人体跟踪方法

- 2.2.5 主动式红外探测法

- 2.3 基于热释电红外传感器的人体运动跟踪方法

- 2.3.1 热释电红外传感器工作原理与特性

- 2.3.2 基于热释电红外传感器的人体运动检测与定位方法

- 2.3.2.1 俯视感知模式

- 2.3.2.2 侧视感知模式

- 2.4 本章小结

- 第三章 系统模型与信号处理

- 3.1 热释电红外传感器建模

- 3.2 菲涅尔透镜阵列和可视性调制

- 3.3 分布式人体跟踪

- 3.3.1 单人跟踪数学模型

- 3.3.2 多人跟踪数学模型

- 3.4 信号处理

- 3.4.1 事件检测与事件数字化

- 3.4.2 事件注册

- 3.4.3 运动推理

- 3.4.4 贝叶斯跟踪用于轨迹平滑

- 3.5 本章小结

- 第四章 实验系统设计与实现

- 4.1 硬件设计与实现

- 4.1.1 热释电红外传感器模块

- 4.1.2 Zigbee无线通信模块

- 4.1.3 传感器节点母板硬件实现

- 4.2 软件设计与实现

- 4.2.1 Zigbee通信协议

- 4.2.2 串口数据采集工具

- 4.2.3 PC监控终端软件设计

- 4.3 本章小结

- 第五章 结果与讨论

- 5.1 仿真结果

- 5.2 实验结果

- 5.3 讨论

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 攻读硕士期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].基于双能X射线透视成像的肺部肿瘤运动跟踪方法及临床评价[J]. 天津医科大学学报 2020(02)

- [2].基于图像序列的人体运动跟踪算法[J]. 现代电子技术 2017(09)

- [3].新技术让在消费类应用中集成运动跟踪功能更为容易[J]. 今日电子 2015(08)

- [4].人体运动跟踪技术在智能康复系统中的应用[J]. 科技风 2009(19)

- [5].基于人体运动跟踪的情感识别研究[J]. 电脑知识与技术 2011(11)

- [6].轮式差动转向无人车运动跟踪控制的研究[J]. 汽车工程 2015(10)

- [7].基于贝叶斯分割和灰预测的人运动跟踪[J]. 仪器仪表学报 2008(05)

- [8].基于分布算法的人体运动跟踪系统[J]. 广西轻工业 2008(03)

- [9].基于量子遗传和无迹粒子滤波的人体运动跟踪[J]. 系统仿真学报 2008(18)

- [10].结合部件分割和粒子滤波的3D人体运动跟踪[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2012(02)

- [11].适用于单目视频的无标记三维人体运动跟踪[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2008(08)

- [12].基于质量评价的运动跟踪数据融合方法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [13].一种新的基于模糊预测的实时运动跟踪算法[J]. 系统仿真学报 2011(12)

- [14].多视角下基于信息融合采样的3-D人体运动跟踪[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [15].双目视觉下三维人体运动跟踪算法[J]. 计算机应用研究 2009(04)

- [16].基于自适应观测粒子滤波的运动跟踪算法[J]. 科技通报 2016(03)

- [17].基于多区域的人体运动跟踪研究与应用[J]. 微计算机信息 2008(19)

- [18].基于动态权重蚱蜢优化算法的突变运动跟踪[J]. 郑州大学学报(理学版) 2020(02)

- [19].一种基于在线模型匹配与更新的人脸三维表情运动跟踪算法[J]. 模式识别与人工智能 2011(02)

- [20].一种新颖的手部运动跟踪系统[J]. 西安电子科技大学学报 2012(01)

- [21].After Effects运动跟踪课程教学设计[J]. 科学大众(科学教育) 2018(10)

- [22].After Effects运动跟踪课程教学设计[J]. 办公自动化 2018(18)

- [23].快速的三维人手运动跟踪方法研究[J]. 计算机研究与发展 2012(07)

- [24].第七章 世界顶级的3D跟踪器[J]. 数码影像时代 2016(06)

- [25].攻击大机动目标的导弹运动跟踪平滑导引律研究[J]. 弹箭与制导学报 2008(02)

- [26].基于轨迹聚类的超市顾客运动跟踪[J]. 智能系统学报 2015(02)

- [27].基于可穿戴式惯性传感器的人体运动跟踪方法综述[J]. 自动化学报 2019(08)

- [28].AE运动跟踪在影视后期中的介绍及应用[J]. 电脑迷 2017(03)

- [29].基于蒙皮模型和WEOPA的人体外形和运动跟踪[J]. 仪器仪表学报 2012(01)

- [30].基于时空切片轨迹分析的复杂人体运动跟踪[J]. 信号处理 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/161a83566cd2fa907b86dd11.html