# 大跨度柱面屋盖结构风荷载特性研究

### 论文摘要

作为一种典型的曲面屋盖,柱面屋盖由于其具有良好的气动性能并且能提供优美的建筑外形而越来越多的应用到工程实践,尤其是大跨空间结构中。柱面屋盖的风荷载特性研究多针对一些典型工程进行,规范资料也不全,无法为更为广阔范围内的柱壳结构设计提供依据,开展更为深入的研究具有一定的工程应用价值和理论研究价值。本文基于刚性模型风洞测压试验,对不同矢跨比、不同高跨比及不同地貌上的柱面屋盖表面的风荷载特性进行了系统研究,包括:平均风压分布特性、脉动风压分布特性,脉动风压的非高斯分布特性,风压自功率谱和互功率谱的研究,并在此基础上建立了相关的描述模型。以上研究工作为该类建筑的主体结构风荷载确定、围护结构的极值风压确定、抗疲劳设计以及结构的风振响应分析提供依据,同时为进一步完善大跨空间结构抗风设计理论垫定了基础。本文主要内容包括以下几方面:(1)进行了系统的刚性模型测压风洞试验,柱壳矢跨比为1/6、1/3及1/2,高跨比为1/10,1/5及1/2,地貌类型为A、B、C、D四类,共计18种工况;(2)基于以上风洞试验结果,首先分析了平均风压分布特性,探讨了风向角、矢跨比、高跨比以及地貌类型对平均风压分布的影响,确定了最不利风向角,并给出典型风向角(来流垂直于屋脊)下的局部体型系数与荷载规范进行比较,建立了较为精确的平均风压计算模型,为工程设计提供参考。(3)其次,对于脉动风压分布同样探讨了风向角、建筑几何参数和地貌类型对柱面屋盖表面脉动风压的影响,并结合平均风压分布对柱面屋盖表面流场的分离和再附等特征湍流现象进行了初步探讨。同时分析了脉动风压的高阶矩分布特性,给出划分高斯/非高斯区域的标准。(4)矢跨比是影响柱面屋盖风压特性的主要因素,针对来流垂直于屋脊这一典型风向,分别探讨了大小矢跨比柱面屋盖表面脉动风压的自功率谱特性,在分析风压谱特性的基础上给出了自谱描述模型,同时考察不同矢跨比下柱面屋盖沿跨向中轴线上各测点之间的的空间相关性,建立了柱面屋盖上风压的互谱描述模型,为进一步的结构风振响应分析,极值风压估计和抗疲劳设计提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 结构风工程研究内容与方法

- 1.2.2 大跨度屋盖的风荷载特性研究

- 1.3 课题来源及主要研究内容

- 第2章 刚性模型测压试验

- 2.1 风洞试验设备

- 2.2 风洞试验方案

- 2.3 试验数据处理

- 2.4 本章小结

- 第3章 平均风压分布特性

- 3.1 风洞试验结果分析

- 3.1.1 最不利风向角

- 3.1.2 几何参数对平均风压分布的影响

- 3.1.3 地貌对平均风压分布的影响

- 3.2 平均风荷载特性与建模

- 3.2.1 平均风压以绕流特性

- 3.2.2 平均风压建模

- 3.3 本章小结

- 第4章 脉动风压分布特性

- 4.1 脉动风压分布特性

- 4.1.1 风向对脉动风压分布的影响

- 4.1.2 几何参数对脉动风压分布的影响

- 4.1.3 地貌对脉动风压分布的影响

- 4.2 脉动风压非高斯特性

- 4.2.1 非高斯特性的基本理论

- 4.2.2 非高斯风压时程的识别

- 4.2.3 柱面屋盖高斯/非高斯风压分区

- 4.3 本章小结

- 第5章 脉动风压频谱特性

- 5.1 自谱估计

- 5.1.1 信号降噪

- 5.1.2 AR 模型阶数p 的确定

- 5.1.3 自功率谱特性

- 5.1.4 脉动风压自谱建模

- 5.2 互功率谱估计

- 5.2.1 互功率谱特性

- 5.2.2 互功率谱建模

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].母线平行于一般直线的柱面方程的求法[J]. 数学学习与研究 2012(11)

- [2].衣型柱面余缺结构体系原理解析[J]. 中国制衣 2012(03)

- [3].柱面微通道板的制备及其性能研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(06)

- [4].衣型柱面余缺结构体系原理解析[J]. 现代丝绸科学与技术 2012(02)

- [5].三棱等距柱面柱度误差评测方法及模型[J]. 工具技术 2010(10)

- [6].一类柱面方程的求法[J]. 科技信息 2010(30)

- [7].开口及边界条件对复合材料三分之一柱面壳压缩屈曲性能的影响[J]. 复合材料学报 2014(06)

- [8].证明一个曲面方程表示柱面的两种有效途径[J]. 怀化学院学报 2017(11)

- [9].柱面曲线的性质[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [10].基于频谱融合和柱面衍射的双图像非对称加密[J]. 光子学报 2019(06)

- [11].微动工况下柱面不同因素对平面磨损显著性的分析[J]. 工具技术 2019(01)

- [12].TRAMSMIT在柱面切削中的应用[J]. 金属加工(冷加工) 2008(02)

- [13].基于基准线的柱面文本图像修正方法[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [14].一种实现壳体柱面膨胀加载的实验技术研究[J]. 中国测试 2016(10)

- [15].一种新的柱面判别方法[J]. 成都师范学院学报 2016(05)

- [16].带电柱面外电场分布的一题四解[J]. 电气电子教学学报 2016(02)

- [17].基于广义柱面和线性插值的植物茸毛模拟[J]. 计算机工程 2009(19)

- [18].通道曲面的柱面逼近方法及其在叶轮插铣中的应用[J]. 航空学报 2014(08)

- [19].柱面基准下的深度图像建模研究[J]. 测绘通报 2015(10)

- [20].关于柱面光学透镜在光学成像系统中的运用[J]. 中国新技术新产品 2014(09)

- [21].三反射式柱面光学系统设计及优化[J]. 光学学报 2008(07)

- [22].双层柱面网壳的减震性能研究[J]. 工程抗震与加固改造 2008(05)

- [23].柱面压缩液氮低温靶的设计与实验研究[J]. 真空与低温 2014(03)

- [24].均布压力作用下板和柱面塑性屈曲和初始后屈曲的分析结果[J]. 钢结构 2009(08)

- [25].基站天线在球面近场作柱面旋转与自转测量结果差异分析[J]. 信息通信 2019(12)

- [26].柱面网壳地震位移需求计算的迭代等效推覆方法[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [27].柱面菲涅尔透镜出光特性研究[J]. 企业技术开发 2013(15)

- [28].基于水平阵的柱面声源高分辨时反聚焦定位方法[J]. 振动与冲击 2015(22)

- [29].连续波穿透雷达柱面成像的干涉条纹抑制研究[J]. 电子与信息学报 2015(11)

- [30].关于一个柱面及其准线的形状[J]. 高师理科学刊 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/164b1d5da33c5fbc0e908445.html