# 聚芴类蓝光材料合成与性能研究

### 论文摘要

作为新一代平板显示技术,有机发光二极管（OLED）又称为有机电致发光（OEL）因为具有主动发光,响应快,可视角度大及制作工艺简单等优点,受到学术和产业界的高度重视。目前阻碍OLED实用化和市场化的关键问题是有些颜色的发光效率较低、工作寿命短、量产难度大。开发高效率与量产性稳定的有机电致发光材料、探索新的器件制备工艺、优化器件结构、提高器件效率和寿命及探索彩色化的最佳方案等,仍然是研究工作的主要目标。本文针对上述问题,主要从材料合成、纯化等做了一些研究,主要内容如下:本文通过对Suzuki获得聚3,6螺芴的均聚物,因为螺芴的特殊结构以及聚合过程中不存在着芴酮缺陷,因而被认为没有芴酮缺陷,我们希望能获得稳定的紫外光,并通过能量转移来获得稳定高效的蓝光,并来研究下聚合物中罕见的Excimer现象并通过Suzuki缩聚反应合成了聚（9,9’-双[4-（2-乙基己氧基）苯基]芴-2,7-二取代l-交替-（3,7-二甲基辛氧基）-9,9’-螺环二芴）及其与三苯胺衍生物的共聚物,这种材料的光学和电致发光性能已经测出,我们发现,与相应的聚（3,6-芴）材料做成的器件相比较（大约15V）,基于这些已获聚合物做成的聚合物光致发光器件（PLEDs）表现出低至5V的启动电压。以ITO/PEDOT:PSS/PF-TPA/Ba/Al这种结构做成的器件,发光效率可以达到1.43cd A-1（相应于表观量子效率为4.3 %）。按照Commisssion Internationale de L’Eclairage （CIE）折算相当于（0.16, 0.10）,这非常接近National Television System Committee （NTSC）标准（0.14, 0.08）。这些聚合物发深蓝光,具有高光纯度和高表观量子效率,使其有望应用于蓝色发光PLEDs。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 有机电致发光材料的研究历史及进展

- 1.2 有机电制发光基本原理

- 1.3 有机发光二极管器件结构

- 1.4 有机电致发光性质表征

- 1.5 有机电致发光材料

- 1.5.1 电极材料

- 1.5.2 载流子传输材料

- 1.5.3 空穴传输材料

- 1.5.4 发光材料

- 1.6 本论文的工作内容和意义

- 第二章 聚3,6 螺芴合成与性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 原料与试剂

- 2.2.3 聚合物的合成

- 2.2.4 器件制作与表征

- 2.3 聚合物的光学特性

- 2.4 本章小结

- 第三章 sPF及其共聚物的合成和性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料与试剂

- 3.2.2 单体的合成

- 3.2.3 PT-TPA合成

- 3.2.4 器件制作与表征

- 3.3 单体及聚合物的性能

- 3.3.1 两种第三单体的光学性能

- 3.3.2 聚合物的光学性能

- 3.3.3 光致发光性能

- 3.3.4 电致发光性能

- 3.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].电致发光屏的低损耗开关电源驱动技术研究[J]. 照明工程学报 2020(03)

- [2].利用变温瞬态电致发光研究OLED载流子的输运机理[J]. 发光学报 2017(10)

- [3].新型电致发光涂料问世 涂覆后通电发炫光[J]. 表面工程资讯 2014(06)

- [4].不同微腔结构有机电致发光器件的电致发光光谱模拟[J]. 发光学报 2020(08)

- [5].印刷电致发光技术在智能可穿戴产品上的应用[J]. 染整技术 2020(07)

- [6].电致发光用于大功率半导体激光器失效模式分析（英文）[J]. 发光学报 2018(02)

- [7].基于电致发光影像的太阳能电池瑕疵检测[J]. 发光学报 2013(10)

- [8].基于电致发光效应的光学电压传感器[J]. 中国光学 2016(01)

- [9].咔唑并噻唑类蓝色荧光材料的合成及电致发光性质[J]. 有机化学 2019(09)

- [10].有机近红外电致发光材料研究进展[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [11].采用瞬态电致发光研究磷光掺杂体系发光瞬时过冲的发射机理[J]. 光谱学与光谱分析 2017(03)

- [12].电致发光服装的现状分析及未来展望[J]. 大众文艺 2014(06)

- [13].基于芴的蓝色电致发光材料研究进展[J]. 功能高分子学报 2012(01)

- [14].利用雪崩倍增过程在CH_3NH_3PbI_3中实现电致发光[J]. 中国金属通报 2018(08)

- [15].无机电致发光平板显示器的老化工艺[J]. 现代显示 2008(09)

- [16].光伏组件电致发光缺陷检测仪检测软件研究与开发[J]. 计量与测试技术 2018(12)

- [17].低维钙钛矿产生强电致发光（英文）[J]. Science Bulletin 2020(13)

- [18].利用瞬态电致发光方法研究有机电致发光器件内部电荷行为[J]. 光谱学与光谱分析 2016(10)

- [19].有机小分子掺杂的聚合物发光二极管电致发光及其发射机制[J]. 半导体学报 2008(08)

- [20].超小磁场下Rubrene电致发光磁效应的演化[J]. 中国科学:技术科学 2017(01)

- [21].电流及温度应力对LED电致发光光谱特性的影响[J]. 材料研究与应用 2016(03)

- [22].高功函数金属Al作阴极的高效率白光聚合物电致发光[J]. 广州化工 2011(14)

- [23].基于激子阻挡层的高效率绿光钙钛矿电致发光二极管[J]. 物理学报 2020(03)

- [24].电致发光细胞传感器及其分析应用[J]. 分析测试学报 2019(05)

- [25].硅薄膜太阳电池的电致发光与I-V特性研究[J]. 光电子·激光 2019(05)

- [26].液晶性直线型共轭芳炔衍生物的合成及电致发光性质[J]. 应用化学 2018(04)

- [27].电致发光成像在晶体硅电池和组件质量监测中的应用[J]. 阳光能源 2009(06)

- [28].电致发光成像技术在硅太阳能电池隐性缺陷检测中的应用[J]. 发光学报 2011(04)

- [29].9,9-二辛基聚芴-苯并噻二唑交替共聚物的绿光偏振电致发光[J]. 物理学报 2009(03)

- [30].无机电致发光薄膜测量电源与动态亮度测量[J]. 武汉工程大学学报 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/166b37342bfda3dc3ddd5500.html