# 数字电视soc芯片中图像缩放的算法研究与硬件实现

### 论文摘要

由于数字电视soc芯片的广泛应用，图像缩放模块又是数字电视soc芯片中的关键技术，因此对于图像缩放的研究具有很深的科研与经济价值。本文主要从两个方面对图像缩放模块进行研究。一方面是对图像缩放算法的研究。在对图像缩放算法研究的过程中，基于图像缩放技术的理论基础，着重对常用的两种图像缩放算法进行了研究与说明，双线性插值算法虽然实现较为简单但是插值后的图像较差，双立方插值算法插值后的图像效果较好但是硬件实现上计算较为复杂。所以基于以上情况，本文提出基于多相滤波器图像缩放的算法，多相滤波器图像缩放最大的特点是多相滤波器的特性更加逼近理想低通滤波器，但是应用此算法的多相滤波器对图像进行缩放时会产生振铃和锯齿现象，因此在本算法中增加了去振铃和去锯齿算法。另一方面的研究是在多相滤波器图像缩放算法的基础上，提出了图像缩放模块的硬件实现架构。在整个模块的实现中，最主要的是考虑硬件资源的应用，本着这种思想，对整个模块的进行硬件实现，特别是在水平方向上的多相滤波器的设计上，节省了8个乘法器和1个加法器。所以本设计的图像缩放模块硬件实现是可行的并且是可综合的。最后又对本设计的图像缩放模块进行了仿真验证。首先使用Modelsim软件对整个模块进行了功能仿真，然后应用FPGA进行了系统级的验证。经过以上两种验证之后，从而得到图像缩放模块是可用的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 数字电视发展历程和现状

- 1.2 数字集成电路 soc 技术

- 1.3 本文研究的内容和意义

- 1.4 本文章节安排

- 2 图像缩放常用算法的研究

- 2.1 图像缩放技术理论基础概述

- 2.1.1 信号抽取

- 2.1.2 信号插值[17]

- 2.1.3 比值为有理数的抽样率的转换[18]

- 2.2 常用的图像缩放算法

- 2.2.1 双线性插值

- 2.2.2 双立方插值算法

- 2.2.3 两种常用插值算法的比较

- 3 基于多相滤波器图像缩放算法研究

- 3.1 多相滤波器图像缩放算法

- 3.1.1 多相滤波器图像缩放算法理论实现

- 3.1.2 多相滤波器的算法实现中关键技术

- 3.2 垂直方向的块平均算法

- 3.3 水平方向的半带滤波器算法

- 3.4 去振铃算法

- 3.4.1 去振铃边缘最大值

- 3.4.2 去振铃局部最大值

- 3.4.3 去振铃线性滤波器

- 3.4.4 去振铃修正输出

- 3.5 去锯齿算法

- 3.5.1 去锯齿区域中值算法

- 3.5.2 去锯齿边缘区域检测

- 3.5.3 修正锯齿输出

- 4 图像缩放模块硬件实现

- 4.1 图像缩放模块的整体架构

- 4.2 图像缩放模块具体硬件设计与实现

- 4.2.1 AHB 总线

- 4.2.2 垂直图像缩放模块的硬件设计

- 4.2.3 水平图像缩放模块硬件设计

- 4.2.4 去振铃模块硬件设计

- 4.2.5 去锯齿模块硬件设计

- 4.2.6 数据缓存模块硬件设计

- 4.2.7 CON 输出模块硬件设计

- 5 图像缩放模块的验证

- 5.1 图像缩放模块的功能仿真

- 5.1.1 图像缩放功能仿真的整体解决方案

- 5.1.2 功能仿真的结果

- 5.2 图像缩放模块的 FPGA 系统级仿真

- 5.2.1 FPGA 仿真的整体方案

- 5.2.2 FPGA 仿真结果

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].电动汽车电池管理系统SOC估计方法分析[J]. 南方农机 2019(23)

- [2].SOC区间选择对动力电池性能的影响[J]. 中国汽车 2019(12)

- [3].磷酸铁锂电池SOC估算的研究[J]. 汽车实用技术 2020(04)

- [4].新型城轨车用超级电容器的SOC估算方法[J]. 储能科学与技术 2019(S1)

- [5].城轨车用超级电容器SOC的估算方法[J]. 电池 2020(02)

- [6].基于扩展卡尔曼滤波的蓄电池组SOC估算[J]. 电源技术 2020(08)

- [7].基于量子索引图像的SoC信息隐藏技术[J]. 信号处理 2020(08)

- [8].铅酸蓄电池SOC诊断放电特性研究[J]. 电声技术 2019(10)

- [9].基于SoC的负载识别智能电表的设计与实现[J]. 自动化与仪表 2016(11)

- [10].基于容量修正的阀控式铅酸蓄电池SOC估计[J]. 电源技术 2017(01)

- [11].电动汽车磷酸铁锂电池最佳SOC工作区研究[J]. 电源技术 2017(04)

- [12].有色噪声条件下的动力电池SOC估算[J]. 电力电子技术 2017(06)

- [13].锂离子动力电池SOC估算研究[J]. 科技视界 2017(17)

- [14].一种基于SOC芯片的数据采集器系统设计[J]. 数码世界 2020(06)

- [15].考虑SOC平衡的并网微电网能量供需平衡方案[J]. 太阳能学报 2020(11)

- [16].国产双界面金融卡SoC芯片评测技术研究[J]. 信息技术与标准化 2020(04)

- [17].基于深度强化学习卡尔曼滤波锂离子电池SOC估计[J]. 天津科技大学学报 2020(04)

- [18].基于开路电压预测的SOC估算方法[J]. 河北工业科技 2017(01)

- [19].体育锻炼在大学生意向性自我调节SOC策略与自尊之间的中介效应[J]. 天津体育学院学报 2016(05)

- [20].锂离子电池特性建模与SOC估算算法的研究[J]. 微型机与应用 2017(02)

- [21].蓄电池SOC的研究及预测方法[J]. 电源技术 2016(06)

- [22].基于结构逻辑树的电池组SOC估算[J]. 电源技术 2014(12)

- [23].大容量锂离子电池SOC估算原理及应用[J]. 电源技术 2015(05)

- [24].基于SoC微功耗驱动的高性能欠压脱扣器研究与设计[J]. 电器与能效管理技术 2014(18)

- [25].基于SOC的实时操作系统分析[J]. 科技资讯 2012(25)

- [26].浅析SOC与数字图书馆的安全建设[J]. 苏盐科技 2011(01)

- [27].关于拟SOC-内射模[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [28].基于System Generator的音频解码SoC系统设计与实现[J]. 电声技术 2010(01)

- [29].基于混合建模的SoC软硬件协同验证平台研究[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(05)

- [30].SOC功能测试系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2009(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16808053865020733a1d9e2e.html