# 全固态Cr～（4+）：YAG被动调Q Nd：YAG紫外激光器

### 论文摘要

与传统紫外波段的准分子气体激光器和长波段激光相比,激光二极管（LD）泵浦的全固态紫外激光器具有转换效率高、高重复率、性能可靠、体积小、重量轻、光束质量好及其运行成本低等优点。这些优点使得全固化紫外激光器前景非常可观。本文对Cr4+:YAG 被动调QLD 泵浦Nd:YAG 激光器进行了深入的研究。1.介绍了全固态紫外激光器国内外的发展概况,总结调Q 全固态紫外激光器的优点,实现方式,及最新进展。2.从增益介质中饱和光强的微分方程出发,讨论了LD 泵浦固体激光器的输入输出特性及影响阈值的主要因素; 结合理论和本文工作的要求,优化腔结构,探讨了获得最佳准连续1064nm 激光的方式; 设计了LD 泵浦Cr4+:YAG 被动调Q 的全固态Nd:YAG 脉冲红外激光器。3.根据相位匹配原理,结合KTP 的光学特性,采用Cr4+:YAG 被动调Q 方案获得了高峰值功率,窄脉冲,高转换效率的532nm 输出:腔外用焦距为100mm 的聚焦透镜将1064nm 红外激光耦合到长为9mm 的KTP 二倍频晶体中,得到平均功率为28mW 的脉冲绿光。4.结合BBO 自身性质,在获得较高绿光功率的基础上,进行了四倍频理论研究:将532nm 的脉冲绿光经过焦距为30mm 的聚焦透镜,耦合到长为4mm 的BBO 四倍频晶体上,获得了峰值功率为7.5W,平均功率为1.3mW,重复频率为11.2kHz,脉冲宽度为13ns 的266nm 紫外激光,其绿光-紫外光的转换效率为3.5%,红外光-紫外光的转换效率为0.62%。5.理论分析了三波互作用的和频现象; 介绍了一些新型紫外晶体的光学特性; 对LBO 晶体三倍频、CLBO 五倍频作了理论分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪言

- 1.1 全固态激光器的发展历史

- 1.2 全固态调Q 紫外激光器的发展状况

- 1.3 本课题的来源、研究内容和意义

- 4+:YAG 被动调Q 试验研究'>2 LD 泵浦固体激光器理论及CR4+:YAG 被动调Q 试验研究

- 2.1 基频光的输出特性分析

- 2.2 腔型结构对输出特性的影响理论

- 2.3 自聚焦透镜用作端泵浦耦合系统

- 4+:YAG 被动调Q ND:YAG 1064NM 激光器'>2.4 LD 泵浦CR4+:YAG 被动调Q ND:YAG 1064NM 激光器

- 3 腔外倍频全固态准连续ND:YAG/KTP 绿光激光器

- 3.1 相位匹配原理

- 3.2 非线性倍频晶体KTP 特性

- 3.3 LD 泵浦腔外倍频全固态被动调Q ND:YAG/KTP 绿光激光器

- 4 全固态准连续腔外四倍频激光器

- 4.1 四倍频效率的理论

- 4.2 BBO 晶体相位匹配参数

- 4+:YAG 被动调Q266NM 紫外激光器'>4.3 全固态CR4+:YAG 被动调Q266NM 紫外激光器

- 5 腔外和频连续全固态紫外355NM、213NM 激光器

- 5.1 非线性光学和频理论

- 5.2 LBO 晶体三倍频实现355NM 紫外输出理论

- 5.3 产生213NM 紫外激光的理论分析

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录I （攻读硕士学位期间发表论文目录）

### 相关论文文献

- [1].《制造用紫外激光器》项目简介[J]. 激光与光电子学进展 2017(12)

- [2].全固态紫外激光器研究进展[J]. 光通信技术 2017(05)

- [3].基于亚皮秒紫外激光器的诊断设备标定平台[J]. 光学学报 2017(06)

- [4].紧凑型激光二极管抽运全固态355nm连续波紫外激光器[J]. 物理学报 2009(10)

- [5].紫外激光器及其在微加工中的应用[J]. 光电工程 2017(12)

- [6].高效率、高峰值功率351nm准连续紫外激光器[J]. 红外与激光工程 2017(06)

- [7].高能量全固态355nm紫外激光器[J]. 激光杂志 2015(08)

- [8].腔内倍频准连续紫外激光器的设计及实现[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [9].瓦级激光二极管端面抽运351nm紫外激光器[J]. 发光学报 2016(11)

- [10].半导体所研制出GaN基紫外激光器[J]. 人工晶体学报 2016(12)

- [11].中科院半导体所研制出GaN基紫外激光器[J]. 军民两用技术与产品 2017(01)

- [12].温度补偿角度相位失配355nm紫外激光器[J]. 光电子·激光 2015(12)

- [13].LD泵浦全固态紫外激光器[J]. 光通信技术 2011(07)

- [14].全固态高重复频率244 nm紫外激光器[J]. 中国激光 2019(09)

- [15].全固态连续单频266 nm深紫外激光器[J]. 量子光学学报 2020(02)

- [16].紧凑型激光二极管端面抽运Nd:YVO_4内腔三倍频355nm紫外激光器[J]. 中国激光 2009(06)

- [17].高功率皮秒紫外激光器新进展[J]. 中国光学 2015(02)

- [18].高功率全固态紫外激光器研究新进展[J]. 中国激光 2010(09)

- [19].蓝光二极管抽运掺镨氟化钇锂晶体腔内倍频348.9nm紫外激光器[J]. 中国激光 2018(12)

- [20].用于生化探测的高效小型紫外激光器[J]. 医疗卫生装备 2014(06)

- [21].La_3Ga_5SiO_(14)晶体电光调Q高重复频率瓦级紫外激光器[J]. 中国激光 2011(04)

- [22].皮秒光纤-固体混合放大紫外激光器[J]. 光学精密工程 2020(10)

- [23].LD泵浦355nm准连续紫外激光器[J]. 光学技术 2008(S1)

- [24].德国极远紫外激光器挑战爱因斯坦[J]. 光机电信息 2009(05)

- [25].金属与粉末冶金[J]. 新材料产业 2016(03)

- [26].LD侧面泵浦Nd∶YVO_4高重频紫外激光器[J]. 发光学报 2019(08)

- [27].双端抽运腔内和频紫外激光器的实验研究[J]. 激光技术 2013(02)

- [28].高脉冲能量紫外激光器Talon~HE推出[J]. 军民两用技术与产品 2015(15)

- [29].紫外激光器的发展及应用[J]. 中国新技术新产品 2010(08)

- [30].用前馈控制方法提高连续紫外激光器的调谐性和稳定性[J]. 中国激光 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/168bc351b9fb3b2a4859c998.html