# 聚环氧琥珀酸的合成、性能及在磁化水中的阻垢作用

### 论文摘要

聚环氧琥珀酸是一种可生物降解的绿色环保型阻垢分散剂,是目前水处理剂研究的热点之一;磁化水抑垢技术无毒、无污染、投资少、应用方便,是未来水处理领域的一个研究热点。为此本文将聚环氧琥珀酸与磁场结合起来,研究其协同阻垢性能,减少阻垢剂用量,旨在开发一种新的物理化学水处理技术。以马来酸酐为原料,一步法合成聚环氧琥珀酸。通过单因素试验和正交试验法,对实验中影响聚环氧琥珀酸阻CaCO3垢性能的主要因素进行了考察,得到聚环氧琥珀酸的最佳合成工艺条件,并研究了聚环氧琥珀酸的阻垢、缓蚀性能和生物降解性能。结果表明:环氧琥珀酸具有较好阻垢、缓蚀性能和生物降解性能。当聚环氧琥珀酸用量为20mg·L-1,其阻垢率达86.5%;当聚环氧琥珀酸用量为125mg·L-1,其缓蚀率达91.94%。提出了聚环氧琥珀酸与磁场协同作用处理工业循环冷却水的新技术。研究了聚环氧琥珀酸与磁场在不同使用条件下的协同阻垢性能。静态和动态实验结果表明,聚环氧琥珀酸与磁场之间具有明显的协同阻垢作用,二者协同作用可进一步提高聚环氧琥珀酸的阻垢性能,可大大减小聚环氧琥珀酸的用量。利用扫描电镜对垢样进行了观察,探讨其阻垢机理。结果表明,聚环氧琥珀酸与磁场协同作用可使碳酸钙晶体发生更明显的断裂和扭曲现象,使晶粒更加细小分散。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 前言

- §1-2 循环冷却水系统

- 1-2-1 直流冷却水系统

- 1-2-2 循环冷却水系统

- 1-2-3 循环冷却水系统中的沉积物

- 1-2-4 循环冷却水系统水垢的控制

- §1-3 聚环氧琥珀酸的研究现状

- 1-3-1 聚环氧琥珀酸的合成

- 1-3-2 PESA的阻垢性能

- 1-3-3 PESA的缓蚀性能

- 1-3-4 PESA的协同性能

- 1-3-5 PESA的可生物降解性

- 1-3-6 其它

- 1-3-7 发展前景

- §1-4 聚合物阻垢机理

- §1-5 关于磁化水抑垢技术

- 1-5-1 磁化抑垢技术的应用

- 1-5-2 磁化抑垢技术的进展

- 1-5-3 磁化抑垢技术的前景

- §1-6 本课题研究的目的、意义及主要内容

- 第二章 实验部分

- §2-1 主要试剂和原料

- §2-2 PESA的合成方法

- §2-3 实验水样

- §2-4 实验装置

- 2-4-1 磁化水实验装置

- 2-4-2 动态实验装置

- §2-5 产物表征及性能评定方法

- 2-5-1 产物结构分析——红外测试

- 2-5-2 静态阻垢实验

- 2-5-3 动态阻垢实验

- 2-5-4 缓蚀性能的测试——旋转挂片法

- 2-5-5 生物降解性的测定——摇床实验法

- 2-5-6 垢样的晶型分析

- 第三章 聚环氧琥珀酸的合成及其性能研究

- §3-1 聚环氧琥珀酸的合成

- 3-1-1 催化剂用量对产物阻垢率的影响

- 3-1-2 环化pH值对产物阻垢率的影响

- 3-1-3 环化温度对产物阻垢率的影响

- 3-1-4 环化时间对产物阻垢率的影响

- 3-1-5 引发剂用量对产物阻垢率的影响

- 3-1-6 聚合温度对产物阻垢率的影响

- 3-1-7 聚合时间对产物阻垢率的影响

- 3-1-8 正交实验分析

- §3-2 聚环氧琥珀酸的性能

- 3-2-1 聚环氧琥珀酸的红外谱图

- 3-2-2 聚环氧琥珀酸的阻垢性能

- 3-2-3 聚环氧琥珀酸的缓蚀性能

- 3-2-4 聚环氧琥珀酸的生物降解性

- §3-3 本章小结

- 第四章 聚环氧琥珀酸在磁化水中的阻垢作用及机理分析

- §4-1 聚环氧琥珀酸在磁化水中的静态浓缩阻垢率

- 4-1-1 不同聚环氧琥珀酸浓度下的阻垢性能

- 4-1-2 不同水温下的协同阻垢性能

- 4-1-3 不同水质硬度下的协同阻垢性能

- 4-1-4 不同磁化时间下的协同阻垢性能

- §4-2 聚环氧琥珀酸在磁化水中的动态浓缩阻垢率

- 4-2-1 以垢重计算的阻垢率

- 4-2-2 以钙离子计算的阻垢率

- §4-3 聚环氧琥珀酸与磁场协同作用阻垢机理分析

- 4-3-1 静态阻垢实验垢样的SEM分析

- 4-3-2 动态阻垢实验垢样的SEM分析

- §4-4 本章小节

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].改性聚环氧琥珀酸对纳米碳酸钙分散性的研究[J]. 无机盐工业 2013(10)

- [2].聚环氧琥珀酸掩蔽基体—氢化物发生原子荧光光谱法测定铅锭中砷和汞[J]. 冶金分析 2011(09)

- [3].聚环氧琥珀酸在开发应用方面存在问题及前景分析[J]. 化工科技 2008(04)

- [4].聚环氧琥珀酸(钠)的合成及阻垢性能研究[J]. 环境科学与技术 2009(03)

- [5].改性聚环氧琥珀酸在反渗透处理炸药废水中的应用研究[J]. 含能材料 2008(02)

- [6].一种聚环氧琥珀酸的制备方法——孟永.CN 102585195A[J]. 工业水处理 2013(03)

- [7].阻垢剂在废水中阻垢性能的实验研究[J]. 应用化工 2014(09)

- [8].聚环氧琥珀酸接枝聚丙烯酸的阻垢性能研究[J]. 工业水处理 2013(01)

- [9].聚环氧琥珀酸钠合成反应机理研究[J]. 河北化工 2012(02)

- [10].聚环氧琥珀酸合成方法研究[J]. 广东化工 2012(04)

- [11].聚环氧琥珀酸的合成及缓蚀阻垢性能研究[J]. 精细化工原料及中间体 2011(02)

- [12].聚环氧琥珀酸的合成及缓蚀阻垢性能研究[J]. 当代化工 2011(03)

- [13].聚环氧琥珀酸的合成与性能测试[J]. 内蒙古石油化工 2009(21)

- [14].“环境友好”阻垢剂——聚环氧琥珀酸应用于火电厂循环冷却水的研究[J]. 环境科学与管理 2008(12)

- [15].氢化物发生-原子荧光光谱法测定铅锭中的硒[J]. 分析科学学报 2014(01)

- [16].磺酸甲胺基聚环氧琥珀酸的合成及缓蚀性能[J]. 腐蚀与防护 2008(08)

- [17].聚环氧琥珀酸(PESA)对高硬度废水生物处理系统的作用[J]. 土木建筑与环境工程 2013(03)

- [18].聚环氧琥珀酸对污泥中锌的萃取[J]. 应用化学 2008(07)

- [19].高效环境友好型阻垢剂的最新研究进展[J]. 石油化工腐蚀与防护 2010(03)

- [20].聚环氧琥珀酸的最新应用进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2014(04)

- [21].一类绿色环保阻垢剂的合成及阻垢性能研究[J]. 化学工程师 2014(04)

- [22].聚环氧琥珀酸的研究进展[J]. 上海电力学院学报 2009(02)

- [23].聚环氧琥珀酸的合成方法改进及其阻垢性能研究[J]. 内蒙古科技与经济 2012(16)

- [24].聚环氧琥珀酸应用于洗涤分散剂的研究[J]. 化学工程与装备 2011(03)

- [25].电导率法评定聚环氧琥珀酸对碳酸钙结垢过程的影响[J]. 内蒙古石油化工 2009(01)

- [26].环境友好聚环氧琥珀酸的研究进展[J]. 工业水处理 2010(05)

- [27].绿色缓蚀阻垢剂的研究及应用进展[J]. 工业水处理 2013(05)

- [28].聚环氧琥珀酸对污泥中铅的萃取研究[J]. 环境科学 2008(01)

- [29].绿色阻垢剂的研究进展和发展方向[J]. 广东化工 2014(16)

- [30].一种新型缓蚀阻垢剂的研究[J]. 工业水处理 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1695a7640bb8766f203c7fb6.html