# 2124铝合金的均匀化与热模拟研究

### 论文摘要

2124铝合金是在传统2024铝合金基础上,降低了铁、硅等杂质含量并采用特殊生产上艺技术发展起来的高纯、高强、高韧铝合金。对东北轻合金有限公司生产的2124铝合金铸锭进行了均匀化处理和热模拟研究,采用金相显微镜（OM）、扫描电镜（SEM）、透射电镜（TEM）和X射线衍射（XRD）等分析了均匀化前后合金相组成和化学成分的变化；建立了该合金流变应力本构方程和加工图,并采用OM和透射电镜（TEM）分析了变形条件对合金显微组织的影响,得出了如下结论：（1）铸态2124铝合金主要由基体α（Al）和片状θ（Al2Cu）、针状S（Al2CuMg）棚以及多边形块状Al6Mn相等组成。铸态合金中存在大量树枝状组织,Cu、Mg和Mn元素在晶内及晶界分布不均匀。在晶界上有许多粗大的Al2CuMg相和含少量Mn的Al2Cu非平衡相。（2）随均匀化温度的升高或均匀化时间的延长,合金组织中的非平衡相逐渐溶解,晶界变得稀薄,各合金元素分布趋于均匀。经过均匀化处理后,合金中的S相完全回溶到基体中。2124合金适宜的均匀化制度为490～500℃/24h,这与均匀化动力学分析得出的结果相符。（3）2124铝合金热压缩流变行为可用双曲正弦函数修正的Arrhenius关系和温度补偿变形速率因子Z参数描述,表明其高温塑性变形受热激活控制。材料的四个特征参数为：应力指数n=4.1093,应力因子α=0.0173MPa-1,结构因子A=1.4084×1011s-1,变形激活能Q=170.13kJ/mol。（4）变形温度低于420℃时,2124铝合金在热变形过程中仅发生动态回复,其组织主要是亚晶组织；当变形温度达到或超过420℃时,在1n z≤25.6的变形条件下,合金中发生部分动态再结晶,动态再结晶的形核机制主要是亚晶合并形核。（5）利用动态材料模型（DMM）建立了2124铝合金的加工图,其研究表明,中温低应变速率区域（变形温度为440～480℃,应变速率为0.01～0.1s-1）是该合金最佳加工区域。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 Al-Cu-Mg合金概述

- 1.1.1 国外Al-Cu-Mg系铝合金的研究与发展

- 1.1.2 国内Al-Cu-Mg系铝合金的研究与发展

- 1.2 Al-Cu-Mg合金的合金化机理

- 1.2.1 主合金化元素

- 1.2.2 微量添加元素

- 1.2.3 杂质元素

- 1.3 铸锭均匀化处理

- 1.3.1 均匀化温度的选择

- 1.3.2 均匀化时间的选择

- 1.4 热变形理论基础

- 1.4.1 流变应力本构方程

- 1.4.2 热变形过程的软化行为

- 1.5 加工图

- 1.5.1 动态材料模型

- 1.5.2 基于DMM的失稳准则

- 1.6 本论文研究的目的和内容

- 第二章 实验方法

- 2.1 合金铸锭

- 2.2 实验方案

- 2.2.1 2124铝合金均匀化处理

- 2.2.2 2124铝合金热压缩实验

- 2.2.3 示差扫描热分析

- 2.2.4 X射线衍射分析

- 2.3 微观组织观察与分析

- 2.3.1 金相组织观察

- 2.3.2 扫描电镜观察

- 2.3.3 透射电镜样品制备和观察

- 第三章 2124铝合金的均匀化处理

- 3.1 合金铸态组织及分析

- 3.2 合金铸态的DSC分析

- 3.3 均匀化处理对合金铸态组织的影响

- 3.3.1 均匀化温度对合金铸锭组织的影响

- 3.3.2 均匀化时间对合金铸锭组织的影响

- 3.3.3 均匀化前后合金元素的成分分布

- 3.3.4 均匀化前后合金的TEM组织

- 3.3.5 均匀化前后合金的XRD物相分析

- 3.4 分析与讨论

- 3.4.1 均匀化处理基本原理

- 3.4.2 均匀化动力学分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 2124铝合金的热模拟研究

- 4.1 2124铝合金热变形的流变特性

- 4.1.1 真应力-真应变曲线

- 4.1.2 流变应力本构方程

- 4.1.3 变形条件对流变应力的影响

- 4.2 基于人工神经网络的流变应力预测

- 4.2.1 人工神经网络（ANN）基本原理

- 4.2.2 样品数据及归一化处理

- 4.2.3 隐层单元数的选择

- 4.2.4 神经网络模型训练结果与误差分析

- 4.3 变形条件对2124铝合金高温压缩变形组织的影响

- 4.3.1 变形温度对合金显微组织的影响

- 4.3.2 应变速率对合金显微组织的影响

- 4.3.3 动态再结晶临界条件

- 4.4 软化机制探讨

- 4.4.1 动态回复机制

- 4.4.2 动态再结晶机制

- 4.5 2124铝合金加工图研究

- 4.5.1 加工图理论

- 4.5.2 2124铝合金加工图及分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].半导体激光器光束匀化系统的光学设计[J]. 红外与激光工程 2019(12)

- [2].非周期均匀化在弹性方程中的应用[J]. 地球物理学报 2020(01)

- [3].Al-4.5Cu-3.5Zn-0.5Mg铸造铝合金的均匀化工艺及组织演变[J]. 金属热处理 2020(01)

- [4].7175铝合金铸锭均匀化工艺研究[J]. 有色金属加工 2020(02)

- [5].7175铝合金铸锭均匀化工艺及组织分析[J]. 热处理技术与装备 2020(01)

- [6].Al-Cu-Mg-Mn-Sc-Zr合金均匀化过程中的结构转变[J]. 金属热处理 2020(04)

- [7].均匀化工艺对7175铝合金显微组织与断裂韧性的影响[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [8].均匀化温度对6xxx系铝合金组织与性能的影响[J]. 有色金属加工 2020(05)

- [9].均匀化制度对6082挤压制品组织与性能的影响[J]. 铝加工 2020(05)

- [10].均匀化制度对6005A合金组织和冲击韧性的影响[J]. 热处理技术与装备 2020(05)

- [11].锻造冷轧辊用钢8Cr5MoV均匀化工艺探究[J]. 特钢技术 2016(01)

- [12].均匀化工艺对稀土铝合金电工圆杆组织和性能的影响[J]. 稀土 2020(02)

- [13].均匀化制度对5454合金热轧板组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [14].均匀化温度对铸轧3003合金组织及性能的影响[J]. 铝加工 2020(04)

- [15].增强颗粒对TiB_2/Al-Zn-Mg-Cu复合材料均匀化过程的影响[J]. 金属热处理 2018(12)

- [16].均匀化工艺对7020铝合金型材微观组织的影响[J]. 铝加工 2018(05)

- [17].基于均匀化混沌系统生成S盒的算法研究[J]. 电子与信息学报 2017(03)

- [18].电流均匀化对7B04铝合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属 2014(06)

- [19].7050铝合金均匀化过程中组织转变[J]. 材料热处理学报 2015(05)

- [20].5059铝合金的铸态及均匀化组织[J]. 金属热处理 2015(05)

- [21].6060铝合金铸棒均匀化工艺改进实践[J]. 企业科技与发展 2014(08)

- [22].钨冶炼溶液体系的非均匀化规律研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2012(01)

- [23].恺撒铝业公司购进移动式长锭均匀化炉[J]. 轻合金加工技术 2009(06)

- [24].可改善和提高玻璃均匀化效果的玻璃池炉[J]. 玻璃与搪瓷 2009(04)

- [25].3104合金均匀化过程中金属间化合物的演变[J]. 金属热处理 2016(01)

- [26].圆柱状卫星侧表面温度场均匀化设计[J]. 兵器装备工程学报 2016(05)

- [27].温度参数对35K冷墩钢组织均匀化的影响[J]. 材料热处理学报 2013(S2)

- [28].三级均匀化对7050铝合金微观组织和性能的影响[J]. 稀有金属 2014(05)

- [29].小规格6060铝合金铸棒均匀化生产实践[J]. 企业科技与发展 2012(09)

- [30].蒙特卡罗均匀化与多群蒙特卡罗输运研究[J]. 核动力工程 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1696470abffe9cf3ad197dd1.html