# 智能电气阀门定位器的设计

### 论文摘要

阀门定位器作为气动调节阀的主要附件之一,可以改善调节阀特性、提高定位的精度和内设参数可选择增加了控制的灵活性。目前定位器研究的热点主要是智能电气阀门定位器,国外一些大公司：如西门子SIEMENS、费希尔—罗斯蒙特Fisher-Rosemount等已相继推出智能阀位定位器产品。国内在这方面起步较晚。国内目前普遍使用的阀门定位器采用的是机械式力平衡原理,存在一些问题,而由国外进口的智能型定位器价格昂贵。因此研究设计智能电气阀门定位器是十分必要的。本文通过分析定位器的原理,明确当前工业过程控制对阀门定位器的基本要求,同时结合国内、外典型智能阀门定位器产品结构与功能,研究开发了一种基于32位的ARM7系列中的LPC2290微处理器的新型智能电气阀门定位器。本论文主要完成了以下几方面研究工作：1.在分析国内、外智能阀门定位器产品结构的基础上,明确定位器硬件设计要求,完成了以微处理器LPC2290为核心的定位器硬件电路设计,其中包括微处理器硬件资源分配、电源电路、电流信号检测电路、阀位检测电路、AD转换电路、压电阀驱动电路、按键与显示电路的设计。同时完成了对各个硬件电路的调试与驱动程序的编写。2.在分析国内、外智能阀门定位器产品功能的基础上,明确本文的功能需求,针对需完成的功能编写定位器软件程序。其中包括定位器人机界面监控程序、初始化程序及控制算法的编写。3.分析被控对象空载下的特性,针对被控对象特性提出相应的控制算法,通过闭环实验验证本文提出的控制算法阀位控制效果良好,并与国内的乐清市自动化仪表九厂生产的SEPP4000智能阀门定位器的阀位控制效果进行比较,实验结果表明,本文提出的阀位控制算法效果更佳。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 阀门定位器的发展

- 1.3 本课题的主要工作

- 1.4 本章小结

- 第2章 阀门定位器工作原理及总体设计

- 2.1 阀门定位器工作原理

- 2.2 智能阀门定位器产品需求分析

- 2.2.1 国外定位器产品结构分析

- 2.2.2 国内定位器产品结构分析

- 2.2.3 阀门定位器系统结构

- 2.2.4 国外阀门定位器产品功能分析

- 2.2.5 国内阀门定位器产品功能分析

- 2.3 智能阀门定位器总体设计

- 2.3.1 定位器硬件总体方案

- 2.3.2 定位器软件总体方案

- 2.4 本章小结

- 第3章 阀门定位器硬件电路及其驱动程序设计

- 3.1 主控制器选择及硬件资源分配

- 3.1.1 主控制器的选择

- 3.1.2 主控制器硬件资源分配

- 3.2 电源模块

- 3.2.1 24VDC转5VDC电源电路设计

- 3.2.2 5VDC转3.3VDC电源电路设计

- 3.2.3 24VDC转±15VDC电源电路设计

- 3.3 电流信号检测模块

- 3.4 A/D转换模块及驱动程序设计

- 3.4.1 A/D转换模块电路设计

- 3.4.2 A/D转换器驱动程序设计

- 3.5 阀位检测模块

- 3.5.1 阀位传感器

- 3.5.2 阀位检测电路设计

- 3.6 压电阀驱动电路及程序设计

- 3.6.1 压电阀工作原理

- 3.6.2 压电阀所需电压测试

- 3.6.3 压电阀驱动电路设计

- 3.6.4 压电阀驱动程序设计

- 3.6.5 压电阀驱动电路测试

- 3.7 人机交互模块

- 3.7.1 按键电路

- 3.7.2 液晶显示电路

- 3.8 PCB制版设计

- 3.9 定位器控制板实物图

- 3.10 本章小结

- 第4章 阀门定位器软件设计

- 4.1 开发环境简介

- 4.2 定位器任务划分与优先级安排

- 4.2.1 定位器系统任务划分

- 4.2.2 定位器系统任务优先级安排

- 4.3 定位器各个程序模块设计

- 4.3.1 系统功能分析与页面结构设计

- 4.3.2 按键监控任务设计

- 4.3.3 初始化任务设计

- 4.3.4 自动/手动控制任务设计

- 4.4 本章小结

- 第5章 实验与调试

- 5.1 实验平台简介

- 5.2 开环实验

- 5.3 闭环实验

- 5.3.1 SEPP4000智能阀门定位器控制效果

- 5.3.2 本课题定位器控制效果

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论和展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1——AD驱动程序

- 附录2——压电阀驱动程序

- 附录3——泄漏量补偿子程序

- 附录4——低位置最小进气量检测子程序

- 附录5——阀位控制算法子程序

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].智能阀门定位器在气动执行机构中的应用[J]. 设备管理与维修 2017(09)

- [2].本钢燃气厂5#TRT发电机组水系统智能电气阀门定位器改造研究[J]. 报刊荟萃 2017(06)

- [3].智能阀门定位器调试与故障维护[J]. 信息记录材料 2019(05)

- [4].基于模糊控制的阀门定位器控制系统研究[J]. 南方农机 2019(10)

- [5].阀门定位器原理及故障管理[J]. 智慧工厂 2018(10)

- [6].智能阀门定位器智能等级评估专家咨询会在京召开[J]. 仪器仪表标准化与计量 2017(02)

- [7].智能阀门定位器及其应用探析[J]. 现代经济信息 2009(14)

- [8].阀门定位器的选用[J]. 聚酯工业 2009(05)

- [9].仿人智能控制在智能电-气阀门定位器中的应用[J]. 仪器仪表学报 2009(09)

- [10].尿素装置智能型阀门定位器的应用与维护[J]. 化肥设计 2008(06)

- [11].浅析智能阀门定位器的特点[J]. 仪表技术 2008(06)

- [12].电厂用低功耗阀门定位器的研制[J]. 液压与气动 2016(06)

- [13].智能阀门定位器关键技术的研究与实现[J]. 现代电子技术 2015(08)

- [14].教学中电气阀门定位器调试方法[J]. 成才之路 2009(15)

- [15].智能型阀门定位器在中海壳牌乙烯装置中的应用[J]. 化工自动化及仪表 2012(05)

- [16].压电技术在智能阀门定位器的应用[J]. 才智 2011(19)

- [17].中国第一款防雷型智能阀门定位器横空出世[J]. 机床与液压 2009(08)

- [18].中国第一款防雷型智能阀门定位器横空出世[J]. 化工自动化及仪表 2009(05)

- [19].中国第一款防雷型智能阀门定位器横空出世[J]. 石油化工自动化 2009(05)

- [20].智能阀门定位器的应用和发展趋势[J]. 山东工业技术 2013(12)

- [21].带智能阀门定位器调节阀在自控系统中的使用和维护[J]. 贵州化工 2013(01)

- [22].智能阀门定位器的研究与设计[J]. 河南科技 2013(11)

- [23].国产新型智能阀门定位器的设计[J]. 自动化仪表 2011(07)

- [24].智能阀门定位器的控制设计[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2020(05)

- [25].阀门定位器工作原理及三断保护功能应用[J]. 宁波化工 2018(02)

- [26].智能阀门定位器在化工中的应用进展[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [27].国产智能阀门定位器技术发展趋势与产品规划[J]. 仪器仪表用户 2015(03)

- [28].浅谈气动先导技术在智能阀门定位器中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(06)

- [29].气动阀门定位器节能技术开发应用[J]. 上海节能 2010(01)

- [30].智能阀门定位器的常规模式和基本组成[J]. 石油化工自动化 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16978f692d7fa7ce761c24d5.html