# 铝合金模板深化设计要点解析

中建八局第二建设有限公司上海分公司上海200135

摘要：随着我国建筑行业的飞速发展，行业中涌现出一批在质量、安全、效益上更占优势的新技术、新材料、新设备、新工艺。其中，铝合金模板作为当前一种新型的支撑体系，在发达国家及一些新兴的工业国家建筑施工中得到广泛的应用。近年来，在国家绿色建造、低碳节能的号召下，铝合金模板因其使用寿命、安装速度、节能环保等优势，受到越来越多的建筑施工企业的广泛欢迎，本文针对在使用过程中总结的铝合金模板在前期深化设计时应注意的重难点进行解析。

关键词：铝合金模板；深化设计要点；BIM技术；

引言

铝模板是铝合金制作的建筑模板，又名铝合金模板，是指按模数制作设计，铝模板经专用设备挤压后制作而成，由铝面板、支架和连接件三部分系统所组成的具有完整的配套使用的通用配件，能组合拼装成不同尺寸的外型尺寸复杂的整体模架，装配化、工业化施工的系统模板，解决了以往传统模板存在的缺陷，大大提高了施工效率。自1962年在美国诞生以来，至今已有55年的发展及应用历史，在发达国家及一些新兴的工业国家建筑施工中得到广泛的应用。近年来，随着我国建筑技术的飞速发展以及响应国家绿色建筑、低碳节能的号召，越来越多的建筑施工企业引进铝合金模板。本文将结合公司苏州某在建项目铝合金模板应用反馈情况及实施效果，对铝合金模板的深化设计要点进行简要的解析。

一、铝合金模板的优点

铝合金模板作为国家重点推行的十项新技术之一，具有自重轻、强度高、加工精度高、单块幅面大、拼缝少、施工方便的特点；同时模板周转使用次数多、摊销费用低、回收价值高，有较好的综合经济效益；并具有应用范围广、可墙顶同时浇筑、成型混凝土表面质量高、建筑垃圾少的技术优势。铝合金模板符合建筑工业化、环保节能要求。

二、铝合金模板深化设计概述

前期的铝合金模板深化设计是一个较为繁杂的过程，需要充分考虑到建筑、结构的每个节点，才能保证在后期的施工中不会产生冲突，从拿到图纸到铝合金模板生产成型一般需要45-60天的时间。过程中需要设计单位的深度配合，解决过程中发现的冲突问题，如果业主在招标前就考虑到使用铝合金模板，那么在设计过程中就应该将深化设计内容考虑进去，减小后期工作量，提高深化设计效率和质量。

三、铝合金模板深化设计要点

1.型钢柱、钢板墙深化设计

型钢柱在使用铝合金模板时不允许开洞穿螺杆，只能从外侧加固。而钢板墙在钢板开洞时需注意开洞尺寸，对拉螺杆直径一般设置18mm，穿墙胶管外径25mm，需考虑施工偏差。铝模深化底图应体现墙柱钢筋密集部位的钢筋排布，避免穿墙螺杆与墙柱钢筋及型钢冲突；

2.构造柱、墙垛、门垛一次成型

在深化设计时考虑二次结构施工的构造柱、墙垛、门垛、窗垛等均可以随主体结构一次现浇成型。在施工时考虑上下层钢筋预留，避免二次植筋及二次钢筋的加工与绑扎、二次弹线的偏差，能起到缩短工期及规避二次结构在浇筑过程中的多数质量通病，保证成型质量与观感。需要注意的是一般情况下，墙垛、门垛、窗垛与现浇墙体相邻且长度≤200mm时一次现浇，且铝模无法做出马牙槎的效果，在深化设计时应充分考虑以上两点。

3.厨卫间缺口梁优化

很多设计单位在厨卫间设计时，为了不影响厨卫间的瓷砖铺贴效果，会在图纸设计中要求设置缺口梁。一般在深化时考虑两种形式，一种是沉降式缺口梁，即梁顶标高与降板处标高齐平（通常整跨梁降标高），采用沉降式缺口梁时梁可以采用矩形封闭箍筋，此种方法钢筋绑扎简单；另外一种是缺口式缺口梁，即矩形梁在沉降区域挖出一个缺口（通常不是整跨梁，缺口仅存在于沉降区域），采用缺口式缺口梁时，梁一般采用开口箍筋，此种方法钢筋绑扎较为复杂。

4.过梁一次成型深化

砌体结构的门窗洞口过梁可随主体结构一次施工成型，需要注意

（1）过梁宽度：同门窗洞口两侧墙体较薄处；

（2）过梁长度：同门窗洞宽；在两端或一端为砌体墙时延伸250mm；

（3）过梁高度：层高-结构梁高-门窗洞高-装修层厚度（XXmm)（为保障质量，建议过梁高度≤300mm）；

（4）板下（含折板）过梁建议不做铝模设计（板下过梁成型质量不佳）；

（5）过梁端部距离现浇墙、梁≤500mm时拉通设置；

（6）水电井过梁注意是否与公区防火门过梁齐平（影响公区瓷砖铺贴对缝）；

（7）电梯门洞是否设置过梁（提供电梯深化图纸），电梯圈梁是否设置（根据项目确定）

5.楼梯深化

楼梯采用铝合金模板时应注意以下几点：

（1）必须从地下室楼梯插筋开始，仔细核对楼梯的起步方向，建筑、结构、平面、大样是否一致；

（2）楼梯梯段与梯梁形成的尖角应优化做平；

（3）楼梯休息平台梁板应与上一层楼梯梯段同时浇筑

（4）深化设计时可以考虑装饰面层厚度

6.反坎深化

为保障反坎成型质量，厨房、卫生间、设备管井部位反坎建议采用木模二次施工，不做铝模设计。为保障防水效果，反坎与楼面同时浇筑，建议对反坎进行缩尺，即200mm宽反坎做成180mm，减少反坎铝模偏位的影响（铝模首层的前一层板面反坎采用二次浇筑施工，以防止与铝模干涉）。

7.滴水线深化

外墙部位滴水线可在铝模深化设计时一次带出，避免后期装饰施工时二次施工，且使用铝模加工的滴水线成型质量好，但要注意在装饰施工时应做好成品保护。

8.抹灰压槽深化

深化设计时可以考虑砌体与现浇结构交接部位抹灰压槽的深化，方便挂网及防止抹灰开裂，但外墙外侧做保温层，、设备管井、电梯井、空调机位内侧等隐蔽部位一般不做抹灰压槽。

9.门窗企口深化

门窗节点深化时应考虑门窗企口在使用铝模施工时可以一次带出，便于门窗收口及降低渗漏风险。

10.门窗固定片

使用附框连接的门窗可在深化时考虑增加门窗固定凹槽，窗洞两侧固定凹槽在设计师应考虑内高外低，有利于防水效果。

11.施工预留洞口深化

在施工过程中不可避免的一些施工洞口，如布料机洞口、放线洞、传料口以及结构应预留的烟道口等，在深化设计时应充分考虑，且施工洞口在设计时底部应考虑设置压槽，方便后期修补。

12.悬挑脚手架深化

在布置悬挑脚手架时需要穿越结构保证锚固端长度，必须在铝模板上开孔，可以选择外挂式悬挑脚手架，通过花篮螺栓悬挑工字钢，避免破坏结构，避免在铝模上开孔；同时也不占用室内空间，减少对后续施工的影响；挑架拆除后仅需完成螺杆洞的封堵，大大减少了外墙渗漏的隐患。

13.PC与铝模结合深化

PC结构现浇段使用铝合金模板时，在深化设计阶段除考虑上述内容外，还应考虑现浇段与预制段结合部位的加固、拼缝处理、与预制构件加固碰撞等。

14.BIM模型应用

在铝合金模板深化设计前，若能建立项目的BIM模型，通过可视化应用、碰撞检查等应用，能大大缩短深化设计的时间，提高深化设计质量。

四、结束语

通过上述几个深化要点的总结分析可以看出，铝合金模板的前期深化是很繁杂的过程，应充分考虑各建筑、结构节点的铝合金模板适用情况，往往很小的偏差可能就会导致施工过程中无法安装或安装精度差别较大。而做好铝合金模板的前期深化能更好的保障工程顺利实施，有效避免返工，推动项目进度、质量、安全提升，使项目品质及经济效益得到提升，为整个工程的顺利进行打下基础。

参考文献：

[1]住房和乘此昂建设部．建筑业10项新技术（2017版）.2017年10月

[2]陈涵，严美．铝合金模板体系深化设计要点.《中小企业管理与科技-中旬刊》2018年第03期

本文来源: https://www.lw50.cn/article/169921958ca94f48c5f1dd9e.html