# 低渗油藏污水回注处理工艺技术研究

### 论文摘要

在油气田开发和生产过程中产生了大量的含油废水,如联合站产出水、洗井回水以及钻井废水等。在油气田开发后期,油气井大量出水,地层能量衰竭。为了保持地层压力,需要大量注水,把油、气井产水经过处理回注地层,既可以保持地层压力,维持产能,又可以减少污水排放,形成产与注平衡的良性循环,具有十分重要的工业与环境保护意义。论文综述了油田采出水的来源、危害与分类,并介绍了其各种处理方法、原理及优缺点。在此基础上提出了微生物+膜污水处理工艺技术,并设计开发出《移动式油田污水处理设备》,该一体化水处理设备立足油田污水处理回注工程,将水解酸化、好氧氧化、MBR反应器集成于标准40尺高柜集装箱内,出水指标达到SY/T5329-94中A1级标准,满足低渗透油田注入水水质要求。从腰滩油田周围长期受污染的土壤中取样,以原油为唯一碳源通过富集培养、筛选分离得到高效的石油降解菌种,经革兰氏染色实验确定均为革兰氏阴性菌。利用温度、pH、碳源等条件的改变对筛选出的菌株进行生理生化特性研究;根据已知（同源）基因、降解酶搜索,设计基因扩增（兼并）引物,通过PCR扩增,16s r DNA全序列分析鉴定菌种。对筛选出的石油降解菌进行影响因素和降解能力研究,确定该菌株在pH为7,温度为35℃,底物浓度为1000mg/L,盐度为0.5g氯化钠,接种量为10%的情况下,3天的降解率能达到62.87%,降解性能最好;设计了A、B、C、D、E、F、G7组混合菌,其中B的降解率最高。通过对混合菌培养环境条件的优化,得到一组能够推广应用于工业含油废水处理中的菌种。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.1.1 课题研究的目的

- 1.1.2 课题研究的意义

- 1.2 国内外研究现状、发展趋势及存在的问题

- 1.2.1 国内外研究现状

- 1.2.2 国内外研究的发展趋势

- 1.2.3 存在的问题

- 1.3 课题研究的主要内容

- 1.3.1 研究的主要内容

- 1.3.2 拟解决的关键问题

- 第二章 石油降解菌的筛选、分离和鉴定

- 2.1 主要实验仪器和药品

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验药品

- 2.1.3 土壤样本

- 2.1.4 有机烃样本

- 2.1.5 培养基

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 菌种的培养

- 2.2.2 菌种的筛选和分离

- 2.2.3 菌种的驯化和保存

- 2.2.4 菌种的鉴定

- 2.3 结果与讨论

- 第三章 降解性能研究及降解条件优化

- 3.1 石油降解菌对含油废水的降解性能试验

- 3.1.1 试验仪器和药品

- 3.1.2 生长曲线测定

- 3.1.3 菌悬液的制备

- 3.1.4 石油降解菌降解性能试验

- 3.2 石油降解菌降解条件的优化

- 3.2.1 pH对石油降解菌降解率的影响

- 3.2.2 温度对石油降解菌降解率的影响

- 3.2.3 底物浓度对石油降解菌降解率的影响

- 3.2.4 接种量对石油降解菌降解率的影响

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 第四章 混合菌降解性能研究

- 4.1 混合菌对含油废水的降解

- 4.1.1 试验仪器和药品

- 4.1.2 混合菌组的制备

- 4.1.3 混合菌组的降解试验

- 4.2 混合菌B的优化试验

- 4.2.1 试验仪器和药品

- 4.2.2 pH对混合菌降解率的影响

- 4.2.3 温度对混合菌降解率的影响

- 4.2.4 底物浓度对混合菌降解率的影响

- 4.2.5 接种量对混合菌降解率的影响

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 第五章 一体化水处理设备设计

- 5.1 项目概况

- 5.1.1 项目水质水量

- 5.1.2 回注水处理目标

- 5.2 水处理工艺设计方案

- 5.2.1 水质特点

- 5.2.2 处理规模及方式

- 5.2.3 处理工艺

- 5.2.4 水处理工艺设计总结

- 5.3 水处理设备设计

- 5.3.1 生化系统

- 5.3.2 超滤膜系统

- 5.3.3 电控系统

- 5.3.4 水处理设备设计总结

- 5.4 配套设备一览表

- 5.5 设备调试

- 5.5.1 生化系统调试

- 5.5.2 MBR系统调试

- 5.5.3 人员培训

- 5.6 工程建设要求

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16ac68d8577efccc6f32685a.html