# 带电作业的安全管理措施探究郭阁

（楚雄供电局云南省楚雄市675000）

摘要：在当前，电力供应的可靠性问题，受到了社会各界的广泛关注，同时也成了评估供电质量的一项关键指标，所以在这样的大环境下，供电企业需要对传统的配电检修模式进行改革，引入带电作业这种更具创新性的方法，减少配电检修过程中频繁停电的问题，对民众用电的可靠性，做出切实有效的提升。在进一步的了解中发现，当前配网的结构较为复杂，梳理起来极为困难，且配网带电工作的工程量比较巨大，所以工作人员不妨了解多种带电作业内容，从根本上掌握带电作业的方法。

关键词：带电作业；安全管理；措施

一、带电作业的基本原理和作业方式

(1)流经人体的电流不超过人体感知水平；(2)人体体表场强不超过人体的感知水平；(3)人体与带电体保持规定的安全距离，安全距离不足时，应采取足够可靠的绝缘遮蔽或隔离措施。配网带电作业划分方式：按人与带电体相对位置，分为间接作业和直接作业，间接作业是作业人员与带电体保持一定的安全距离，利用绝缘杆件进行操作检修的作业，也称为绝缘杆作业法。直接作业指作业人员穿戴全套绝缘防护用具，借助绝缘手套接触带电体的作业，也称为绝缘手套作业法。按人体所处电位，分为地电位作业、中间电位作业。地电位作业是指作业人员与大地或杆塔处于同一电位，使用绝缘工器具接触带电体的作业方式，此时流过人体的电流为容性电流和阻性电流。中间电位作业指人体电位处于等电位和地电位之间的某一悬浮电位。绝缘杆作业法由于穿戴绝缘靴或使用绝缘登高板等绝缘性能良好的工具，严格来讲人体与大地或杆塔还是存在一定的电位差，因此还属于中间电位作业法。

二、带电作业的必要性

（一）经济需求

配网带电作业能够降低由于停电检修、维护工作所造成的损失，且如果用户的用电时间缩短，那么也势必会影响到企业的收益，产生一些经济损失；还有，在停电的过程中，用户自身仍旧会产生一些损失，将无法进行一定的生产活动，或者是由于生产活动的终止而带来财产上的损失等等。

（二）可靠性需求

关于民众生活水平的提升，其中最直接的一项表现就是高质量的供电。如果电路系统故障的排除周期过长，那么势必会对人们的生活产生影响，而利用带电作业的方式排除事故，提升供电的可靠性，自然成了当前主流的作业方法。可靠的供电效果，能够对生产生活质量的提升，起到显著的作用，而设备的稳态运行状况，也可以减免一些不必要的经济损失。

三、加强带电作业安全管理的措施

（一）注重对防护用具的安全管理

首先，屏蔽服和静电防护服是带电工作人员最常用的安全设备，其中屏蔽服由金属纤维制作而成，通过按照一定的经纬线编织规律制作，这样带电工作人员即使在强电场中进行工作，电磁线中的电量也可以通过编织缝隙进入屏蔽服中，而不会直接电击工作人员，通常情况下，屏蔽服的密度越大，整体的防护效果就会越好，在进行带电工作时，必须要穿好屏蔽服，从而有效的阻挡电场对人体产生的影响。其次，静电服的主要作用原理和防护功能与屏蔽服整体原理是十分相近的，但是技术指标要略低于屏蔽服，但是地面工作人员和塔电工作人员在进行带电工作时，还是必须穿静电服进行工作，因此为了能够更好的保障带电工作人员安全作业，注重防护用具安全管理十分必要。

（二）完善带电作业安全管理制度

想要更好的做好带电作业安全管理工作，完善带电作业安全管理制度是十分必要的。在完善带电作业安全管理制度时，应该从《带电作业规章》出发，如要完善作业器具安全管理制度，对带电作业中使用的各种器具定期进行测试，同时及时填写实验登记卡，此外使用的工作器具还必须要有醒目的名牌标记，工具名称、规格型号等，从而通过带电作业器具管理制度的完善建立，为工作安全性提供保障。此外，还应该完善人员管理制度，如在带电工作中，若是设备突然停电，工作人员应该尽快与调度人员作出联系，同时在带电作业时，明确人体与带电物体之间的安全距离，如110kV的安全距离不能小于1m，而220kV的安全距离不能小于1．8m，在进行带电作业时，还应该设专门监护人，同时监护范围不能超过一个作业点，通过这样完善的安全管理制度，对带电工作人员行为作出指导，从而为带电工作安全性提供保障。

（三）提升带电作业技术水平

带电工作存在一定的危险性，同时也是一项十分精密的工作，因此在进行带电工作安全管理时，提升工作人员技术水平也是十分重要的一项安全管理措施。具有而言，由于不同的输配电线路安全管理制度各有不同，因此在进行带电作业技术人员管理时，也应该采用针对性的管理方式，对不同的带电作业施工方案采取相应的安全措施。如电力企业工作人员在接到带电工作任务时，技术人员和管理人员都应该及时到达现场，从而对现场的具体情况进行分析研究，从而确定具体的作业形式和作业方案，在实际操作中不得轻易的改变作业方案，从而为带电作业人员安全性作出保障。此外，要强化带电作业人员技术技能培训，如对带电工作人员进行作业基本原理、操作技能等方面的培训，从而让工作人员掌握更多的自我保护技能，降低安全事故发生的机率。

（四）配备相应高性能设备

随着近些年电力系统的不断完善及高压输电工程不断增多，带电作业也实现了机械化的发展趋势，为此在进行带电工作时必须要为带电工作人员配备先进的器具，这样才能更好的提升工作效率，同时保证带电工作人员的安全。对此笔者认为，UC-6Z免换模压接钳、SH-70角钢冲孔机、ERC-S424充电式切断工具、1-006间接带电绝缘棘轮刀等都是现下进行带电工作时需要为技术人员配备的工具设备，这些高性能设备的应用，不仅可以快速的解决电路线路检修问题，同时也可以为工作人员的安全性提供保障。

结论

总而言之，对于确保电网运行稳定性，提升其安全用电的特性，有关人员需要从经济需求、供电可靠性以及工作效率等方面，对配电带电作业的必要性进行深入的理解和认识。与此同时，在工作过程中，还需要了解带电工作安全性能的有关因素，配合一些带电作业方法，要求一线工作人员掌握熟练的操作技能，这样才能为带电作业的发展，起到有效地推动，从而为社会建设贡献出一分力量。

参考文献

[1]蓝剑，吕齐，王申华.对配电带电作业的必要性及安全技术分析进行探讨[J].电工文摘，2016（6）:75-76.

[2]宋国威.配电带电作业的全过程安全管理措施分析[J].低碳世界，2016（23）:100-101.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16acd88ec359aa56120ffe78.html