# MEMS力学特性测试及可靠性分析中若干关键问题的研究

### 论文摘要

MEMS力学特性测试及可靠性分析在MEMS的研发和产业化过程中具有极为重要的意义,而力学特性测试又是进行可靠性分析的基础。本论文在调研和分析了MEMS力学特性测试技术及可靠性测试技术研究现状的基础上,对应用相移显微干涉法测试分析MEMS力学特性参数以及在所得参数的基础上对微结构在振动和冲击环境下的可靠性展开研究,主要完成了以下几个方面的工作:1、从方法的类别、应用领域、研究现状和发展趋势等方面系统地调研了MEMS力学特性测试技术及可靠性分析技术的概况,分析和讨论了MEMS力学特性测试及可靠性分析的重要性。2、针对相移显微干涉技术在微结构表面轮廓测量中传统相位解包裹方法的局限性,提出了一种基于模板的广度优先搜索解包裹算法,在相位解包裹的过程中,以由三种不同方法获得的模板图像作为参考,绕过标记出来的非相容区域进行相位展开,从而得到连续而准确的被测表面轮廓。3、针对相移显微干涉法在微结构表面轮廓测量中存在的倾斜误差,提出了一种基于最小二乘法确定调平基准面及坐标旋转重构表面轮廓信息的方法调平被测表面,获得其相对于基准面的表面高度,从而实现了倾斜误差的补偿。4、提出了一种基于相移显微干涉法测量表面轮廓及有限差分法建模的MEMS力学特性分析方法,以未加载电压的微悬臂梁及施加了静电载荷的微悬臂梁作为测试对象,应用相移显微干涉法测量微悬臂梁的表面弯曲量,并应用有限差分法建模解析弯曲量与力学特性值之间的关系,将弯曲量的测量值与模拟值进行比较来提取特性参数值,实现了对微薄膜杨氏模量及残余应力梯度的测量。5、在所测得的力学特性参数的基础上,应用有限元分析软件对表面微加工工艺制备的碳化硅微悬臂梁在振动和冲击载荷下的响应与载荷信号的振幅、频率以及作用时间等参数之间的关系及变化规律进行了仿真分析,并用碳化硅微悬臂梁阵列作为测试样品,以标准的振动试验系统和冲击试验系统为实验平台,设计了一系列振动实验和冲击实验,从微悬臂梁在特定振动和冲击载荷下的失效情况分析了结构的抗振动和抗冲击能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 微机电系统测试技术

- 1.2 微机电系统力学特性测试技术的研究现状

- 1.2.1 纳米硬度法

- 1.2.2 弯曲法

- 1.2.3 拉伸法

- 1.2.4 旋转法

- 1.2.5 扭转法

- 1.3 微机电系统可靠性测试技术的研究现状

- 1.3.1 MEMS 器件的失效模式及机理

- 1.3.2 MEMS 器件的环境测试

- 1.3.3 MEMS 可靠性分析中的模拟仿真方法

- 1.4 课题的选题背景及主要工作

- 第二章 基于相移显微干涉的MEMS 器件表面轮廓测量

- 2.1 基于相移显微干涉的表面轮廓测量

- 2.1.1 相移干涉法测量表面轮廓的基本原理

- 2.1.2 相移干涉法测量表面轮廓的实验系统

- 2.2 相位解包裹方法的研究

- 2.2.1 相位解包裹的原理

- 2.2.2 常用的相位解包裹方法

- 2.2.3 基于模板的相位解包裹方法

- 2.3 表面轮廓测量中倾斜误差的补偿方法

- 2.3.1 倾斜误差补偿的必要性

- 2.3.2 调平基准面的确定

- 2.3.3 三维轮廓信息的重构

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于有限差分和弯曲量测量的MEMS 器件力学特性测试

- 3.1 测试原理

- 3.2 有限差分法的应用

- 3.2.1 有限差分法

- 3.2.2 未加载的微悬臂梁的有限差分分析

- 3.2.3 静电加载的微悬臂梁的有限差分分析

- 3.3 微梁的弯曲量测量及力学特性参数的提取

- 3.4 拟牛顿最优化法的应用

- 3.5 本章小结

- 第四章 MEMS 器件力学特性测试实验及结果分析

- 4.1 测试样品的加工制备

- 4.2 探针台的设计

- 4.3 光学系统的标定

- 4.4 测试实验及结果

- 4.4.1 实验步骤

- 4.4.2 曲率的测量结果

- 4.4.3 杨氏模量的测量结果

- 4.4.4 应力梯度的测量结果

- 4.5 实验结果分析与讨论

- 4.6 本章小结

- 第五章 MEMS 器件的振动和冲击理论及其仿真分析

- 5.1 微悬臂梁的振动理论分析

- 5.1.1 微悬臂梁的横向振动方程

- 5.1.2 微悬臂梁的自振频率和振型

- 5.1.3 振型的正交性

- 5.1.4 基于模态叠加法的微悬臂梁振动响应

- 5.1.5 微悬臂梁的冲击响应

- 5.2 微悬臂梁的振动冲击仿真

- 5.2.1 微悬臂梁的模态分析结果

- 5.2.2 微悬臂梁的谐响应分析结果

- 5.2.3 微悬臂梁的瞬态动力学分析结果

- 5.3 本章小结

- 第六章 MEMS 器件的振动与冲击测试实验及结果分析

- 6.1 微悬臂梁的振动测试

- 6.1.1 振动测试的方法及装置

- 6.1.2 振动测试的结果及分析

- 6.2 微悬臂梁的冲击测试

- 6.2.1 冲击测试的方法及装置

- 6.2.2 冲击测试的结果及分析

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 论文完成的主要工作

- 7.2 论文的创新点

- 7.3 工作展望

- 参考文献

- 发表论文和申请的专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].MEMS技术在电子通信产业中的应用分析[J]. 大众标准化 2019(17)

- [2].MEMS电子听诊器信号采集传输系统[J]. 电子器件 2019(06)

- [3].硅基压电MEMS球形矢量水听器设计[J]. 传感器与微系统 2020(03)

- [4].高过载MEMS环形陀螺制造与测试[J]. 仪表技术与传感器 2020(03)

- [5].基于MEMS加速度计的高精度倾角传感器研制[J]. 自动化仪表 2020(03)

- [6].MEMS悬臂梁的静态力学模型研究[J]. 微电子学 2020(04)

- [7].无人机MEMS加速度计的混合误差补偿[J]. 物联网技术 2020(08)

- [8].阵列式MEMS惯性传感器及噪声抑制研究[J]. 传感技术学报 2020(06)

- [9].基于MEMS标矢量一体化水听器的浮标系统设计[J]. 电子器件 2020(05)

- [10].MEMS后坐保险机构在高冲击环境下的失效模式[J]. 探测与控制学报 2016(06)

- [11].基于自适应滤波的MEMS姿态确定方法[J]. 传感技术学报 2016(12)

- [12].一种基于MEMS运动姿态传感器的研究与设计[J]. 现代计算机(专业版) 2017(06)

- [13].压电式十字型MEMS矢量仿生水听器的设计和研究[J]. 压电与声光 2017(02)

- [14].MEMS矢量水听器灵敏度自动测试系统设计[J]. 强激光与粒子束 2017(04)

- [15].一种MEMS电容式压力传感器的模糊稳健设计[J]. 机械设计 2017(03)

- [16].关于状态监控的MEMS加速度计,您需要知道哪些?[J]. 电子产品世界 2017(04)

- [17].硅腔体MEMS环行器的设计与制作[J]. 微纳电子技术 2017(06)

- [18].MEMS麦克风技术满足音量市场的性能要求[J]. 电子产品世界 2017(06)

- [19].柔性MEMS流速传感器的制造及其电路设计[J]. 半导体光电 2017(03)

- [20].大量程MEMS陀螺仪在高速旋转导弹上的应用[J]. 导航与控制 2017(02)

- [21].战术导弹用MEMS陀螺仪研制进展及关键技术[J]. 导航与控制 2017(03)

- [22].MEMS加速度计性能已臻成熟[J]. 电子产品世界 2017(09)

- [23].小型化MEMS高通滤波器研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(08)

- [24].一种MEMS加速度计仿真[J]. 工业设计 2015(12)

- [25].基于MEMS传感器的高精度电子罗盘研究[J]. 机电工程 2016(03)

- [26].基于MEMS的电梯振动检测系统研究[J]. 电子技术与软件工程 2016(02)

- [27].可刚性固定MEMS矢量水听器的设计[J]. 微纳电子技术 2016(05)

- [28].MEMS技术在电子通信产业中的意义初探[J]. 中国新通信 2016(07)

- [29].化学机械抛光在MEMS中的应用[J]. 南方农机 2016(10)

- [30].基于MEMS技术的新型太赫兹混频器设计与制作[J]. 传感技术学报 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16cf1e2331b3baed902d1244.html