# 基于FPGA的SOPC实验系统的研究与开发

### 论文摘要

随着电子设计技术的不断发展和现场可编程逻辑门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)器件的集成度不断提高,片上可编程系统SOPC(System On Programmable Chip)技术逐渐成为电子设计自动化EDA(Electronic Design Automation)技术发展的新方向。本课题研究的目的是设计一种适用于本科教学的SOPC实验教学系统方案,并使该方案能够充分体现系统性和实用性特点。本文在对FPGA芯片和实验教学系统认真分析的基础上,制定了基于SOPC技术的实现方案,并分别对该系统硬件电路设计、软件实验项目设计和仿真验证等进行了详细介绍。硬件电路采用Altera公司的Cyclone系列芯片EP1C12Q240为核心芯片,外接存储器模块、输入输出模块、时钟电路模块、各种接口模块、电源模块和传感器模块;软件实验项目分为基础实验项目设计、综合设计实验项目和创新实验项目,并分别对实验实例进行了仿真验证,设计输入采用原理图输入法和硬件描述语言文本输入法。本研究设计的实验教学系统方案与以往的方案相比较,具有软硬件在系统可编程的功能,灵活的设计方式,可升级,可裁减,可靠性高,成本低;软件实验项目具有从简单到复杂、从基础性实验逐步向自主创新性实验延伸的特色,使接受该实验训练的学生能够较快地掌握FPGA的设计方法,充分调动学生自主创新的主观能动性,进而最大限度地提高学生的学习兴趣,培养学生的自主创新能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本课题的主要研究内容

- 1.3.1 硬件电路设计

- 1.3.2 软件实验项目设计

- 1.4 论文结构安排

- 第2章 系统总体方案的设计

- 2.1 EDA 实验教学系统的比较

- 2.2 总体设计方案

- 2.2.1 硬件电路设计

- 2.2.2 软件设计流程

- 2.3 FPGA、SOPC 介绍

- 2.3.1 FPGA 简介

- 2.3.2 SOPC 技术

- 2.4 Nios II 处理器

- 2.5 技术难点分析

- 2.6 本章小结

- 第3章 系统硬件电路设计

- 3.1 核心控制模块

- 3.2 电源电路设计

- 3.3 存储器模块电路设计

- 3.3.1 SDRAM 存储器

- 3.3.2 FLASH 存储器

- 3.4 输入输出电路设计

- 3.4.1 输入接口

- 3.4.2 输出接口

- 3.4.3 扩展接口

- 3.5 时钟和复位电路设计

- 3.6 编程/配置模块电路设计

- 3.6.1 JTAG 配置方式

- 3.6.2 AS 配置方式

- 3.7 VGA 、PS/2、UART 接口模块

- 2C 接口模块'>3.8 I2C 接口模块

- 3.9 USB 接口电路

- 3.10 温度传感器电路

- 3.11 本章小结

- 第4章 软件实验项目设计

- 4.1 基础实验设计

- 4.1.1 基本逻辑电路设计

- 4.1.2 SOPC 系统设计实践

- 4.2 综合实验设计

- 4.2.1 多功能数字时钟设计

- 4.2.2 数字频率计设计

- 4.2.3 VGA 图像显示控制电路设计

- 4.3 创新实验设计

- 4.3.1 FIR 滤波器设计

- 4.3.2 数字调制系统设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].数字化实验系统在测定双相动作电位中的应用[J]. 生物学教学 2013(05)

- [2].基于VR的杀爆弹静爆实验系统设计与开发[J]. 实验室研究与探索 2018(08)

- [3].基于Matlab GUI的计算方法实验系统设计与实现[J]. 实验技术与管理 2020(09)

- [4].模拟电路教学实验系统的研究与设计[J]. 信息技术与信息化 2019(02)

- [5].基于单片机的过程控制综合实验设计[J]. 实验科学与技术 2017(02)

- [6].用水箱模拟太阳能热水器实验系统设计[J]. 实验技术与管理 2014(05)

- [7].浅谈生物机能实验系统的维护[J]. 中国中医药现代远程教育 2011(15)

- [8].基于DDC和组态软件的污水处理实验系统设计[J]. 实验室科学 2018(06)

- [9].“自动控制原理”教学中“优化控制”实验系统的构建[J]. 实验室研究与探索 2013(11)

- [10].基于PAC的自动控制实验系统设计[J]. 自动化应用 2013(09)

- [11].基于FPGA的EDA综合实验系统设计[J]. 微计算机信息 2012(01)

- [12].全仿真PLC实验系统的实现[J]. 微计算机信息 2010(13)

- [13].PLC实验监控系统的开发与设计[J]. 仪器仪表用户 2009(05)

- [14].桥梁挠度检测实验系统设计[J]. 实验技术与管理 2019(05)

- [15].TMS320C6722多功能教学实验系统[J]. 数据采集与处理 2012(S2)

- [16].俯仰飞行姿态控制实验系统设计与实现[J]. 工业控制计算机 2018(04)

- [17].《微机原理与接口技术》实验教学探索[J]. 光盘技术 2009(01)

- [18].实体与仿真相结合的水处理实验教学改革与实践[J]. 中国教育技术装备 2016(06)

- [19].直流电机组开/闭环控制实验系统设计[J]. 实验技术与管理 2017(01)

- [20].高校机电类专业PLC多层次实验教学平台的建设[J]. 教育教学论坛 2016(17)

- [21].光纤光栅传感实验装置设计与实现[J]. 实验技术与管理 2014(02)

- [22].基于STM32单片机的无线安灯实验系统设计[J]. 电子测试 2019(Z1)

- [23].实验系统平台研究与建设相关问题简析[J]. 现代物业(中旬刊) 2016(07)

- [24].实物型PLC开放实验室实验实训系统的设计[J]. 科技视界 2015(22)

- [25].基于虚拟仪器的网络测试实验系统构建[J]. 合肥学院学报(综合版) 2018(05)

- [26].熔盐换热器流动传热性能实验系统[J]. 中国电机工程学报 2017(08)

- [27].多专业多功能综合实验室的规划与构建[J]. 中国教育技术装备 2011(33)

- [28].电子技术实验系统HHUC-2A的研制与应用[J]. 实验技术与管理 2010(02)

- [29].网络仿真实验系统设计与实现[J]. 装备制造技术 2009(03)

- [30].智能建筑实时在线远程实验系统设计[J]. 现代计算机(专业版) 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16d4943fc0e58ad986d49156.html