# 关于地质工程勘查在工程设计和施工中的作用分析赵秋实

辽宁省冶金地质勘查局四0四队辽宁辽阳111000

摘要：地质工程勘查主要是勘查工程建筑物地下地质结构情况，包括地形地貌、水文、岩土岩石的性质等，判断分析影响工程施工效果的主要因素，为工程设计和施工提供改进意见和防护依据。不同的工程项目具有不同的使用要求和建筑属性，要更加充分地体现工程设计和施工方案的合理性与科学性，就要在完成地质工程勘查的基础上，预测工程地质作用对建筑施工稳定性的影响。

关键词：地质工程；勘查；工程设计；施工效果

1地质工程勘查内容和目的

地质工程勘查是工程设计和施工环节的重要部分，主要勘查内容是工程地质现象和地质属性。包括物理属性和化学属性，工程建筑的运行特点和结构设计都有一定差异性，在整个勘查过程中，需要着重了解地质条件，分析与地质环境相互作用产生的影响。在工程设计和施工中，需要一定的地质勘查数据为建筑施工评价提供参考依据。地质工程勘查包括场地地质勘探、测绘、原位试验等，主要是为了进一步了解工程地貌、地形、地层岩性和内部构造等。工程水文、气候等资料一般有据可查，但是要研究和分析工程区域内的地质地貌条件、地壳活动特点和规律等问题，则需要利用遥感技术定位、测试，并制定详细报告；地质调查和测绘工作也是工程地质勘查的主要内容，需要在搜集整理相关资料的基础上，将已有的测试报告与工程经验相结合，作出理论分析；地质勘查报告的编写需要参照一定岩土测试资料，岩土测试包括岩体力学测试、土工试验和现场观测等。地质工程勘查工作需要按阶段实行，工程设计行业施工具有阶段性，因而整个设计和勘查工作也需要划阶段实现。大型工程项目，由于工程区域大，地质条件复杂且变化性大，需要根据工程实际施工要求和设计特点分次完成地质勘查；在工程项目施工规模相对较小、地质条件比较简单的情况下，则可以适当合并地质工程勘查阶段。

工程项目施工设计一般包括初步设计和施工设计，要提高设计方案的可行性，需要勘查了解工程地质条件。在工程项目的建设施工中主要容易受到地质作用影响，地下岩层构造、岩石属性和地壳活动规律等都会直接影响最终的施工效果。地质工程勘查一般会根据建筑规模大小，采取岩土样体进行试验分析，主要是为了获取岩性参数，为地质工程设计和施工作出评价。工程设计和施工具有阶段性，主要是为了根据项目的实际变化情况，在精确了解其变化特点和变化规律的基础上，及时对方案进行调整和修改。相应地，地质工程勘查工作也需要根据设计方案的变更实行阶段性勘查，确保施工进度和施工质量，保证工程使用的安全性、合理性。

2现阶段工程地质勘察行业中存在的问题

2.1对工程地质勘察报告重视程度不够

目前，部分工程项目的设计人员对工程地质勘察报告的重视程度不足，在设计的过程中没有对报告中的水文地质、工程地质条件进行详细分析，导致在工程设计中出现设计不合理问题。而不少工勘技术人员在编制工程地质勘察报告时，其着重点多放在专业性和理论性上，进而在可读性上的难度很大，这也是导致工程设计人员对工程地质勘察报告利用程度不足的原因之一。如在厦门市某区某镇的隧道工程建设中，因对地质勘察报告的重视程度不足，在施工中发现岩性与勘察中发现的不一致，导致在强度上难以保障隧道工程安全稳定地继续施工，从而因搁置造成了巨大的损失。

2.2工程地质勘察管理力度不足

目前较多工勘企业对勘察技术管理不足，对工程地质勘察报告的格式要求也很低，工程地质勘察技术管理人员的技术水平较差，导致工勘报告的可使用性很低。此外，随着科学技术的发展，在工程地质勘察领域也不断诞生新的技术和工艺。不过，目前很多勘察单位缺乏创新意识，对新技术和新工艺的使用不足，在工程地质勘察质量上缺少进一步提升的意识。如在某地区的公路工程中，在工程地质的勘察上，勘察人员仍然采用的是锤子罗盘指南针的标准三件套进行勘察，并没有使用GPS等先进设备，导致勘察的结果在精度上很差，最后导致公路工程的质量难以保障。

2.3存在边勘察边施工现象，标准规范意识不足

一般完整系统的工程地质勘察工作周期往往很长，但目前一些工程项目，在工勘报告还未提交就已经开工建设，在项目建设施工中进行勘察；还有一些工勘企业为了尽可能的提前为工程项目提供工程地质勘察报告，在工程地质勘察工作标准上不断降低，导致工程地质勘察报告的全面性和规范性均不足。如在某市室内的轨道交通项目中，项目的地质考察部门为了尽可能缩短勘察的时间，采用了密度极小的勘察方式，导致一些突变地质构造和岩性变化没有完全掌握，最后在项目的建设中出现了严重的塌陷问题。

3提升工程地质勘察在工程设计和施工中作用的途径

3.1规范化工程地质勘察

要有效提升工程地质勘察在工程设计和施工中的作用，首先需要采取的措施就是不断对工程地质勘察行为进行规范，要求工程地质勘察企业在勘察工作中，切实按照勘察原则进行作业。对于工程项目方面而言，在项目的设计上必须按照工程地质勘察——工程设计——工程施工的步骤进行。具体而言，首先需要政府部门在相关法律法规上对目前工程地质勘察市场进行约束，完善相关的管理制度和机制，并对工程项目建设的全过程进行严密管制；其次需要落实事项全程监管制度，将事前预防以及事中控制以及事后监督评价相结合，对工程地质勘察行为进行整体规范，进而提升工程中的工程地质勘察质量，确保工程地质勘察报告的规范性和精准性，进而也就提升了后期项目建设的质量。

3.2加强应用新技术

在工程地质勘察中不断加强对新技术的应用，对新理念的学习，是不断提升工程地质勘察质量的一个最有效措施，也是改变目前工程地质勘察周期过长的一个有效措施。具体而言，需要工程地质勘察企业的领导基层自身首先提升对工程地质勘察新理念的学习态度，继而逐步将工程地质勘察新技术和新工艺应用于工程地质勘察中，提升工程地质勘察的效率和质量，进而提升工程地质勘察在工程设计和施工中的作用。

3.3提升工程地质勘察技术管理人员的素质

作为工程勘察作业主体，工勘技术管理人员的素质直接影响工程地质勘察施工质量，因此要提升工程地质勘察的效率和质量，提升工程地质勘察在工程设计和施工中的作用，就必须通过充足的培训措施，提升工程地质勘察人员的专业素质。具体而言，工勘企业可在企业内部加强工程地质勘察专业知识及技术管理知识的培训，鼓励员工参加注册岩土工程师考试；强化内部考核机制，规定各级工勘管理人员须掌握相应的专业知识；采用竞聘上岗的方式任命项目经理及技术负责人，确保工勘质量。

结束语

综上所述，在现阶段的工程地质勘察行业中存在着对工程地质勘察报告重视程度不够、工程地质勘察管理力度不足，新技术应用不够以及工程地质勘察周期长，缺乏标准意识等问题。针对以上问题，根据工程地质勘察的行业特点，提出不断规范化工程地质勘察市场、加强采用新的工程技术、提升工勘技术管理人员的素质是提升工程地质勘察在工程设计和施工中作用的有效途径。

参考文献：

[1]王玉龙.地质工程勘察在工程设计和施工中的作用[J].门窗，2015

[2]杨虎，邱洪亮，杜祥波.地质工程勘察在工程设计和施工中的作用[J].江西建材，2015

[3]冯中萍，牟萍.地质工程勘察在工程设计和施工中的作用[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2016

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16eb25a580443a51b9b4f0ae.html