# 高速公路挖方路段路基水分迁移特性及路基回弹模量预测

### 论文摘要

路面结构的基础是路基，因此其抗变形能力的强弱决定了路面结构的强度、刚度、稳定性及使用性能，但其性能显著地受到水文地质、土质、土体干密度等因素的影响，其中水分迁移对路基路面整体结构的性能影响尤为关键。针对水分迁移，以往相关研究绝大部分是基于填方路堤，极少有针对挖方路堑的水分迁移特性的研究。为此，本文选取河北省张家口-涿州高速公路某挖方路段，通过现场实测、室内试验、数值模拟等方法，研究了该挖方路段的水分迁移特性。基于现场实测数据，推导出路基整体当量回弹模量的预测模型；同时通过温度场模拟，分析并得出施工路面后的路基整体回弹模量值的变化，最后得到加铺路面后的路基回弹模量的修正系数。通过对已选取的不同挖方深度的试验路段布置温度和电阻率传感器，并在一定时间段对该路段的含水率及土体温度进行跟踪测量，基于电阻率法通过室内标定试验得出电阻率值与含水率的关系，从而得到含水率迁移规律，并提出所需采用的工程处理措施。建立了深挖、一般及浅挖路堑的温度场模型，并基于现场实测数据修正了温度场各模型参数，然后预测分析了施工路面后的路基温度场。基于试验路段土体温度和含水率实测数据建立了两者之间的联系，并开展试验建立了含水率与回弹模量的联系。在上述研究基础上，预测了路面工程施工后挖方路基内部水分迁移的变化趋势，进一步得出路面施工后路基回弹模量变化趋势及路面前后路基回弹模量的修正系数。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 研究内容及技术路线

- 第二章 水分迁移运动的测试

- 2.1 土的性质研究

- 2.2 水分迁移现场实测及室内标定

- 2.3 基于实测数据的挖方路基水分迁移特性

- 2.4 工程措施对挖方路段路基土水分迁移的影响分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 挖方路段的温度场分析

- 3.1 计算模型

- 3.2 不同挖方深度路基温度场模型

- 3.3 路面结构施工后路基温度场预测

- 3.4 本章小结

- 第四章 加铺路面结构后路基回弹模量预测模型

- 4.1 路基当量回弹模量计算方法

- 4.2 各土层含水率随土体温度变化规律

- 4.3 未盖路面时挖方路基不同深度回弹模量预测

- 4.4 路面结构施工后的路基回弹模量预测

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论及展望

- 5.1 本文的主要工作及结论

- 5.2 进一步研究的建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间发表论文及参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].坝顶道路土石路基填筑技术[J]. 建材技术与应用 2019(06)

- [2].关于公路新老路基结合处治技术的研究与应用[J]. 四川水泥 2019(11)

- [3].探讨路基换填技术在公路工程中的应用[J]. 居舍 2019(36)

- [4].浅谈公路工程路基滑坡预防及处理措施[J]. 四川建材 2020(01)

- [5].赣南花岗岩残积土路基变形规律的数值仿真[J]. 公路交通科技 2020(03)

- [6].模拟路基动力响应的原位激振试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(03)

- [7].高速公路建设中路基软基处理的质量控制[J]. 住宅与房地产 2020(04)

- [8].公路项目施工中的路基分层填筑技术[J]. 低碳世界 2020(05)

- [9].公路改扩建工程老路基性能劣化机理与评价研究[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [10].某改扩建高速公路拼宽路基滑坡处治[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [11].拓宽路基在车辆荷载不同作用位置下的力学行为研究[J]. 交通节能与环保 2020(03)

- [12].加宽路基差异沉降控制技术研究[J]. 中国新技术新产品 2020(10)

- [13].赤道几内亚路基土的工程特性与路用性能[J]. 公路 2020(07)

- [14].路基结合部处治技术在改扩建工程的应用研究[J]. 山东交通科技 2020(02)

- [15].公路工程路基加宽技术分析[J]. 甘肃科技纵横 2020(06)

- [16].装配化无土桩板路基在改扩建高速公路中的应用研究[J]. 安徽建筑 2020(07)

- [17].市政工程拓宽改造路基加宽施工技术的研究[J]. 建筑与预算 2020(09)

- [18].路基平衡湿度的分布规律及影响因素研究[J]. 西部交通科技 2020(05)

- [19].路基换填技术在公路工程中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(19)

- [20].路基检测技术及其应用[J]. 建设科技 2016(23)

- [21].滑移沉降路基治理措施的探讨[J]. 黑龙江交通科技 2016(11)

- [22].关于排水失效对道路路面、路基产生的影响研究[J]. 江西建材 2017(02)

- [23].公路工程新旧路基拼接施工技术的相关探究[J]. 四川水泥 2016(11)

- [24].高速公路路基拓宽施工中的新老路基搭接施工技术[J]. 交通世界 2017(07)

- [25].浅论桥梁路基过渡段的施工技术[J]. 低碳世界 2017(07)

- [26].公路工程路基加宽施工技术[J]. 资源信息与工程 2017(02)

- [27].高温冻土区高速公路特殊结构路基地温分布特征及降温效果分析[J]. 岩石力学与工程学报 2017(S1)

- [28].湿润地区毛细阻滞层路基防渗作用的数值分析[J]. 公路工程 2017(01)

- [29].路基软基处理中水泥深层搅拌桩的应用研究[J]. 江西建材 2017(09)

- [30].山区拓宽公路挡土墙路基的受力与变形特征[J]. 黑龙江交通科技 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1701d909ba6ac8792a8ae386.html