# Er2O3防氚渗透涂层的制备及组织结构研究

### 论文摘要

氢及其同位素渗入钢等金属结构材料中,会引起钢的氢脆、造成严重的结构失效,因此在很多技术应用中都尽量避免其发生。为了避免氚对聚变实验反应堆的低活化马氏体钢结构材料造成损害,需要在其表面上制备出具有良好防氚渗透性的阻挡层。氧化铝由于其很高的降低氚渗透的能力和热性能,成为了当今研究最主要的防氚渗透候选材料,然而α氧化铝的形成条件苛刻,需要很高的温度。因此Er2O3作为一种新发现的防氚渗透材料而受到广泛的关注。研究指出在反应堆腔体材料上制备出厚度达到一微米的结晶态氧化饵涂层,就能将氚渗透系数减小3个数量级。而且氧化饵在不同的基体上都能表现出好的热、机械性能,因此在聚变反应中作为一种很重要的防氚渗透候选材料。本文综述了当前国内外对防氚渗透材料研究的进展,介绍了氧化饵涂层制备的研究现状,并以Er（NO3）3·5H2O和火棉胶作为前躯体,成功的利用溶胶凝胶法制备了结构致密,微观结构相同的Er2O3涂层。在此基础之上,研究了不同实验方法,不同基体,不同工艺参数如火棉胶浓度、烧结温度、保温时间和冷却方式等对实验参数对结果的影响。采用XRD、SEM等分析测试手段研究了薄膜的微观结构,同时对其热震性能进行了测试。通过实验不仅得到了优化的实验参数,也证明了在最优实验参数下具有良好的实验可重复性。最后对全文实验进行了总结,对应用前景进行了展望,并对进一步的研究工作提出了建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 ITER 项目概述

- 1.2 防氚渗透涂层的研究现状

- 2O3 涂层材料的研究现状'>1.3 Er2O3涂层材料的研究现状

- 1.4 本课题的研究意义内容与分析手段

- 2O3 涂层研究'>2 浸渍提拉法制备Er2O3涂层研究

- 2.1 实验方案

- 2.2 实验条件对制备结果的影响

- 2.3 本章小结

- 2O3 涂层研究'>3 玻璃衬底上旋涂法制备Er2O3涂层研究

- 3.1 实验方案

- 3.2 实验条件对制备结果的影响

- 3.3 旋涂法与浸渍提拉法的比较

- 3.4 本章小结

- 2O3 涂层研究'>4 低活化马氏体钢表面旋涂法在制备Er2O3涂层研究

- 4.1 实验方案

- 4.2 实验条件对涂层表面状态的影响

- 4.3 涂层的厚度及热震性观察

- 4.4 本章小结

- 5 全文总结

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家 2017(09)

- [2].二维材料调控阻氢涂层研究进展[J]. 化工学报 2017(S1)

- [3].高速电弧喷涂铝基涂层在模拟深水环境下的腐蚀行为及改进研究[J]. 天津科技 2017(10)

- [4].阻氢渗透涂层的研究现状及进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [5].基于内聚力单元的弹性涂层多颗粒冲蚀机理[J]. 中国民航大学学报 2020(01)

- [6].多弧离子镀制备氮化铬基涂层及其摩擦学性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].氧化物陶瓷阻氚涂层的研究进展[J]. 表面技术 2020(04)

- [8].合金化元素对微弧氧化涂层的影响[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [9].高耐磨甲板防滑涂层的制备及其性能研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [10].阴极保护对管道涂层腐蚀的影响[J]. 科技视界 2017(07)

- [11].涂层纺织品研究进展[J]. 纺织科技进展 2015(01)

- [12].高速电弧喷涂FeMnCrAl/Cr_3C_2涂层的组织及抗高温氧化性能[J]. 材料热处理学报 2010(12)

- [13].两种电弧离子镀Ni-Co-Cr-Al-Si-Y涂层的高温氧化行为[J]. 金属学报 2009(08)

- [14].封严涂层材料及应用[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [15].海洋环境设备涂层老化和失效的影响因素研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [16].降低等离子喷涂涂层孔隙率的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [17].硅钢涂层机的改进与涂层膜厚的控制[J]. 轧钢 2016(06)

- [18].激光熔覆涂层的研究现状[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [19].示范快堆涂层的应用[J]. 电镀与涂饰 2020(20)

- [20].铱涂层的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2014(10)

- [21].微胶囊自修复技术及其在粘接涂层中的应用[J]. 中国胶粘剂 2010(07)

- [22].我国3LPE涂层的发展前景[J]. 油气储运 2009(05)

- [23].涂层缓释BB肥在棉花生产中的应用[J]. 磷肥与复肥 2008(05)

- [24].价值涂层、政治正确与自我规训[J]. 广州大学学报(社会科学版) 2019(06)

- [25].锆合金表面耐事故涂层研究进展[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [26].新型内防涂层在胜利油田的适应性研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [27].超疏水自清洁涂层的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [28].铜铝镍石墨可磨耗涂层热稳定性试验研究[J]. 热喷涂技术 2017(01)

- [29].零件表面耐磨耐蚀多层涂层的结构设计[J]. 企业导报 2015(05)

- [30].温度对三种含缺陷涂层耐腐性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/170360e46f12b8fc8cc4c488.html