# 相变材料对沥青混合料温度与性能的影响研究

### 论文摘要

沥青路面以其独特的优势在我国公路建设中占有重要的地位,在其得到广泛应用的同时,还面临着与温度有关的一些病害。对于此类病害,国内外提出了沥青改性、添加纤维、优化级配组成等技术措施来进行解决,但都是被动应对沥青路面使用过程中面临的环境气温变化,效果有限。本研究旨在探索研究相变材料在沥青路面中应用的可行性与面临的关键技术问题,利用相变材料的相变潜热特性,主动调控沥青混合料的使用温度,为提高沥青路面对环境变化的适应能力探索新的思路。本研究综合现有相变材料种类及其特点,结合沥青混合料用相变材料的技术要求,最终确定有机类固-液相变材料为试验用材料。通过热传导理论分析,以及掺相变材料的沥青混合料的温度模拟试验,分析认为相变材料对沥青混合料的使用温度有一定的调控作用。掺相变材料的沥青混合料的路用性能试验分析表明,相变材料的掺入提高了沥青混合料的水稳定性,但对高温稳定性和低温性能有不利影响。在掺相变材料的沥青混合料中掺入其它改性剂进行复合改性,劈裂强度试验结果表明,掺入其它改性剂可以提高沥青混合料的性能，但效果有限,且会提高材料成本。综合试验结果分析认为,相变材料在高温条件下掺入沥青混合料中,部分将从载体中渗漏,并溶于沥青,使沥青被稀释,从而使得沥青与集料间的粘附力降低,是相变材料对沥青混合料性能产生不利影响的本质原因。研究中利用溶胶-凝胶法分别对纯相变材料以及以硅粉、漂珠和活性炭为载体的相变材料进行包覆,制备了复合相变改性剂；通过电镜扫描和差热分析实验表明,活性炭载体复合相变改性剂在这几种材料中具有较好的特性,活性炭可作为相变材料载体的首选。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 沥青混合料用相变材料技术要求与选择

- 1.4 主要研究内容

- 第二章 相变材料对沥青混合料温度的调控效果研究

- 2.1 调温效果理论分析

- 2.2 温度调控模拟试验

- 2.3 本章小结

- 第三章 相变材料对沥青混合料路用性能的影响

- 3.1 高温稳定性

- 3.2 低温性能

- 3.3 水稳定性

- 3.4 复合改性分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 沥青混合料用复合相变改性剂的制备与分析

- 4.1 复合相变材料

- 4.2 溶胶-凝胶法

- 4.3 复合相变改性剂的制备

- 4.4 复合相变改性剂SEM实验分析

- 4.5 复合相变改性剂DSC实验分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 主要研究结论与建议

- 5.1 主要研究结论

- 5.2 进一步研究建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].相变材料在智能调温纺织品中的应用[J]. 河北纺织 2009(02)

- [2].有机相变材料热物理性能可靠性研究综述[J]. 陕西建筑 2016(11)

- [3].金属泡沫/石蜡复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 储能科学与技术 2020(01)

- [4].增强石蜡相变材料传热性能的实验研究[J]. 热科学与技术 2019(06)

- [5].PW/EG/WMCNTs/CF复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [6].聚丙烯酸钠/十水合硫酸钠复合相变材料[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [7].基于太阳能供热的石墨烯/石蜡复合相变材料蓄放热特性实验研究[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [8].活性炭/有机质复合相变材料的热-电性能[J]. 化学通报 2020(05)

- [9].一种聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料的制备[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [10].基于低温相变材料的电池热管理系统[J]. 节能 2020(05)

- [11].十水硫酸钠/硅藻土复合相变材料的研究[J]. 四川建材 2020(06)

- [12].膨胀石墨/有机质复合相变材料的制备及性能[J]. 化工进展 2020(07)

- [13].不同添加剂对复合相变材料相变的影响[J]. 低温建筑技术 2020(05)

- [14].碳酸盐基常固态复合相变材料的制备与性能研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [15].不同载体的复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [16].有机相变材料改性沥青的制备与性能[J]. 公路 2020(07)

- [17].基于相变材料的锂离子电池热管理[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].用于消防服的无机相变材料改进试验研究[J]. 中国安全科学学报 2020(08)

- [19].十八酸-十四酸二元相变材料的热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [20].新型建筑用二元复合定型相变材料的制备及性能评价[J]. 化工进展 2020(10)

- [21].内插热管式太阳能集热器内相变材料的蓄热/释热特性研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2020(03)

- [22].相变材料的研究进展[J]. 功能材料 2019(02)

- [23].相变材料在汽车动力电池热管理中的应用新进展[J]. 汽车技术 2019(02)

- [24].硬脂酸/十八醇/乙酸钠复合相变材料蓄/放热性能[J]. 化工进展 2019(04)

- [25].相变材料在建筑节能中的应用研究[J]. 内江科技 2019(04)

- [26].组合相变材料强化固液相变传热可视化实验[J]. 化工学报 2019(04)

- [27].相变材料[J]. 北方建筑 2019(04)

- [28].用于储能的复合定形相变材料的制备与性能研究[J]. 能源化工 2019(03)

- [29].建筑屋面相变材料与木塑复合材料的热力学性能研究[J]. 塑料工业 2019(09)

- [30].石蜡/膨胀珍珠岩定形相变材料的制备、封装及性能[J]. 功能材料 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1703b29473f4e936538c2d7a.html