# LiFePO4的碳包覆优化和中试研究

### 论文摘要

橄榄石型磷酸亚铁锂作为锂离子电池正极材料具有较高的比容量,良好的循环稳定性,可靠的安全性以及低廉的价格等特征成为目前学术界和产业界共同关注的焦点。本文从实用性的角度出发,以改善材料的碳包覆性能和电化学性能为目的,从固相合成和液相制备两个方向讨论了优化碳包覆及其对材料电化学性能的影响。同时,进行了磷酸亚铁锂的10公斤级中试项目研究和100公斤级的小批量生产试验,摸索了各工艺条件对产物物理特性和电化学性能的影响。首先研究了二茂铁在一步固相法制备磷酸亚铁锂的过程中对碳包覆的优化效果。实验发现,二茂铁可以在碳包覆的过程中起催化剂的作用,使包覆碳的石墨化程度提高,从而改善材料的电化学性能。二茂铁对热解温度更高的碳源聚丙烯有着更好的催化效果,产物的电导率和电化学性能都得到了很大的提高。基于二茂铁高温分解出纳米Fe对碳的催化效果,考虑直接使用前驱体中本身的Fe2O3作为催化剂,分析其在高温下对碳包覆的催化作用。以乙炔气体作为碳源和还原性气氛,采用化学气相沉积的方式来对LiFePO4进行包碳。实验发现,不同的原料体系在特定的条件下,都能得到LiFePO4与碳纤维的复合材料。碳纤维的生长与磷酸铁锂的生长是竞争关系。如果前驱体各组分的活性较高,则倾向于生成LiFePO4,Fe2O3没有机会催化碳纤维的生成。因此需要针对不同的前驱体设置不同的气氛通入机制和加热机制。而碳纤维的生长会消耗部分Fe2O3,因此需控制碳纤维的含量。同时,我们发现,高温下沉积的碳除了碳纤维外,还有大量无定形态的碳,这些无定形态碳容易在颗粒表面形成连续致密的碳膜,影响锂离子在颗粒表面的迁移,造成充放电过程中的极化。因此有必要合理控制CVD的条件,使碳纤维和无定形碳的比例达到最佳,在提高材料电导率的同时,尽量降低碳含量,提高材料的比容量和能量密度。通过共沉淀法制备磷酸铁锂与石墨烯的复合材料。实验发现,复合材料的电化学性能受制于磷酸亚铁锂本身的结晶完整性和包覆碳的电导率。前者可以通过延长共沉淀的时间来改善,而后者可以通过升高热处理的温度来改善。提高材料本身的结晶完整性可以提高小倍率充放电时的比容量,而改善包覆碳的电导率则可以改善材料在大倍率下的比容量。通过对中试过程由小到大整个过程的摸索,掌握了一步法制备磷酸亚铁锂的工艺中各参数对产物的物相、形貌和电化学性能的影响。湿法球磨可以获得分散均匀的前驱体；合适的喷雾干燥温度可以避免二次颗粒的过分团聚,控制粉末的粒径分布；焙烧过程中合理的升温制度需要考虑前驱体的热分解特性,及时除水可以有效的降低炉膛的氧化性气氛,保证产物的纯度。还可以在原料中添加适量的聚合物碳源,双重碳源既能增加炉膛的还原性气氛,又能改善材料碳包覆的均匀性。对产物的适当球磨或者糅合处理可以有效地改善产品的加工性能。最终,我们在10公斤级中试中和100公斤级小规模试生产中都获得了性能良好的实用的磷酸亚铁锂正极材料,圆满完成了中试试验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 锂离子电池

- 1.1.1 锂离子电池的构造和工作原理

- 1.2 锂离子电池正极材料

- 2'>1.2.1 LiCoO2

- 2O4'>1.2.2 LiMn2O4

- 2'>1.2.3 LiNiO2

- 2'>1.2.4 LiMnO2

- xNiyMnzO2'>1.2.5 LiCoxNiyMnzO2

- 1.2.6 其他正极材料

- 4'>1.3 LiFePO4

- 1.3.1 聚阴离子正极材料

- 1.3.2 磷酸铁锂中离子和电子的传输特性

- 1.3.3 脱嵌锂的机理研究

- 1.3.4 磷酸亚铁锂的合成与制备

- 1.3.5 电化学性能

- 1.3.6 影响电化学性能和价格的因素

- 1.4 选题依据和博士论文主要工作

- 第2章 实验方法

- 2.1 材料合成

- 2.1.1 合成试剂与原料

- 4/C复合材料的喷雾干燥制备'>2.1.5 LiFePO4/C复合材料的喷雾干燥制备

- 2.2 材料表征

- 2.2.1 X射线衍射（XRD）

- 2.2.2 材料微观形貌的SEM,TEM观察

- 2.2.3 热重（TG）和差热（DTA）分析

- 2.2.4 红外光谱（FTIR）和拉曼光谱（Raman）分析

- 2.2.5 碳含量分析

- 2.2.6 电导率测试

- 2.2.7 粒径分布测试

- 2.3 电化学性能测试

- 2.3.1 极片的准备

- 2.3.2 扣式电池的装配

- 2.3.3 电化学性能测试

- 第3章 催化碳包覆

- 3.1 引言

- 4的影响'>3.2 催化剂二茂铁对碳包覆LiFePO4的影响

- 3.2.1 二茂铁对不同碳源的催化作用

- 3.2.2 催化机理的探讨

- 4/CF的合成与性能表征'>3.3 气相沉积法（CVD）自催化合成LiFePO4/CF的合成与性能表征

- 3.3.1 乙炔与不同粉末的反应及其形貌

- 4/CF复合材料'>3.3.2 不同体系下制备LiFePO4/CF复合材料

- 4生长竞争机制探讨'>3.3.3 碳纤维与LiFePO4生长竞争机制探讨

- 3.4 本章小结

- 4的碳包覆'>第4章 对共沉淀LiFePO4的碳包覆

- 4.1 引言

- 4/GNS复合材料的制备与性能表征'>4.2 LiFePO4/GNS复合材料的制备与性能表征

- 4.2.1 氧化石墨的表征

- 4/石墨烯（GNS）复合材料的制备和性能改进'>4.2.2 LiFePO4/石墨烯（GNS）复合材料的制备和性能改进

- 4.3 本章小结

- 4/C的中试研究'>第5章 LiFePO4/C的中试研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验室前期工作回顾

- 5.3 实验室小试探索

- 5.3.1 混料方式的研究

- 5.3.2 烧结工艺的研究

- 4/C复合材料'>5.3.3 喷雾干燥法制备LiFePO4/C复合材料

- 5.4 磷酸亚铁锂10公斤级生产小试

- 5.4.1 原料、设备和工艺路线

- 5.4.2 球磨工艺和喷雾干燥工艺改进

- 5.4.3 炉内气氛调节

- 5.4.4 合成产物的物理特性和电化学性能

- 5.5 磷酸亚铁锂的100公斤级试生产

- 4的制备'>5.5.1 试生产LiFePO4的制备

- 5.5.2 100公斤试生产产品的性能表征

- 5.5.3 在锂离子电池上的应用

- 5.6 本章小结

- 第6章 全文结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 博士期间完成的论文与专利

### 相关论文文献

- [1].铝包覆钛白粉水分散稳定性研究[J]. 化工管理 2019(36)

- [2].包覆可剥离热塑性防护层管材（包覆管）的发展与应用[J]. 建设科技 2019(23)

- [3].增材用铝粉表面的包覆改性研究[J]. 爆破器材 2020(01)

- [4].机械包覆纱捻度探讨[J]. 山东纺织经济 2020(04)

- [5].机舱设备或管路绝热包覆到220℃还是60℃？[J]. 中国船检 2020(09)

- [6].高软化点包覆沥青的制备与表征[J]. 应用化工 2020(10)

- [7].无机包覆钛白粉研究进展及发展趋势[J]. 无机盐工业 2020(10)

- [8].包覆性材料的研究进展[J]. 浙江冶金 2016(Z2)

- [9].钛白粉无机包覆改性现状及发展趋势[J]. 无机盐工业 2017(05)

- [10].电石表面有机包覆技术的研究[J]. 合成材料老化与应用 2014(05)

- [11].日本东华隆公司与维美德联手推出现场包覆业务[J]. 中华纸业 2014(23)

- [12].酚醛包覆红磷的稳定化研究[J]. 四川化工 2015(04)

- [13].造型粉的包覆度与其表面张力和表面积的关系[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [14].高强包覆纱特种篷盖织物的设计与开发[J]. 产业用纺织品 2020(09)

- [15].利用升华物质2,4,6-三异丙基-1,3,5-三氧杂环己烷作模板剂制备聚苯胺包覆的中空硫电极材料[J]. 电化学 2019(06)

- [16].三聚氰胺甲醛树脂包覆红磷的制备及其稳定性研究[J]. 塑料工业 2020(03)

- [17].一种可原位修复和循环使用的包覆涂层材料及其耐蚀性能研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [18].多饰纱家纺包覆绳包覆技术探讨[J]. 上海纺织科技 2019(03)

- [19].沭阳包覆纱的“聚”变[J]. 中国纺织 2017(12)

- [20].小型包覆纱机研发[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(04)

- [21].维美德与日本东华隆联手推出现场包覆业务[J]. 造纸信息 2015(01)

- [22].钛包覆对钴酸锂电性能的影响[J]. 电子制作 2013(05)

- [23].玻璃包覆层对钴基玻璃包覆微细丝拉伸强度的影响[J]. 有色金属 2011(01)

- [24].氧化亚硅负极材料的碳包覆改性研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [25].沭阳县包覆纱产业园荣获江苏省“中小企业产业集聚示范区”称号[J]. 纺织报告 2015(03)

- [26].包覆工艺对高强弹性包覆纱的拉伸性能影响[J]. 现代纺织技术 2015(05)

- [27].复合包覆技术在海港工程中的防腐蚀应用[J]. 腐蚀与防护 2013(01)

- [28].磷酸铝纳米包覆对三元材料性能的影响[J]. 化工新型材料 2013(06)

- [29].真丝/氨纶包覆丝的包覆度对其力学性能的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [30].二氧化钛包覆水性铝颜料的制备及表征[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1714d6afc1c1c1ff4b7be558.html