# 基于空中运动平台的数据链技术研究

### 论文摘要

为了满足各战场用户大容量信息共享和传输需要,数据链系统已成为不可缺少的部分。特别是随着一大批先进无人机、直升机等装备部队,研究一种适合空中运动平台之间,具有高灵活性、高带宽、支持IP的机载数据链系统具有重要的意义。本文将在分析外军数据链研究成果和现有机载数据链存在的问题的基础上,结合全球信息栅格（GIG）系统,给出机载数据链的总体设计构想和设计要求,然后采取自顶向下的方法介绍和研究数据链各层的设计方案。首先,提出了层次化的网络体系结构,将其划分为互联网层和数据链层两部分,并给出了在互联网层中建议采用的部分协议;在分析系统组网要求的基础上,讨论了现有数据链多址接入方案的优缺点,提出了一种适合机载数据链组网要求的多址接入方案——基于信道统计和业务优先级的多址接入方案,并对该方案做了详细分析;其次,研究了机载数据链的波形设计方案。通过分析现有数据链波形设计方案,提出了机载数据链波形设计整体要求,在此基础上给出了系统的帧结构设计方案;最后,详细研究了物理层多载波调制技术。在分析、对比三种多载波CDMA的基础上,选择MT-CDMA方案作为机载数据链的候选方案;结合机载数据链的工作场景,通过理论推导和Matlab仿真,详细分析了MT-CDMA方案在存在频率偏移信道条件下的性能;将此结果与其他多载波方案作比较,证明了MT-CDMA在机载数据链系统中的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要工作及内容安排

- 第2章 机载数据链组网方案分析

- 2.1 系统总体设计要求

- 2.2 机载数据链总体架构

- 2.3 机载数据链网络体系结构

- 2.4 多址接入方案设计

- 2.4.1 信道接入设计的需求

- 2.4.2 现有几种信道接入方式的优缺点

- 2.4.3 基于信道统计和业务优先级的多址接入

- 2.5 本章小结

- 第3章 机载数据链的波形设计

- 3.1 波形设计概述

- 3.2 帧结构分析与设计

- 3.3 多载波CDMA 方案

- 3.3.1 OFDM 与多载波CDMA

- 3.3.2 三种多载波方案的对比

- 3.3.3 本课题中方案的选择

- 3.4 本章小结

- 第4章 MT-CDMA 在机载数据链中的性能分析

- 4.1 系统模型

- 4.1.1 发射机描述

- 4.1.2 接收机描述

- 4.1.3 相关器输出

- 4.2 信道模型

- 4.2.1 多普勒效应

- 4.2.2 频率偏移模型

- 4.3 在频率偏移情况下MT-CDMA 的性能分析和仿真

- 4.3.1 相关器输出项

- 4.3.2 频率偏移条件下子载波的期望信号

- 4.3.3 相同扩频码条件下的IS-SUI 分析

- 4.3.4 不同扩频码条件下的IS-SUI 分析

- 4.3.5 系统性能分析

- 4.3.6 频率偏移条件下的仿真分析

- 4.4 与其他方案性能比较

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].卫星通信在数据链系统中的应用研究及启示[J]. 舰船科学技术 2020(07)

- [2].卫勤数据链系统设计与集成[J]. 指挥信息系统与技术 2018(06)

- [3].数据链系统在军事发展中的应用研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(11)

- [4].数据链系统设计与运用中的重点问题[J]. 指挥信息系统与技术 2017(06)

- [5].基于排队论模型的轮询协议数据链系统时延分析[J]. 火力与指挥控制 2017(03)

- [6].数据链系统通用建模与仿真框架[J]. 指挥控制与仿真 2016(04)

- [7].民机数据链系统的设计考虑[J]. 科技创新导报 2015(22)

- [8].机载数据链系统校验原理[J]. 中国新通信 2020(05)

- [9].数据链系统综合测试技术研究综述[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(07)

- [10].一种数据链系统动态入网设计方法及其应用[J]. 电子世界 2019(22)

- [11].无线数据链系统地面射频收发技术的研究[J]. 无线电工程 2015(09)

- [12].战救数据链系统构建与实现[J]. 人民军医 2011(12)

- [13].大型机载数据链系统箱内测试的研究与实现[J]. 计算机测量与控制 2011(12)

- [14].无人机数据链系统介绍[J]. 科技信息 2009(01)

- [15].对数据链系统效能评估模型的研究[J]. 舰船电子对抗 2009(03)

- [16].一体化的数据链系统仿真架构设想[J]. 电讯技术 2008(11)

- [17].TDMA数据链系统定位导航设计与应用[J]. 电子世界 2016(15)

- [18].数据链系统罩外辐射功率测量方法研究[J]. 航空兵器 2014(03)

- [19].数据链系统消息管理模型[J]. 计算机工程 2012(06)

- [20].数据链系统的航迹关联方法[J]. 现代电子技术 2011(09)

- [21].机载协同数据链系统现状与未来[J]. 国际航空 2010(07)

- [22].靶用型无人机的数据链系统实现[J]. 四川兵工学报 2009(11)

- [23].卫勤模拟训练数据链系统初探[J]. 东南国防医药 2008(05)

- [24].机载通信数据链系统隐身技术研究[J]. 航空精密制造技术 2017(06)

- [25].小型无人直升机点对点数据链系统设计[J]. 自动化与仪表 2014(11)

- [26].数据链系统中微型温度控制电路的研制[J]. 通信电源技术 2014(05)

- [27].美国第四代战斗机机载数据链系统的现状与未来[J]. 国际航空 2008(05)

- [28].面向复杂数据链装备的新型故障诊断技术研究[J]. 现代导航 2019(03)

- [29].地空数据链系统在航空运行中的应用研究[J]. 科技展望 2014(10)

- [30].基于排队论的数据链系统信息传输时间延迟分析[J]. 计算机科学 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/171506d766b693022b3a38d3.html