# 两种丁二酸丁二醇共聚酯基共混物相容性与结晶行为的研究

### 论文摘要

本论文采用溶液共混的方法,利用共混组分之间的氢键相互作用力,设计制备了两种相容的结晶/非晶共混物。用差示扫描量热（DSC）、偏光显微镜（POM）和广角X射线衍射（WAXD）的手段研究了共混物相容性以及结晶行为。1.聚丁二酸/对苯二甲酸-丁二醇酯（PBST）/酚氧树脂（phenoxy）共混物相容性与结晶行为的研究用氯仿作为共溶剂制备了PBST/phenoxy共混物,通过DSC测试了共混物的玻璃化转变温度（Tg）,共混物在所有组成范围内均呈现单一的共混组分依赖的Tg,表明共混物在所有组成范围内是相容的。非等温熔体结晶过程中,峰值温度和结晶焓值的都随着phenoxy的加入而降低。等温结晶结果表明,PBST的结晶速率随着温度升高和phenoxy的含量的增加而降低,但phenoxy的加入并没有改变PBST的结晶机理。另外WAXD实验结果表明,phenoxy的加入并没有改变PBST的晶型,但降低了PBST的结晶度。2.聚丁二酸/己二酸-丁二醇酯（PBSA）/单宁酸（TA）共混物相容性与结晶行为的研究用1,4-二氧六环作为共溶剂,制备了PBSA与TA的完全可生物降解共混物。共混物在所有组成范围内均呈现单一的共混组分依赖的Tg,表明共混物在所有组成范围内是相容的。非等温熔体结晶过程中,结晶峰值温度和结晶焓值都随着TA的加入而降低,结晶峰半高宽增大,都表明了TA的加入阻碍了PBSA的结晶。等温结晶结果表明,PBSA的结晶速率随着温度升高和TA的加入而降低,但TA的加入并没有改变PBSA的结晶机理。POM实验结果表明,TA的加入降低了PBSA的成核密度,阻碍的PBSA的结晶。另外,TA的加入没有改变PBSA的晶型。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 生物降解高分子材料的概述

- 1.1.1 生物降解高分子材料应用背景

- 1.1.2 生物降解高分子材料的分类

- 1.2 PBS及其共聚物的概述

- 1.2.1 PBS均聚物的概述

- 1.2.2 PBS脂肪族共聚物的制备与表征

- 1.2.3 PBS芳香族共聚物的制备与表征

- 1.3 聚合物共混物的概述

- 1.3.1 聚合物共混物的分类

- 1.3.2 聚合物共混物相容性的概述

- 1.3.3 生物降解高分子结晶/非晶共混物的研究进展

- 1.4 本课题的研究意义及创新点

- 参考文献

- 第2章 聚丁二酸/对苯二甲酸-丁二醇酯（PBST）/酚氧树脂（phenoxy）共混物相容性与结晶行为的研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 样品来源和制备

- 2.2.2 测试方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PBST/phenoxy共混体系相容性

- 2.3.2 PBST/phenoxy共混体系结晶行为

- 2.4 本章小结

- 第3章 聚丁二酸/己二酸-丁二醇酯（PBSA）/单宁酸（TA）共混物相容性与结晶行为的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 样品来源和制备

- 3.2.2 测试方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 PBSA/TA共混体系相容性

- 3.3.2 PBSA/TA共混体系结晶行为

- 3.4 本章小结

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].全球可生物降解高分子生产及消费情况[J]. 精细与专用化学品 2008(21)

- [2].华南理工大学研究开发生物降解高分子防污材料[J]. 聚氨酯工业 2017(02)

- [3].生物降解高分子与先进药物递送系统[J]. 中国材料进展 2015(03)

- [4].生物降解高分子材料的研究现状及应用前景[J]. 农业与技术 2014(09)

- [5].生物降解高分子复合发泡材料的制备方法[J]. 现代化工 2009(S1)

- [6].生物降解高分子研究进展[J]. 广东化工 2014(20)

- [7].生物降解高分子缓控释肥在番茄上的应用研究[J]. 广东农业科学 2016(04)

- [8].生物降解高分子缓释肥在多金属污染土壤中的固定化研究[J]. 广东农业科学 2018(03)

- [9].生物降解高分子/层状硅酸盐复合材料研究进展[J]. 塑料 2010(02)

- [10].生物降解高分子/羟基磷灰石复合材料研究进展[J]. 高分子通报 2009(04)

- [11].生物降解高分子材料及其应用研究[J]. 科技风 2020(08)

- [12].生物降解高分子材料研究进展[J]. 工程塑料应用 2010(02)

- [13].环境友好型聚合物基复合材料的研究进展[J]. 广州化工 2016(04)

- [14].生物降解高分子——一类重要的生物材料 1.脂肪族聚酯的本体改性[J]. 高分子通报 2011(10)

- [15].生物降解高分子/笼型倍半硅氧烷纳米复合材料的制备、结晶行为与性能研究进展[J]. 高分子通报 2013(04)

- [16].醋酸纤维素的降解及其影响因素研究进展[J]. 塑料工业 2020(08)

- [17].组织工程用可生物降解聚合物多孔支架制备方法研究进展[J]. 高分子通报 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1720bd44974d2aa4b8dbaf66.html