# 地下工程施工安全风险管理系统研究

### 论文摘要

地下工程项目在施工的过程中,存在多种风险,而且有些风险是潜在的、不易识别的。在施工过程中,由于工程安全管理不善而引起的安全事故层出不穷,事故的产生必然导致重大的经济损失和社会影响。地下工程的安全风险管理是地下空间发展以及轨道交通建设所面临的核心技术难题,在地下工程施工中,实施有效的风险管理,对施工过程进行风险评估,从而构建安全风险管理系统显得尤为重要。将风险管理应用于地下工程施工建设中,认清地下工程有关的风险要素,从而构建安全管理指标体系,并在此基础上构建地下工程施工安全风险管理系统,有利于提高建设参与方的风险管理意识和风险管理能力,减少或避免施工阶段可能产生的安全隐患和损失。本文在对风险管理理论与风险分析方法研究的基础上,针对地下工程的特点,从地下工程施工风险发生的机理出发,结合风险核对表、故障树法等多种风险识别方法,从而建立地下工程施工安全风险指标体系。指标的建立以地下工程施工作业阶段为重点,从地下工程安全风险管理的不同角度构建。鉴于国内目前还没有足够的施工安全灾害数据的情况,选用层次分析法与模糊理论综合评估地下工程施工安全风险发生的概率,构建基于层次模糊综合评判的地下工程施工安全风险评估模型。在以上工作的基础上,构建地下工程施工安全风险管理系统。系统以ESRI的ArcGIS Engine为开发平台,与地理信息系统有机结合,利用Microsoft Access数据库进行后台管理,设计并实现系统。系统包括风险识别、风险评估、指标体系更新和施工动态监控四大模块。并对汉阳港区铁路隧道工程施工安全风险管理进行应用研究。在施工前建立相应的动态前瞻性系统,可以对各个施工过程潜在风险源进行科学的分析,并在施工过程中结合监测信息,完善指标体系,继而辅助安全预测,及早识别风险源和不确定因素,以便于采取相应的安全措施,有效地降低风险带来的损失,预防、预测和控制事故的发生,从而实现动态管理和信息化施工。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景、目的及意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究目的及意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 风险管理研究现状

- 1.2.2 地下工程风险管理研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 第2章 风险管理

- 2.1 风险的概念

- 2.2 风险管理的基本内容

- 2.2.1 风险管理的定义

- 2.2.2 风险管理的过程

- 2.2.3 风险分析的主要方法

- 2.3 地下工程安全风险管理

- 2.3.1 地下工程风险的定义

- 2.3.2 地下工程风险的属性及发生机理

- 2.3.3 地下工程风险管理流程

- 2.4 地下工程实行安全风险管理的重要意义

- 第3章 地下工程施工安全风险分析

- 3.1 地下工程施工安全风险因素与分类

- 3.1.1 地下工程施工安全风险因素

- 3.1.2 地下工程施工安全风险的分类

- 3.2 地下工程施工安全风险分析流程

- 3.2.1 地下工程施工安全风险识别

- 3.2.2 地下工程施工安全风险评估

- 3.2.3 地下工程施工安全风险控制

- 第4章 地下工程施工安全风险指标体系与评估模型

- 4.1 地下工程施工安全风险指标体系

- 4.1.1 地下工程施工环境风险指标

- 4.1.2 地下工程施工技术风险指标

- 4.1.3 地下工程施工期施工风险指标

- 4.1.4 地下工程施工期施工管理风险指标

- 4.1.5 地下工程施工管理人员风险指标

- 4.1.6 地下工程施工安全管理风险指标

- 4.2 地下工程施工风险评估模型的建立

- 4.2.1 因素集与评价集的建立

- 4.2.2 安全风险因素关联度的确定

- 4.2.3 风险指标权重的确定

- 4.2.4 单因素模糊评价

- 4.2.5 多级模糊综合评价

- 4.3 地下工程施工安全风险水平综合评价

- 第5章 地下工程施工安全风险管理系统研究

- 5.1 地下工程施工安全风险管理系统的设计与开发

- 5.1.1 系统设计目标和总体结构

- 5.1.2 系统功能框架设计

- 5.2 汉阳港区铁路隧道工程施工安全风险管理应用研究

- 5.2.1 工程概况

- 5.2.2 工程施工风险识别

- 5.2.3 工程施工风险因素权重

- 5.2.4 工程施工风险等级模糊估计

- 5.2.5 工程施工风险控制

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].现阶段房建施工安全风险管理与防范措施的分析[J]. 门窗 2019(17)

- [2].基于模糊理论的隧道施工安全风险因素控制[J]. 技术与市场 2020(02)

- [3].建设工程项目施工安全风险管理实证研究[J]. 价值工程 2020(08)

- [4].装配式建筑在设计过程中的施工安全风险控制分析[J]. 建筑技术开发 2020(05)

- [5].高速公路桥梁工程关键工序施工安全风险致因分析[J]. 智能城市 2020(09)

- [6].基于云计算的隧道施工安全风险控制系统研究[J]. 西部交通科技 2020(01)

- [7].公路桥梁施工安全风险控制技术研究[J]. 西部交通科技 2020(01)

- [8].高速公路桥隧工程关键工序施工安全风险致因分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(01)

- [9].高速公路桥梁施工安全风险评价及改进[J]. 智能城市 2020(10)

- [10].高速公路施工安全风险评价中多因耦合机理的应用[J]. 工程建设与设计 2020(13)

- [11].半移动式破碎站移设施工安全风险分析[J]. 建筑 2020(16)

- [12].谈高层建筑施工安全风险及管控措施[J]. 中国住宅设施 2020(08)

- [13].装配式建筑施工安全风险评价及管理措施[J]. 砖瓦 2020(09)

- [14].基于模糊理论的公路装配式构件施工安全风险研究[J]. 天津建设科技 2020(05)

- [15].地铁施工安全风险巡视组织与实施[J]. 土木工程与管理学报 2018(06)

- [16].装配式建筑施工安全风险优化模型研究[J]. 建筑技术 2019(08)

- [17].房屋建筑工程施工安全风险的成因和管理措施[J]. 山西建筑 2016(33)

- [18].建设项目施工安全风险耦合及其应对——基于人因视角[J]. 安全与环境工程 2016(06)

- [19].住宅项目施工安全风险管理探微[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(03)

- [20].交通机电工程施工安全风险管理分析[J]. 建材与装饰 2017(15)

- [21].浅析机电安装工程项目施工安全风险管理[J]. 智能城市 2017(05)

- [22].加强建筑工程施工安全风险管理探究[J]. 建材与装饰 2017(24)

- [23].基于未确知测度的装配式建筑施工安全风险评价[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版) 2017(04)

- [24].扣件式钢管脚手架施工安全风险识别分析与控制[J]. 建筑安全 2017(08)

- [25].论隧道施工安全风险与施工管理[J]. 中国标准化 2017(18)

- [26].论隧道施工安全风险与施工管理[J]. 低碳世界 2016(05)

- [27].机电安装工程施工安全风险管理对策探索[J]. 产业与科技论坛 2015(19)

- [28].建筑施工安全风险及管理措施[J]. 江西建材 2013(06)

- [29].建筑施工安全风险及评价管理[J]. 建材与装饰 2020(11)

- [30].建设施工安全风险与隐患标准化管理[J]. 建筑安全 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1727e953e3e7e072de07eba9.html