# 高填方涵洞选址选型及地基承载力探讨

### 论文摘要

目前,由于对高填方涵洞的涵-土相互作用机理认识不足,设计人员未能充分考虑地形和地基条件等因素对涵洞受力的影响以及高路堤下涵洞基础的埋深效应和地基承载力的修正,对地基承载力提出了过高的要求。一方面造成经济浪费,另一方面使涵顶应力集中现象加剧,给构造物带来安全隐患。本文针对上述问题,结合现场测试、数值模拟和理论分析研究了高填方涵洞受力与位移的变化规律,讨论了填土高度、边界条件、地基条件等因素对涵洞结构受力和位移的影响。根据不同的地形条件,结合理论分析和数值模拟对高路堤下涵洞的选址和选型进行了系统研究,分析了地基受力和变形特性及其影响因素。考虑涵洞基础的埋深效应,对涵洞地基承载力进行修正,确定了涵洞地基处理的范围,同时对不同地基处理方法的效果进行了对比分析。研究结果表明,涵洞的选址和选型应综合考虑地基条件、边界条件和偏载效应的影响。地基刚度和沟谷宽度越大,涵顶土压力越大;涵洞偏载效应越明显,涵底差异沉降越大。涵洞应避免直接设于坚硬土层或半硬半软地基上,同时应考虑沟谷中非对称设涵对涵洞结构受力的影响。涵洞基底平均压力与其外侧相同标高下路基基底压力相差不大,地基设计时可按两者相等考虑。涵洞地基处理后的承载力应考虑深度和宽度修正,地基处理宽度可取3倍涵体宽度。本文研究成果对山区高速公路高填方涵洞的选址、选型及地基设计具有重要的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 涵洞选址选型与地基承载力研究的意义

- 1.2 山区软土特征与涵洞选型选址研究现状

- 1.3 涵洞地基承载力与地基处理技术研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 涵洞选址

- 2.1 涵洞设置

- 2.2 涵洞选址

- 2.3 本章小结

- 3 涵洞选型

- 3.1 洞口选型

- 3.2 基础选型

- 3.3 涵体选型

- 3.4 本章小结

- 4 地基承载力确定

- 4.1 地基承载力理论研究

- 4.2 地基承载力修正探讨

- 4.3 本章小结

- 5 涵洞地基处理

- 5.1 地基处理范围确定

- 5.2 地基处理效果对比

- 5.3 扇子沟涵洞的地基处理方法探讨

- 5.4 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 本文结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录:作者攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].浅谈高填方涵洞处理方法[J]. 技术与市场 2020(04)

- [2].浅谈高填方地基处理的施工技术及质量控制要点[J]. 四川水泥 2020(04)

- [3].浅谈高填方土石方工程的施工组织管理[J]. 四川建材 2020(05)

- [4].高填方涵洞结构荷载控制方式分析[J]. 交通世界 2020(17)

- [5].高填方土体沉降监测系统[J]. 四川建筑 2020(04)

- [6].高填方湿陷性黄土地区铁路梁场地基处理研究[J]. 建筑技术开发 2020(18)

- [7].某高填方砂堤位移较大段加固方案分析[J]. 中国水运(下半月) 2017(04)

- [8].超高填方和拦渣坝变形监测技术[J]. 山西建筑 2015(15)

- [9].复杂深部位移曲线的变形特征分析[J]. 水利科技与经济 2016(02)

- [10].降雨对沟谷状黄土高填方地基增湿影响研究[J]. 岩土工程学报 2020(05)

- [11].高填方涵洞地基承载力与稳定性及确定方法[J]. 科学技术与工程 2020(12)

- [12].山区斜坡高填方挡墙设计研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [13].高铁站前广场高填方施工技术研究[J]. 低碳世界 2019(05)

- [14].高填方涵洞地基的处理技术分析[J]. 江西建材 2015(15)

- [15].高填方地基的蠕变沉降计算方法[J]. 岩土力学 2015(S1)

- [16].探讨公路高填方滑坡处治技术[J]. 企业技术开发 2014(11)

- [17].高填方涵洞土体压力分析[J]. 山西建筑 2014(21)

- [18].高速公路高填方涵洞加筋桥减载施工法[J]. 低温建筑技术 2014(06)

- [19].高速公路高填方涵洞加筋减载设计方法介绍[J]. 公路交通技术 2014(05)

- [20].山区公路高填方涵洞的设计问题[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(01)

- [21].仁赤高速高填方涵洞设计与常见问题处治[J]. 山西建筑 2012(14)

- [22].高填方涵洞结构型式优化设计研究[J]. 黑龙江交通科技 2011(10)

- [23].浅析提高铁路高填方涵洞稳定性的措施[J]. 科技风 2010(06)

- [24].浅析路基高填方病害及控制措施[J]. 硅谷 2009(01)

- [25].综合测试方法在高填方强夯地基处理效果检测中的应用[J]. 科技经济导刊 2020(07)

- [26].水洛变电站高填方地基沉降特征研究[J]. 路基工程 2020(03)

- [27].机场高填方工程土基下沉防治措施研究[J]. 价值工程 2019(19)

- [28].黄土高填方工程监测信息可视化[J]. 系统仿真学报 2017(12)

- [29].基于固结理论的黄土高填方的文献综述[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(13)

- [30].高填方工程监测信息化集成技术研究[J]. 工程勘察 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1752e4408e68efd13b4aa8ad.html