# 面向网络的移动机械手遥操作控制技术研究

### 论文摘要

基于遥操作技术的移动机械手在空间探索、深海勘探和危险环境作业等领域具有不可替代的作用。互联网的飞速发展和普及以及传输速度的不断提高为移动机械手遥操作提供了廉价而便捷的通讯手段,而基于互联网的遥操作技术进一步拓展了移动机械手的应用范围,在远程医疗、设备共享和远程教学等方面显示了其优越性。本文对基于互联网的移动机械手远程控制系统进行了深入的研究,适应互联网的特点,建立了基于浏览器的多层分布式移动机械手远程控制系统实验平台。本文首先对移动机械手硬件实验平台进行了调试和完善。在此硬件平台上建立了基于网络的控制系统软件平台,实现了基于浏览器的运动控制和多传感器的数据接收。采用Java Applet、JSP和JavaBean技术,通过合理设计服务器端控制网页和Java程序,实现了移动机械手状态的图像监视,直接行为的控制,移动机械手传感器参数的获取以及网络时延的监控。本文建立了移动机械手的运动学模型和逆运动学模型,并利用BP神经网络对移动机械手的末端轨迹跟踪进行了仿真。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 国外的发展状况

- 1.3 国内的发展状况

- 1.4 目前对于机器人遥操作研究的几个方面

- 1.5 移动机械手本地化控制的研究

- 1.6 非完整系统控制

- 1.7 本文主要研究工作

- 第二章 移动机械手系统平台的简介与调试

- 2.1 移动机械手的硬件结构简介

- 2.1.1 AS-R 移动小车的简介

- 2.1.2 机械手的简介

- 2.2 移动机械手本地化控制的调试

- 2.2.1 AS-R 移动小车的调试

- 2.2.2 机械手的调试

- 第三章 基于J2EE 的移动机械手网络控制系统实验平台

- 3.1 J2EE 的简介

- 3.2 系统的软件构架

- 3.3 系统的软件实现过程

- 3.3.1 利用JSP 和Struts 技术实现Web 服务器

- 3.3.2 利用EJB（Enterprise JavaBean）技术实现机械手遥操作应用服务器

- 3.3.3 利用JNI 实现移动机械手本地控制

- 3.4 移动机械手系统的网页控制系统的页面设计

- 3.4.1 首页面的设计

- 3.4.2 控制页面的设计

- 3.4.3 最终效果图

- 第四章 关于测试网络延时的 Applet 实现

- 4.1 图表的实现 Swing

- 4.1.1 关于Swing

- 4.1.2 Swing 的代码实现

- 4.2 利用URL 类测量网络延时

- 4.2.1 网络编程URL 类的使用目的

- 4.2.2 URL 的代码实现

- 4.3 利用数据结构存储测量数据

- 4.3.1 关于数据结构：ArrayList、LinkedList

- 4.3.2 数据结构的代码实现

- 4.4 利用多线程实现动态打印图表

- 4.4.1 Java 的多线程的使用目的

- 4.4.2 多线程绘制图表的代码实现

- 4.5 利用多线程实现鼠标触发的监听

- 4.6 实验结果

- 第五章 利用JNI 获取传感器测试数据

- 5.1 移动机械手的传感器系统

- 5.1.1 声纳传感器

- 5.1.2 PSD 红外传感器

- 5.2 关于利用JNI 测试参数的代码实现

- 5.2.1 JNI 的代码实现

- 5.3 实验数据

- 第六章 移动机械手的运动学建模

- 6.1 移动机械手的运动学问题

- 6.2 移动机械手的几何模型

- 6.3 移动机械手的统一运动学模型的建立

- 6.4 机械手的逆运动学模型

- 第七章 机械手轨迹规划中的BP 神经网络方法及仿真

- 7.1 机械手轨迹规划

- 7.2 关节变量轨迹控制多项式

- 7.3 BP 神经网络

- 7.4 仿真过程与结果

- 第八章 结论与展望

- 参考文献

- 发表论文与科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三自由度移动机械手远程智能控制方法仿真[J]. 计算机仿真 2017(03)

- [2].水产养殖用水下移动机械手的耦合动力学分析[J]. 机械设计 2012(02)

- [3].2杆轮式移动机械手运动学、动力学、稳定性研究[J]. 天津工业大学学报 2010(06)

- [4].全方位移动机械手运动控制Ⅰ——建模与控制[J]. 机械工程学报 2009(01)

- [5].全方位移动机械手运动控制Ⅱ——鲁棒控制[J]. 机械工程学报 2009(01)

- [6].移动机械手主动防碰撞控制系统研究——基于多传感信息融合[J]. 农机化研究 2019(11)

- [7].基于旋量理论的移动机械手建模及轨迹跟踪[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [8].五自由度移动机械手的动力学建模与仿真[J]. 机械制造与自动化 2018(06)

- [9].具有图像传输功能的移动机械手控制系统设计[J]. 自动化技术与应用 2018(01)

- [10].广义加权最小二乘法在移动机械手上的应用[J]. 电子技术 2013(02)

- [11].多重柔性下轮式悬架移动机械手载体驱动力分析[J]. 制造业自动化 2013(14)

- [12].超声波绝对定位的全方位移动机械手导航研究[J]. 西安交通大学学报 2008(03)

- [13].移动机械手的T-S模糊控制系统[J]. 计算机工程与应用 2011(18)

- [14].移动机械手的稳定性及补偿方法现状与发展趋势[J]. 机电产品开发与创新 2008(02)

- [15].基于模糊PID的悬架移动机械手研究与仿真[J]. 计算机仿真 2014(03)

- [16].移动机械手作业过程的阻抗控制[J]. 煤矿机械 2015(07)

- [17].基于项目化学习的STEAM教育实践——以“移动机械手及其控制”项目为例[J]. 教育信息技术 2019(Z2)

- [18].移动机械手鲁棒自适应模糊控制[J]. 控制与决策 2010(03)

- [19].移动机械手控制研究进展[J]. 科技创新与应用 2015(24)

- [20].非完整移动机械手鲁棒自适应模糊控制[J]. 控制工程 2011(01)

- [21].冰箱生产线套箱线体改造方案[J]. 日用电器 2017(04)

- [22].轮式移动机械手抓取空间求取[J]. 邯郸职业技术学院学报 2015(04)

- [23].基于动力学研究的5自由度机械手杆长优化设计[J]. 高技术通讯 2014(12)

- [24].移动机械手运动/力鲁棒自适应轨迹跟踪[J]. 控制与决策 2010(01)

- [25].一种微细零件上下料机械手的设计与仿真[J]. 计算机仿真 2010(02)

- [26].移动机械手布局设计的研究[J]. 现代制造技术与装备 2009(06)

- [27].移动机械手的布局设计与实现[J]. 天津工程师范学院学报 2008(04)

- [28].风机叶片打磨机器人的动力学控制[J]. 机械设计 2011(06)

- [29].6自由度轮式悬架柔性单杆移动机械手动力学研究与仿真[J]. 机械设计 2009(10)

- [30].远程遥控移动机械手的可视化实时控制[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/175ee04425f384e479860380.html