# 碳纳米管/聚合物复合材料的热敏电阻特性研究

### 论文摘要

聚合物PTC材料是一种对温度非常敏感的材料,其被广泛应用于过流保护、自控温等领域。由于其对温度敏感的特性,已越来越引起人们的重视。目前,商品化的热敏电阻主要是以炭黑（CB）填充高密度聚乙烯（HDPE）制得的复合材料热敏电阻。在特定温度时,HDPE的结晶区开始熔化,从而导致基体的体积膨胀,进而导致由CB形成的导电网络的断裂,因此,电阻出现急剧增加（PTC效应）。虽然CB/HDPE热敏电阻已被广泛应用了数十年,但是仍然面临挑战。高的填料用量（20wt%-30wt%）和耐热性差是限制其发展的两个重要瓶颈。这主要是由于CB的低导电性和较差的热稳定性所导致的。以上缺点严重限制了CB/HDPE热敏电阻在某些领域的应用,例如通讯、电力、发电厂等要求热敏电阻具有耐电流、耐电压等特点的领域。碳纳米管（CNT）相比CB具有高导电性、高导热性和高长径比等优点,这些优点对于形成理想的导电网络和获得高性能的热敏电阻是有益的。CNT填充聚合物基体形成复合材料的PTC效应已开展了广泛的研究。本文的目的是通过实验研究探索降低复合材料热敏电阻导电填料的添加量,开发具有耐大电流、耐大电压特性的热敏电阻。本文以CNT为导电填料,以HDPE和聚甲醛（POM）作为基体材料制备功能复合材料以及热敏电阻,研究了CNT/HDPE和CNT/POM热敏电阻的相关技术性能,如PTC效应、电压-电流曲线、阻温曲线和响应速度,以及其与CB/HDPE热敏电阻的对比。首次发现了CNT/HDPE热敏电阻的不动作电压和不动作电流分别为3.9 V和182.9 mA,相比CB/HDPE热敏电阻的不动作电压（1.4 V）和电流（80 mA）分别提高178.5%和128.6%。也就是说碳纳米管基热敏电阻,即使是在较高的外加电压下,仍然可以保持低电阻状态。碳纳米管基热敏电阻的耐电压特性主要归因于CNT导电网络的高导热性,碳纳米管基热敏电阻可以被应用于高功率传输、通信等领域。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 碳纳米管概述

- 1.1.1 碳纳米管分类

- 1.1.2 碳纳米管性能

- 1.1.3 碳纳米管的制备

- 1.1.4 碳纳米管的应用

- 1.2 PTC 材料概述

- 1.2.1 PTC 材料分类

- 1.2.2 聚合物PTC 材料效应产生机制

- 1.2.3 聚合物PTC 材料的应用

- 1.2.4 PTC 热敏电阻

- 1.3 存在的问题

- 1.4 本课题研究的目的和意义

- 1.5 本课题研究内容

- 第二章 原材料及试验方法

- 2.1 实验原料及仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 复合材料和热敏电阻的制备

- 2.2.1 碳纳米管/高密度聚乙烯复合材料的制备

- 2.2.2 石墨化碳纳米管/聚甲醛复合材料的制备

- 2.2.3 热敏电阻的制备

- 2.3 测试与表征

- 2.3.1 复合材料的显微组织观察

- 2.3.2 电学性能测试

- 2.3.3 电压电流特性测试

- 2.3.4 电流时间特性测试

- 第三章 复合材料的电学性能及PTC 效应

- 3.1 碳纳米管的微观结构

- 3.2 碳纳米管/高密度聚乙烯和碳纳米管/聚甲醛复合材料的微观结构

- 3.3 碳纳米管/高密度聚乙烯复合材料的电学性能和PTC 效应

- 3.4 碳纳米管/聚甲醛复合材料的电学性能和PTC 效应

- 3.5 本章小结

- 第四章 碳纳米管/高密度聚乙烯复合材料的电压电流特性

- 4.1 不同碳纳米管含量下CNT/HDPE 复合材料的电压-电流曲线

- 4.2 CNT/HDPE 和CB/HDPE 热敏电阻的电压-电流曲线对比

- 4.3 CNT/HDPE 和CB/HDPE 热敏电阻电流-时间曲线的对比

- 4.4 不同碳管含量热敏电阻在最高点电压下的电流-时间曲线

- 4.5 本章小结

- 第五章 碳纳米管/聚甲醛复合材料的电压电流特性

- 5.1 不同碳纳米管含量的伏安曲线对比

- 5.2 与成品热敏电阻的不动作电流对比

- 5.3 不同电压激发下的电流时间曲线

- 5.4 不同碳纳米管含量CNT/POM 热敏电阻的电流时间曲线

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 作者简介

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/17895d304fac1fcd2c7c5a56.html