# 6＂井眼水平井井眼轨迹控制研究

### 论文摘要

水平井技术于20世纪20年代提出,40年代付诸实施,80年代相继在美国、加拿大、法国等国家得到广泛工业化应用,并由此形成一股研究、应用水平井技术的高潮,石油行业对钻井技术低成本、低污染、精确轨迹、高产量的技术需求,促使水平井数量逐年增长。本文以岩石力学理论为基础,结合冀东油田实际井眼,研究了6〞井眼水平井钻具组合力学分析及造斜性能评价;水平段井眼轨迹技术;同时通过现场试验形成一套6〞井眼水平井钻井工艺技术通过理论分析、软件开发和实际试验研究:设计了能满足6〞井眼水平井钻具组合,滑动钻进与旋转钻进方式的优化,达到轨迹控制、井下安全与钻井速度的统一;明确了探油顶角度的一般方法,提出了微增斜复合钻进探油顶的新观点,形成了适合于复杂断块油藏水平井井眼轨迹控制和地质导向新理念;

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第一章 前言

- 1.1 钻井设备

- 1.2 井身结构设计

- 1.3 钻具组合设计

- 第二章 6〞井眼水平井钻具组合及造斜性能评价

- 2.1 下部钻具非线性静力学模型

- 2.1.1 坐标系和单元位移

- 2.1.2 单元几何方程和物理方程

- 2.1.3 单元平衡方程和刚度矩阵

- 2.2 钻柱接触非线性分析

- 2.2.1 间隙元的物理特性和应变

- 2.2.2 间隙元的平衡方程式

- 2.3 下部钻具纵横弯曲有限元分析

- 2.3.1 XOZ 平面内纵向弯曲几何刚度阵

- 2.3.2 钻具纵横弯曲分析的有限元方程式

- 2.4 钻具组合造斜能力评估

- 2.5 复合驱动钻进时井眼扩大率的影响分析

- 2.5.1 6〞井眼水平井下部钻具组合设计与应用

- 2.5.2 6″井眼水平井钻柱力学分析及通过能力计算

- 2.5.3 钻具通过能力分析与评价

- 2.6 转盘最大转速和钻具疲劳强度的分析与计算

- 2.6.1 6″井眼水平井钻柱疲劳强度分析

- 第三章 6〞井眼水平段轨迹控制技术

- 3.1 优化剖面设计

- 3.1.1 造斜工具的优选及造斜率的预测

- 3.1.2 井底预测技术及数据实时综合分析

- 结论与认识

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].水平井射孔技术的现场应用[J]. 化工管理 2020(02)

- [2].黄54水平井区见水油井治理对策探讨[J]. 石油化工应用 2020(03)

- [3].海上水平井固井技术浅析[J]. 化工管理 2020(11)

- [4].长水平段水平井设计与施工难点及对策[J]. 石油和化工设备 2020(04)

- [5].一种新型水平井堵水用水包油型堵剂的研制[J]. 内江科技 2020(06)

- [6].勘探水平井地质导向难点及对策分析[J]. 石油地质与工程 2020(03)

- [7].水平井安全施工隐患与技术对策探讨[J]. 石油和化工设备 2020(07)

- [8].水平井施工中常见隐患与对策探析[J]. 西部探矿工程 2020(08)

- [9].特低渗透储层水平井注水开发及其应用分析[J]. 中国石油石化 2017(02)

- [10].鄂尔多斯盆地南部下寺湾蒲家沟水平井部署参数优化研究[J]. 非常规油气 2017(03)

- [11].低效水平井治理的主要做法[J]. 化工管理 2016(14)

- [12].特低渗透储层水平井注水开发及其应用[J]. 化学工程与装备 2016(09)

- [13].苏里格气田二开水平井固井留塞分析与对策[J]. 长江大学学报(自科版) 2015(05)

- [14].分段压裂水平井的温度分布预测模型[J]. 科学技术与工程 2020(29)

- [15].水平井防砂优化技术[J]. 江汉石油科技 2010(02)

- [16].美公司推出新型水平井“套管悬浮装置”提高原油产能[J]. 中国石油企业 2020(05)

- [17].浅谈水平井大斜度测试应用情况[J]. 石化技术 2018(05)

- [18].长水平井注水泥数值模拟研究[J]. 化工管理 2016(35)

- [19].基于支持向量机的声波曲线预测在水平井随钻深度预测中的应用[J]. 物探与化探 2017(02)

- [20].水平井约束的叠前深度偏移技术及应用[J]. 天然气勘探与开发 2017(01)

- [21].水平井注水工艺技术研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(08)

- [22].煤层气复杂结构水平井关键技术探索[J]. 科技视界 2017(06)

- [23].基于C#的水平井牵引器监控系统设计[J]. 仪器仪表与分析监测 2017(03)

- [24].永594井区长6油层组“多层楼”水平井立体开发部署与效果评价[J]. 中国石油石化 2017(10)

- [25].水平井采油技术研究[J]. 石化技术 2017(08)

- [26].扶余油层致密油水平井优化设计及随钻调整技术[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(20)

- [27].渤海湾陆上三维水平井轨迹控制技术[J]. 石化技术 2016(05)

- [28].底水油藏水平井见水规律研究[J]. 化学工程与装备 2016(08)

- [29].大庆致密油水平井经济性开发[J]. 中国科技信息 2014(22)

- [30].压裂水平井渗流理论研究进展[J]. 地质科技情报 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/178aff72a86769850e06d72d.html