# 基于暂态特征自适应的小电流接地系统故障选线

### 论文摘要

我国中低压配电网广泛采用中性点非有效接地方式以提高供电可靠性，但发生单相接地故障后，由于故障电流微弱、电弧不稳定等原因，单相接地故障选线问题一直未能得到有效解决，至今许多变电站仍通过人工拉路法查找故障线路。本文系统讨论了目前国内外各种故障选线算法的基本原理和优缺点，从时域分析了小电流接地系统在发生单相接地故障后出现的稳态和暂态特征，并以目前广泛采用的缆-线混联线路为研究对象，深入讨论了不同结构馈线的暂态频域特征，确定了不同馈线结构系统选定频段（SFB）的计算方法，论证了在SFB范围内故障线路和非故障线路的暂态零序电流极性相反，并指出由暂态频域所得的SFB特性亦适用于稳态过程。在此基础上，本文提出了借助小波包良好的分频特性，综合利用暂态信号的时域特征和频域特征，依据不同运行方式和不同故障条件下表现的不同故障特征，基于现有判据的优缺点，分别设计具有更高针对性和适应度的判据的故障选线新算法。并分析了该算法中需处理的几个关键问题，包括：小波包函数的选取、小波包分解重构中存在的频率混叠和频带错位的处理、采样频率的确定、小波包分解尺度的确定、数据边界的处理、数据窗的选择以及选线算法启动量的确定，有效提高了算法的可靠性。利用Matlab的PSB工具箱搭建了小电流接地系统仿真模型，对各种故障条件进行了大量的仿真实验，结果表明：本文提出的选线方法受故障点位置、故障时刻、接地电阻大小等因素影响较小，具有可靠性高、抗干扰能力强的特点，适用于中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。该方法具有重要的理论意义和一定的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 小电流接地系统单相接地故障选线研究状况

- 1.2.1 利用故障参数的选线方法

- 1.2.1.1 故障电流稳态分量法

- 1.2.1.2 故障电流暂态分量法

- 1.2.1.3 基于现代信号处理技术的故障选线算法

- 1.2.2 外加诊断信号法

- 1.3 单相接地故障选线存在的问题

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 小电流接地系统单相接地故障特征分析

- 2.1 稳态过程分析

- 2.1.1 中性点不接地系统

- 2.1.2 中性点经消弧线圈接地系统

- 2.2 暂态过程分析

- 2.2.1 暂态过程时域特征

- 2.2.2 暂态过程频率特征

- 2.2.2.1 基于线路分布参数的故障模量模型

- 2.2.2.2 小电流接地零序网络暂态相频特性分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 暂态特征自适应的小电流接地故障选线

- 3.1 小波分析基本理论

- 3.1.1 小波变换

- 3.1.1.1 连续小波变换

- 3.1.1.2 离散小波变换

- 3.1.1.3 二进小波变换

- 3.1.2 小波的分解与重构

- 3.1.3 小波包变换理论分析

- 3.1.4 小波混叠现象

- 3.1.4.1 小波混叠的物理本质

- 3.1.4.2 小波包快速算法的频率混叠

- 3.1.4.3 抗混叠措施

- 3.1.4.4 小波变换用于信号的奇异性检测原理

- 3.2 基于小波包分析的故障选线方法

- 3.2.1 选线原理

- 3.2.2 具体选线方案

- 3.2.2.1 中性点不接地系统选线方案

- 3.2.2.2 谐振接地系统选线方案

- 3.2.3 小波函数的选取

- 3.2.4 采样频率的选择

- 3.2.5 小波数据窗的选择

- 3.2.6 边界的处理

- 3.2.7 分解尺度的选择

- 3.2.8 故障选线启动量的选择

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于 MATLAB 的故障选线仿真分析

- 4.1 MATLAB 仿真软件介绍

- 4.2 仿真模型的搭建与计算

- 4.3 仿真实例分析

- 4.3.1 中性点不接地系统

- 4.3.1.1 单相接地故障发生于相电压过峰值

- 4.3.1.2 单相接地故障发生于相电压过零点

- 4.3.2 中性点经消弧线圈接地系统

- 4.3.2.1 故障发生时刻的影响

- 4.3.2.2 接地电阻的影响

- 4.3.3 其它故障条件的仿真

- 4.3.3.1 间歇性电弧故障

- 4.3.3.2 补偿度的影响

- 4.3.3.3 不同故障位置的影响

- 4.3.3.4 不同故障线路的影响

- 4.3.3.5 配电网馈线数的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A

- 附录 B

- 附录 C

- 附录 D

- 附录 E

- 附录 F

- 附录 G

- 附录 H

- 附录 I

- 附录 J

- 附录 K

- 附录 L

- 附录 M

- 附录 N

- 附录 O

- 附录 P

- 个人简历及研究成果

### 相关论文文献

- [1].电容式电压互感器的暂态误差分析及改进措施[J]. 科技创新导报 2009(12)

- [2].电网故障下光伏发电系统暂态特性建模[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [3].电子式电流互感器暂态误差的试验系统研究[J]. 高压电器 2013(01)

- [4].暂态保护用电流互感器设计计算软件的开发[J]. 变压器 2008(03)

- [5].基于暂态特征聚类的家用负荷识别[J]. 电子技术与软件工程 2015(06)

- [6].对特高压直流输电线路电压暂态保护原理简要分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(16)

- [7].应用机电暂态程序判断直流换相失败的分析[J]. 电力与能源 2013(01)

- [8].变压器及其与电流互感器暂态交互作用分析和保护对策[J]. 通讯世界 2017(17)

- [9].基于暂态特征贴近度匹配的家用负荷识别[J]. 电力系统自动化 2013(09)

- [10].强地震前乾陵台地倾斜短临暂态异常图像特征研究[J]. 高原地震 2010(02)

- [11].国网电力科学研究院2项专利获中国专利优秀奖[J]. 电力系统自动化 2010(23)

- [12].暂态地电位测试新方法[J]. 河南科技 2016(17)

- [13].弦线一端激励下的暂态解[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [14].芦苇占优势农田溪流暂态存储特征及影响分析[J]. 中国环境科学 2016(02)

- [15].基于受扰电压轨迹的南方电网区域暂态失稳预警方案[J]. 南方电网技术 2015(04)

- [16].悬挂型暂态饱和边坡稳定性分析方法研究[J]. 中国公路学报 2018(02)

- [17].暂态水位变化对库岸边坡稳定性的影响[J]. 科学技术与工程 2018(25)

- [18].考虑自然灾害的电网规划方案暂态风险评估[J]. 陕西电力 2017(06)

- [19].浅谈暂态地电压和超声波法在开关柜检测中的应用[J]. 通讯世界 2017(17)

- [20].电力系统机电暂态-电磁暂态混合仿真的研究[J]. 科技视界 2015(18)

- [21].桥梁施工期暂态结构安全可靠度分析研究[J]. 铁道建筑技术 2014(09)

- [22].晶闸管暂态模型研究及其应用[J]. 船电技术 2013(05)

- [23].FPGA和小波变换在暂态电扰动检测中的应用研究[J]. 声学与电子工程 2011(04)

- [24].计及动能注入介数的线路暂态脆弱性快速评估[J]. 电子世界 2017(06)

- [25].开关柜局部放电暂态地电压的检测特性研究[J]. 电气应用 2016(02)

- [26].电力系统机电暂态和电磁暂态数字混合仿真研究[J]. 陕西电力 2014(03)

- [27].基于暂态补偿算法的低电压穿越控制策略研究[J]. 电力电子技术 2014(05)

- [28].雷电防御中对暂态电位升高引起雷电反击的处理[J]. 河南科技 2013(17)

- [29].计及动能注入介数的线路暂态脆弱性快速评估[J]. 中国电机工程学报 2011(13)

- [30].特高压直流完全闭锁后的暂态压升计算方法[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/179e093615e8b101c3ccbf26.html