# 消防设施的日常使用与维护保养

广州市公安局白云区分局交通防火大队广东广州510000

摘要：随着城市经济的快速发展，城市消防建设工作也不断深入，以保障社会经济活动中的生产质量和生产安全。做好消防设施的日常维护不仅会有利于设施的正常使用，对社会经济的可持续发展也有着积极的意义。基于此，笔者将对消防设施的日常使用与维护相关问题进行详细阐述。

关键词：消防设施；日常使用；维护保养；系统组成

近年来我国城市消防事故较为突出，尤其是在工业密集的城市中，火情发生的机率也非常高，这不仅会造成经济损失，严重时还会危机生命，而这与日常的消防设施不能发挥足够的作用有很大关系，导致消防预警、灭火的效能不足。作为生产安全的重要组成部分，应该受到相关人员的充分重视，了解日常消防系统的每一个组成部分及功效，把城市消防的每一项工作都落实到实处。为了确保消防设施能够在出现火灾险情时能够正常使用，不仅不断要更新消防技术及设施，也要掌握使用的方法和维护保养的技巧，使消防设施及消防系统的处于最佳备用状态，防患于未然。

一、日常消防系统的主要组成部分

1.1消防控制系统

消防控制系统的设备组成包括有室内消火栓控制装置、火灾报警控制装置、常开防火门、自动灭火控制装置、排烟通风控制装置、火灾应急广播控制装置等，有的高层建筑还配备了电梯回落控制装置等。作为消防设备操作和监控的中枢，消防控制系统的功能主要包含消火栓、有管网气体灭火、自动喷水灭火、消防通讯、防排烟、消防联动等功能，是整个消防设施运行调度的中心。

1.2消防联动控制系统

消防联动控制具有防火、防烟、排烟的功能，一般将防火帘安装在疏散过道上，防火帘具有手动、自动和联动的控制方式，防火帘两侧安装感温、感烟探测器，并设报警装置，在消防控制室显示信号，防火阀设置在通风管道和排烟管道中。防烟系统的中的送风阀、送风机的控制线都铺设到控制柜上，与报警探测器、电动阀实现联动。排烟系统中的排烟口和排烟风机联动，任何一个排烟口开启时，排烟机都能动作。

1.3火灾自动报警系统

火灾自动报警系统是根据接收到的信息做出响应的，如温度、光、烟等某些指标达到或超过了参数时，火灾探测器动作，会发出声、光等报警信号，并且显示火灾的部位，为消防操作提供指示。火灾自动报警系统控制功能有供电功能、消声后再响功能、火灾记忆功能、主备电源切换、故障报警和火警优先等。其功能按键有复位操作、消声操作、自检操作等，在火灾报警的过程中，需要保持头脑的冷静，根据火灾报警指示，查明信号来源，确认火灾后，消防值班人员在火情小时，用灭火器扑灭，火灾大时迅速拨打119，并组织人员进行疏散、扑灭火灾的工作。

1.4固定灭火系统

固定灭火系统分为室内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统，室内消火栓灭火系统控制消防水泵的启停、显示水泵的工作状态等，当水泵电控柜接到控制室的信号时，会做出相应的动作，同时将信号反馈到消防控制室联动控制柜上。自动喷水灭火系统由末端试水设备、喷头、开关、管道系统、报警阀、指示器、供水设施等组成，当火情出现，高温气流会激发喷头热敏元件的动作，喷头开启喷水，水在管道中流动的信号会传输到报警控制器，继而知道发生火灾的区域。

二、日常消防设施的维护保养需要注意的相关事项

2.1自动报警系统的维护

自动报警系统是火情预警的关键部分，其工作的正常对火灾的处理有重要的作用，一般需要注意几个方面的维护：其一，电源接通与切换功能的检查维护，确保火情发生后，报警能正常进行；其二，报警控制器的功能检查维护，并且检查报警器是否已经关闭；其三，有无探测器无法保护的范围，并检测主机和探测器有无失效和误报的情况；其四，广播系统能否正常工作；其五，是否有人员24小时值班，以免无法响应报警处置；其五，系统的资料是否完备，如系统竣工图、使用和调试说明书、设备技术资料等，以便文件的查询，为维护保养提供技术参考。此外，为了确保自动报警系统的稳定正常，需要对设备进行定期的检查和维护，一般是在设备投入使用两年之后，每年都进行一次清洗，并作响应阈值的功能试验，性能合格的才能继续使用，否则要及时的更换。

2.2水源及供水设施的维护保养

水源的正常供给是灭火的基本需求，因而需要定期的检查供水是否满足基本的灭火需要，供水设施是否正常工作，如消防水池、消防水箱等，对于出现问题的需要及时的修补，每年进行一次测定，每两年进行一次全面的检查。此外，供水系统要储备一定的水量，但为了节省水资源，合理的分配调度用水，供水水源处的水量维持在合理的范围内就可以，并不需要过大的储备，以免造成其他地方用水的紧张。而供水设施的建设尽量从宏观整体进行考量，提升消防系统的整体性能，既减少投入，又能取得很好的效果。

2.3室内消火设备的维护保养

要检查屋中的消火栓等有没有放置整齐，有没有出现锈蚀等情况，分析其是否存在渗漏等问题。还应该检查当警报发出之后的五分钟之中是不是可以有效地供水。分析按键等能不能合理的运行，有没有问题存在。室内消火栓、水带、消防卷盖、水枪等需要确保完好，检查消火栓是否出现漏水、生锈，接口的垫圈是否破损，报警按钮及线路是否正常。此外，还需要对系统的模拟试验进行检查，必须确保几个功能的正常，如报警功能、水流指示功能、压力开关动作正常、水泵启动正常、其他消防联动控制正常等。

2.4灭火器的管理维护

灭火器不但要保证功能正常，而且需要放置在方便获取的位置，不能放置在潮湿或强腐蚀的区域，不能放置在温度超过规定的地方，并且不能阻碍人员疏散。此外，灭火器箱不能上锁，其铭牌朝外，方便识别。

2.5针对自行喷水体系开展的检查活动

对其分析的时候，要着重分析如下的一些事项。第一，电源是不是设置好。第二，相关的阀门等有没有处于合理的模式，主阀是不是可以有效地动作。第三，相关的管线等有没有被异物堵住。第四，蓄水池之中有没有沉降现象，排水活动进行的是否顺利。第五，有没有喷头无法涉及的区域。对于喷头来讲，要着重做好管控活动，通常来讲，每个月要对其开展全面的外在的分析，检查它有没有渗漏之类的不利现象，假如有问题的话，要及时的换新。

三、结束语

综上所述，消防设施的安全性建设是一项系统性的工程，必须要认真做好日常消防工作的每一个步骤，熟悉消防设施的组成结构、使用和维护保养相关技巧，落实消防设施维护责任监督制度，把消防工作落实到实处，进一步促进社会经济及生产活动的有序开展。

参考文献：

[1]如何利用建筑内消防设施引导人员疏散[J].邓剑华.消防技术与产品信息.2013（08）

[2]论推行和完善消防设施定期检测报告制度[J].陈华.武警学院学报.2014（02）

[3]建筑物消防设施维护浅议[J].张倩，田野，李宝萍，朱敬华.安防科技.2015（06）

[4]商场室内固定消防设施的探讨[J].张永伟.中国高新技术企业.2016（21）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/17accd936bdd854981a25f3b.html