# ZnMgO纳米薄膜在MOSFET和透明TFT中的应用

### 论文摘要

日益增长的信息技术对超高集成度、高速、低功耗集成电路的需求，驱使晶体管的尺寸越来越小，随之而来的问题是作为MOS栅氧化物和DRAM电容介质的SiO2迅速减薄至物理极限。另一方面，新材料的应用推动薄膜晶体管（TFT）平板显示技术迅猛发展。由此，我们对纳米ZnMgO薄膜在MOS晶体管和透明TFT的应用进行了多方面的探索研究，取得如下创新性结果： 1) ZnMgO纳米薄膜的生长与材料结构采用物理蒸发低温沉积系统（PELD）在不同衬底上，包括玻璃，石英和硅，制备了不同晶相的ZnMgO薄膜。因为生长温度低，生长的ZnMgO／衬底界面清晰，没有明显的氧化物过渡层。在氧气气氛下，经过400～700℃退火的薄膜，XRD测试半峰宽均小于0.4°，说明薄膜晶体具有良好的结晶性和热稳定性。 2) Al／C-ZnMgO／Si MIS结构电学性能和热稳定性 制备立方相C-ZnMgO MIS结构研究其电学性能。在1MHz测试频率下，C-ZnMgO材料的介电常数为10.5；大于1MHz，介电常数随频率增加而逐渐明显降低。通过电容—电压（I-V）和电流—电压（C-V）特性测试，我们研究了不同退火温度对MIS结构性能的影响。经过550～900℃退火处理的C-ZnMgO MIS结构的漏电流密度降低了3个数量级。发现550℃退火的C-ZnMgO薄膜中可动离子缺陷密度最小，这是因为退火后薄膜中的杂质缺陷得到有效的复合。高温900℃退火的薄膜有最好的界面特性结果，界面处形成了硅酸盐化合物MgSixOy，进而提高了界面质量。但是薄膜中杂质缺陷增加。这可能是因为在900℃下Zn离子与O离子从ZnMgO薄膜中析出并且向表面移动，从而增加了薄膜中的缺陷，与此同时，界面处有硅酸盐化合物MgSixOy的形成从而提高了界面质量。这些材料结构与电学性能的研究有助于推动C-ZnMgO在MOSFET工艺中的应用。

### 论文目录

- 第一章 高κ介质材料及新器件的研究

- 1.1 引言

- 1.2 MOS场效应晶体管

- 2减薄的问题'>1.2.1 MOSFET栅介质层SiO2减薄的问题

- 1.2.2 κ材料的要求与选择

- 1.2.3 栅氧化物与硅界面

- 1.2.4 金属氧化物栅介质材料研究现状

- 1.3 薄膜晶体管TFT

- 1.3.1TFT的应用领域—TFT-LCD显示器

- 1.3.2 TFT的应用领域—TFT-AMOLED显示器

- 1-xMgxO薄膜的基本结构与研究状况'>1.4 Zn1-xMgxO薄膜的基本结构与研究状况

- 1.5 ZnO基薄膜的制备方法

- 1.5.1 溅射法（sputtering）

- 1.5.2 脉冲激光沉积（PLD／PED）

- 1.5.3 分子束外延（MBE）

- 1.5.4 电子束蒸发沉积（ED）

- 1.6 本论文的主要研究内容及其意义

- 第二章 立方相ZnMgO高κ栅介质材料的研究

- 2.1 引言

- 2.2 材料制备

- 2.3 C-ZnMgO薄膜结构表征

- 2.3.1 SEM剖面形貌表征

- 2.3.2 XRD结构分析

- 2.3.3 TEM分析

- 2.3.4 X射线光电子能谱（XPS）界面与能带分析

- 2.3.5 紫外—近红外透射光谱测试

- 2.4 C-ZnMgO MIS结构介电表征

- 2.4.1 介电常数κ的测试

- 2.4.2 介电性能

- 2.5 C-ZnMgO薄膜MIS结构漏电性能研究

- 2.6 C-ZnMgO薄膜MIS结构退火性能研究

- 2.6.1 AES深度元素分析

- 2.6.2 C-V电学测试

- 2.6.3 I-V电学测试

- 2.7 小结

- 第三章 C-ZnMgO应用于MOS器件的工艺探索

- 3.1 引言

- 3.2 ZnMgO MOS器件

- 3.2.1 MOSFET制造工艺

- 3.2.2 MOSFET性能研究

- 3.3 工艺流程中存在的问题

- 3.4 小结

- 第四章 Medici模拟高κ栅介质材料的MOS器件性能

- 4.1 引言

- 4.2 Medici模拟软件介绍

- 4.3 高κ体硅MOS器件模拟

- 4.3.1 Medici模拟的基本器件结构和主要参数

- 4.3.2 高κ体硅MOS器件性能模拟

- fc与Dit对高κ体硅MOS器件性能的影响'>4.3.3 Dfc与Dit对高κ体硅MOS器件性能的影响

- 4.3.4 3μm线宽的MOS器件性能模拟

- 4.4 小结

- 第五章 ZnMgO透明薄膜晶体管研究

- 5.1 引言

- 5.2 TFT晶体管简介

- 5.3 TFT晶体管电流电压特征方程

- 5.3.1 非饱和区的电压-电流特性

- 5.3.2 饱和区的电压-电流特性

- 5.3.3 TFT晶体管的主要参数

- 5.4 TFT晶体管有源层ZnMgO材料的研究

- 5.4.1 ZnMgO材料XRD结构表征

- 5.4.2 紫外—近红外透射光谱

- 5.5 ZnMgO生长工艺及TFT流片工艺

- 5.5.1 材料制备

- 5.5.2 ZnMgO TFT工艺

- 5.6 器件性能电学表征

- 5.6.1 TFT器件电学表征—C-V曲线

- 5.6.2 TFT器件电学表征—I-V特性

- 5.7 小结

- 第六章 工作总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 目标展望

- 参考文献

- 发表论文及申请专利目录

- 致谢

- 简历

### 相关论文文献

- [1].层状二硫化钼纳米薄膜的制备、表征及其超快特性研究[J]. 激光与红外 2019(12)

- [2].东丽开发新型纳米薄膜[J]. 塑料科技 2019(06)

- [3].电化学和水解-缩合方法制备具有防腐蚀和活化铜表面的多功能聚合纳米薄膜（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(11)

- [4].双层纳米薄膜微管与弹簧的制备与研究[J]. 化工新型材料 2017(04)

- [5].防蓝光纳米薄膜的磁控溅射制备技术及性能研究[J]. 真空 2017(05)

- [6].新方法可快速制备高质量钯纳米薄膜[J]. 功能材料信息 2015(04)

- [7].玻璃表面纳米薄膜的超亲水机理研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [8].氧化层对掺杂单晶硅纳米薄膜杨氏模量的影响[J]. 新疆大学学报(自然科学版)(中英文) 2020(01)

- [9].铌酸盐纳米薄膜对微量铜离子检测及定量分析[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [10].多晶硅纳米薄膜压阻式压力传感器[J]. 仪表技术与传感器 2009(09)

- [11].层状二硫化钼纳米薄膜的制备及其光学特性[J]. 中国科学:技术科学 2016(07)

- [12].铝纳米薄膜热导率的实验研究[J]. 工程热物理学报 2014(06)

- [13].尺寸对铜纳米薄膜2p_(3/2)能级偏移的影响[J]. 湘潭大学自然科学学报 2014(03)

- [14].热处理效应对Sn-Al与Sn-Ca纳米薄膜的电磁屏蔽机制(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(09)

- [15].碳纳米薄膜将可能简化复合材料产品生产过程[J]. 中国粉体工业 2020(01)

- [16].美开发的新型设备可“凭空”发电[J]. 防灾博览 2020(02)

- [17].利用不同褶皱形成方法测量高分子纳米薄膜模量的比较[J]. 当代化工 2019(09)

- [18].医用纳米薄膜胶布[J]. 技术与市场 2012(04)

- [19].多层纳米薄膜结构热物性重构[J]. 工程热物理学报 2009(03)

- [20].银纳米薄膜在室温大气条件下的氧化机理[J]. 硅酸盐学报 2008(07)

- [21].TiO_2纳米薄膜的制备及其紫外-可见光谱研究[J]. 材料工程 2008(10)

- [22].聚乙烯醇纳米薄膜结晶的初步研究[J]. 当代化工 2017(10)

- [23].金属纳米薄膜中稳态非傅里叶导热的实验[J]. 科学通报 2012(19)

- [24].多晶硅纳米薄膜牺牲层压力敏感结构设计[J]. 仪表技术与传感器 2010(02)

- [25].纳米薄膜的研究型教学实验设计探索[J]. 实验室研究与探索 2009(08)

- [26].多晶硅纳米薄膜电学特性的实验研究[J]. 传感器与微系统 2008(08)

- [27].基于第一性原理的氧化银纳米薄膜光学性质的研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(07)

- [28].多晶硅纳米薄膜压阻和电学修正特性[J]. 传感技术学报 2020(07)

- [29].磁性纳米薄膜的霍尔效应研究[J]. 才智 2010(19)

- [30].镁合金表面有机纳米薄膜的功能特性[J]. 材料研究学报 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/17bdc3333988bcc182d6140c.html